撰  写  案  例  剖  析

# 案例一  磁化防垢除垢器

本案例原专利申请文件的撰写主要存在以下五方面问题：

(1)独立权利要求的撰写不符合中国专利法实施细则第二十一条第二款的规定，缺少实现本发明目的的必要技术特征，并写入了非必要的技术特征，撰写形式也不符合中国专利法实施细则第二十条的规定；

(2)部分从属权利要求的引用关系不当，引用部分不符合中国专利法实施细则第二十三条的规定，或者其限定部分的附加技术特征前后重复、矛盾致使权利要求保护范围不清楚；

(3)个别从属权利要求记入了与本发明目的无关的技术特征；

(4)个别从属权利要求的技术方案得不到说明书的支持，没有以说明书为依据，不符合中国专利法第二十六条第四款的规定；

(5)说明书的撰写不符合中国专利法实施细则第十八条及审查指南相应部分的规定。

[原专利申请文件]

权利要求书

1．一种GCQ型高效磁化防垢除垢器，包括管道1和分别置于其外表面相对两侧的至少两对永磁磁块3、4，其特征在于：它还包括一个由导磁材料制成的外壳2，为使结构简单紧凑，由非导磁材料制成的管道1穿过所述外壳2，并与外壳2两端连成一体。将不超过5对的永磁磁块用铁皮5包覆(铁皮两端搭接在一起，最好用铁丝将其捆住)，以异性磁极相对的方式固定在外壳2中的管道 1上，为防止生锈，在所述外壳的外表面上涂有防护漆。

2．按照权利要求1所述的磁化防垢除垢器的管道和磁块，其特征在于：管道1位于外壳2内的中间管道段9的横截面为方形，所述磁块的形状为条形，用铁皮包覆固定在外壳2内上述方形中间管道段9的外壁上。

3．按照权利要求2所述的磁化防垢除垢器的管道和磁块，其特征在于：管道1的横截面为圆形，所述磁块的形状为瓦形，用铁皮包覆固定在外壳2内的圆形管道1的外壁上。

4．按照权利要求2和3所述的磁化防垢除垢器的磁块，其特征在于：上述不超过5对的永磁磁块中任何两对均不在管道1的同一截面上，相邻两对磁块之间形成的磁场基本相互垂直。

5．按照权利要求2和3所述的磁化防垢除垢器，其特征在于：包覆磁块3、4的铁皮5的外表面与外壳2内壁之间留有间隙。

6．按照权利要求2和3所述的磁化防垢除垢器．其特征在于：管道1 上每对磁块之间装有铁制垫圈8。

7．按照权利要求2和3所述的磁化防垢除垢器，其特征在于；在所述防护漆外表面绘制有红、绿相间的宽条彩色花纹。

8．按照权利要求1至7所述的磁化防垢除垢器，其特征在于：所述管道1的材料是铝合金。

说  明  书

GCQ型高效磁化除垢器

本发明涉及一种锅炉、茶炉中换热设备的附件。

水垢是锅炉、茶炉等换热设备的大敌，为清除水垢，已采用过许多方法，如化学法、离子交换法、电子除垢法等等。最近又出现了利用磁场来处理水垢的方法，例如，1991年9月20日公告的 CN2089467Y的中国实用新型专利说明书就公开了这样一种利用磁场来处理水垢的“锅炉防垢装置”。这种防垢装置将两对彼此对置的条形磁块或瓦形磁块布置在方形管道或圆形管道的同一截面上，这两对磁块相互垂直。这种布置方式说明设计人在磁路设计上的无知．其磁路设计极不合理，技术落后，使部分磁力相互抵消，磁通密度减弱，中心磁通密度更低。此外，对这两对磁块所形成的磁场也未采取任何屏蔽措施，漏磁严重，磁能损耗大。为了达到防垢和除垢效果，管道中心磁通密度至少应达到0.2～0.7特斯拉[1]( **[1]此为标准国际通用磁通密度单位。)，这就需要采用高强度大块磁块，大大增加了成本，且在此管道附近产生的强磁场会影响工作人员的健康。不仅如此，该防垢装置仅在管道的同一截面上布置了两对磁块，这样管道中流过的水仅受到一次磁化作用，作用时间短，磁化效果差，达不到满意的防垢除垢效果。

本发明的目的在于克服上述现有技术的缺点，提供一种技术先进、效果显著而无副作用的磁化防垢除垢器，这种磁化防垢除垢器不仅能在管道中产生足够的磁通密度，使水很好地磁化，而且结构简单可靠、成本低、无漏磁、不会影响工作人员的身体健康。

本发明的磁化防垢除垢器，包括管道和分别置于其外表面相对两侧的至少两对永磁磁块。它还包括一个外壳，由非导磁材料制成的所述管道穿过所述外壳并与外壳两端连成一体。所述永磁磁块用铁皮包覆(铁皮两端搭接在一起，最好用铁丝将其捆住)固定在管道上，所述外壳外表面上涂有防护漆。

作为本发明的进—步改进，还可以采用权利要求2限定部分的结构，这样磁块与管壁接触紧密，便于固定，磁力线均匀，中间磁通密度与两边磁通密度一致。

作为本发明另一种改进，还可以采用权利要求3限定部分的结构，由于瓦形磁块中间有聚磁作用使磁化更为均匀，对水的磁化更有利。尤其是在相邻两对瓦形磁块之间安放铁制垫圈时可避免各对磁块之间相互干扰。

当对本发明再作进一步改进时，采用4至5对永磁磁块时，可以使水流过防垢除垢器时多次切割磁力线，从而可使水全部磁化，避免出现死角或部分水未被磁化的现象。

本发明的磁化防垢除垢器只有几个零件组成，结构简单，价格低廉；因其磁路设计独特合理、技术先进，所以，水磁化效果好，不易结垢，防垢除垢能力强。

下面结合附图对本发明磁化防垢除垢器作进一步详细描述。

图Ⅰ是公知磁化防垢除垢器中条形磁块和瓦形磁块的排列布置图；

图Ⅱ是本发明磁化防垢除垢器的主视图及沿其A—A线的剖视放大图；

图Ⅲ是本发明磁化防垢除垢器另一种实施方式的主视图和沿其B-B线的剖视放大图。

图Ⅰ所示为前面背景技术部分所提到的中国实用新型专利说明书CN2089467Y中所披露的磁化防垢除垢器中磁块排列布置图。在其左图中方形管道的同一管道截面上布置有两对彼此垂直的条形磁块；在其右图中为圆形管道的同一管道截面上布置有两对彼此垂直的瓦形磁块。按照这样的布置方式，相邻的异性磁极会使磁力线短路，从而使管道中央部分的磁通密度大大减弱。

在本发明中，为下保证由不锈钢、塑料或铜等非导磁材料制成的管道的中央部分有足够的磁通密度，使两对磁块之间不发生磁力线短路，如图Ⅱ所示，此两对磁块(3、4)不是布置在同一管道截面上，其中一对磁块(4)安放任另一对磁块(3)的下游。图Ⅱ中，管道(1)的用于安装成对磁块(3、4)的中间管道段(9)为方形管道。第一对磁块(3)以异性磁极相对的方式布置在该方形中间管道段 (9)的某一截面的上、下两侧；第二对磁块(4)以同样方式布置在该方形中间管道段(9)中上述截面下游部分的另一截面的左、右两侧，并与第一对磁块(3)紧邻，即第二对磁块(4)的磁场方向与第一对磁块(3)的磁场方向相互垂直，且形成的磁场紧接在第一对磁块形成的磁场的下游。为了固定这两对磁块(3、4)，分别用铁皮(5)将每对磁块包覆起来固定在管道(1)的方形中间管道段(9)上，可将铁皮两端搭扣在一起，或者用铁心将其捆住。该铁皮(5)除起固定作用外，还同时起到使磁场均匀，增强中间磁场和一次屏蔽的作用。当采用这样的磁块布置方式和结构时，仍会向管道(1)的周围漏磁，若要保证使用较小的磁块就能产生足够的磁场强度，满足防垢除垢的要求，且不会使漏磁对周围人体造成危害，还必须时此磁化防垢除垢器设置一由导磁材料制成的、如由铁制成的外壳(2)，管道(1)从外壳(2)的两端穿过，并用焊接或其它方法使外壳(2)的两端与管道(1)连成一体。包覆磁块(3、4)的铁皮(5)的外表面与外壳(2)的内壁之间必须留有适当间隙，以保证外壳(2)在保护磁块不受损伤的同时起到二次屏蔽作用，减少磁能损耗，从而保证采用较小的磁块(例如每对磁块形成的磁通密度在0.1特斯拉左右)就能在管道(1)的方形中间管道段(9)的中央部分产生足够的磁通密度，满足防垢除垢的需要。经过二次屏蔽后，在外壳的外面测出的磁场强度接近于零，保证工作人员的健康不受影响。管道(1)露出外壳(2)的两端部分上制有螺纹，用于分别与供水管和锅炉等换热器的进水管相连接。为防止铁制外壳(2)生锈，还可以在铁制外壳(2)的外表面上涂一层防护漆。为了美观，便于辨认和防止假冒，在防护漆的外面绘制有红绿相间的宽条彩色花纹。

图Ⅱ中只示意性地画出两对磁块，实际上可根据水的硬度按上述方法串接多对磁块．即每相邻两对磁块以相互垂直的方式安放，并使每对磁块形成的磁通密度保持在0.1特斯拉左右。如水的硬度在7毫克当量／升以下，使用5对磁块即可达到满意的防垢除垢效果；若水的硬度更高，可适当增加磁块的对数，如水的硬度为9毫克当量／升，可用9至10对磁块即可获得满意的效果。如果换热器的容量很小，使用时水的流速又较低，使用两对磁块就可。

图Ⅱ所示的磁化防垢除垢器，由于将条形磁块布置在管道的方形外壁上，因而磁块与管壁接触紧密，便于固定，且磁力线排布均匀，中间磁通密度与两边磁通密度一致，因而当水流过管道时磁化均匀。又固有多对磁块相互垂直地串接在一起，避免了多对磁块之间相互干扰，削弱磁通密度，而且因水流过管道时多次切割磁力线，使水全部磁化，避免出现死角或部分水未被磁化。

图Ⅲ是本发明磁化防垢除垢器的另一实施方式，这种防垢除垢器与图Ⅱ所示的防垢除垢器的结构基本相同。图中同样只示意性地表示出两对磁块，实际上可根据需要安放多对磁块，每对磁块的排列方式与图Ⅱ所示的条形磁块的排列方式相同、所不同的是当这种磁块装在直径较大的粗管道上时，因磁块的尺寸较大，为了防止相邻磁块相互吸引而移动位置，可在每对磁块之间加装铁制垫圈(8)。加装垫圈(8)之后又能避免各对磁块之间相互干扰。瓦形磁块具有聚磁作用．可使磁场更均匀，使水的磁化更为理想。但瓦形磁块加工比条形槽块复杂，生产成本高，多半与截面较大的圆形管道配合使用。

说明书附图

说明书摘要

一种GCQ型高效磁化除垢器，由不锈钢等非导磁材料制成的管道1穿过由导磁材料制成的外壳2两端，并与外壳2两端连成一体，至少两对永磁磁块3、4被铁皮5包覆固定在所述外壳内的管道外壁上，所述外壳的外表面上涂有防护漆。

摘要附图

[对原专利申请文件的评析]

# 一、权利要求书

1．权利要求1存在下述八个方面的问题

(1)原权利要求1缺少实现本发明目的的必要技术特征，不符合中国专利法实施细则第二十一条第二款的规定。

从说明书中所提出的发明目的及实施方式可知，“永磁磁块中任何两对位于管道的不同截面上，相邻两对磁块之间形成的磁场基本相互垂直，包覆上述磁块的铁皮的外表面与外壳内壁之间留有间隙”是构成本发明磁化防垢除垢器的必不可少的技术特征。若不记入这些技术特征，就达不到说明书中所写明的发明目的：“能在管道中产生足够的磁通密度，使水很好地磁化，无漏磁，不会影响工作人员的身体健康”。也就是说，原权利要求1未构成实现本发明目的的完整的技术方案，必须将上述这些实现本发明目的的必要技术特征补充到独立权利要求1中去。

(2)按照中国专利法实施细则第二十一条第二款的规定，独立权利要求中只需要记载达到发明或者实用新型目的的必要技术特征，而原权利要求1中写入了一部分非必要技术特征：“为防止生锈，在所述外壳的外表面上涂有防护漆”以及“不超过五对”的永磁磁块。对于前者来说，是与本发明目的无关的技术特征，因为在外壳上涂防护漆仅仅能起到防锈作用，对发明目的中所提出的要在管道中产生足够的磁通密度、使水很好地磁化、无漏磁等毫不相干。对于后者来说，是实现本发明目的的附加技术特征，因为永磁磁块为两对或两对以上就能达到本发明的目的，正如说明书中所指出的，当水的硬度为9毫克当量／升时，采用9至10对水磁磁块可获得满意的结果，因此不应将永磁磁块限定为不超过5对。正因为如此，包含有这两个非必要技术特征的独立权利要求大大缩小了其保护范围，如果该独立权利要求在审查过程中被通过了，就会损害专利权人的利益。

当然，对于永磁磁块的数量选择来说，由说明书记载可知，在大多数情况下，选用四至五对时能取得比较满意的磁化效果，因此可将具作为本发明的附加技术特征写成一个从属权利要求，如修改后的权利要求书中的权利要求5那样。

(3)为使权利要求书符合专利法实施细则第二十条第一款的规定，权利要求书……应当清楚并简要地表述请求保护的范围，审查指南第二部分第二章第3.2.3节规定：权利要求的用词应简明，除记载技术特征外，不得对原因或理由作不必要的描述。原权利要求1中出现了不必要的描述“为使结构简单紧凑”，不符合上述规定，应删去。

(4)按照审查指南第二部分第二章第3.3节“权利要求的撰写规定”中所指出的“除附图标记或者其他必要情形必须使用括号外，权利要求中应当尽量避免使用括号”，而原独立权利要求1中在“永磁磁块用铁皮(5)包覆”的后面记载了“铁皮两端搭接在一起，最好用铁丝将其捆住”，并用括号括起来，这种撰写方法不符合中国专利法实施细则第二十二条第一款“权利要求书应当说明发明或者实用新型的技术特征，清楚并简要地表述请求保护的范围”的规定。因为采用这种撰写方式至少会使公众不清楚该括号中的内容是对权利要求1进行限定的技术特征还是一种澄清性说明，致使该独立权利要求的保护范围模糊不清。根据说明书的记载可知，将每对永磁磁块用铁皮包覆固定在管道的外表面上，可具体采用将铁皮两端搭扣在一起的方法，也可用铁丝直接将磁块固定在管道的外表面上，当然也可以采用公知的任何其他方法，例如采用将铁皮两端用胶粘接在一起的方法等等。显然申请人为了获得较宽的保护范围可以采用上位概念描述的方法记入这一技术特征，即“符上述永磁磁块用铁皮包覆固定在外壳中的管道上”，而目前括号中的内容可以理解为是对上位概念描述的技术特征作进一步的限定，也可以理解为是可供选择的具体技术特征。因此，这样撰写的权利要求使人无法理解申请人究竟要求保护的范围是什么。因此，在修改后的权利要求1中将此括号连同括号中的文字说明一起删去。

(5)5原权利要求1未相对于最接近的现有技术划清界限，不符合中国专利法实施细则第二十二条第一款的规定。

根据说明书背景技术部分的记载，特别是其中的图1和图2可知：在公知的磁化防垢除垢器中，每对永磁磁块是“以异性磁极相对的方式”置于由非异磁材料制成的管道外表面相对两侧。因此，“以异性磁极相对布置的方式”和“由非导磁材料制成的管道”是属于本发明主题与公知技术共有的必要技术特征，应当将其放入独立仅利要求1的前序部分，以便使公众能清楚地看出独立权利要求的全部技术特征中哪些是现有技术特征，哪些是由发明人作出的区别于现有技术的特征。

(6)按照审查指南第二部分第二章第2.2.1节关于发明或者实用新型名称的规定，在发明名称中不得使用人名、地名、商标、型号或者商品名称等，也不得使用商业性宣传用语。而原权利要求 1中的发明主题名称中出现了产品型号“GCQ型”和商业性宣传用语“高效”，故应将其删去。

(7)按照专利法实施细则第二十条第四款的规定：权利要求中的技术特征可以引用说明书附图中相应的标记，该标记应当放在相应的技术特征后面并置于括号内。而原权利要求1中的附图标记未加括号，显然不符合上述规定：此外，在其他权利要求中的附图标记存在同样问题，下面在评析其他权利要求时不再作重复描述。

(8)按照审查指南第二部分第二章第3.3节有关“权利要求的撰写规定”：每一项权利要求只允许在其结尾处使用句号。而原权利要求1的技术特征“并与外壳两端连成一体”的后面使用了句号，客观上把原独立权利要求中相互紧密相关，浑然连成一体的技术特征分成了二部分，造成权利要求1记载的技术方案不清楚，显然是不允许的。

2．权利要求2存在的问题

按照审查指南第二部分第二章3.3.2节有关“从属权利要求的撰写规定”：从属权利要求的引用部分应当写明引用的权利要求的编号，其后应当重述引用权利要求的主题名称。原权利要求2的引用部分明显不符合此规定。

原权利要求1请求保护的是一种磁化防垢除垢器，而原权利要求2请求保护的是该磁化防垢除垢器中的管道和磁块，两者主题名称不一致，这是不允许的。申请人这种撰写方法是由于其对从属权利要求的概念理解不清楚造成的。按照中国专利法实施细则第二十一条第三款的规定，从属权利要求应当用附加技术特征对引用的权利要求作进一步的限定。从属权利要求包含了所引用的权利要求的全部技术特征，是一个比其所引用的权利要求更具体的技术方案，其保护范围落在所引用的权利要求保护范围之内。因此，应将原权利要求2的主题名称中的“管道和磁块”删去，使其与权利要求1的主题名称一致。

此外，原权利要求2限定部分中的“用铁皮包覆固定在外壳内上述方形中间管道段的外壁上”这一附加技术特征的内容实质上已包含在权利要求1之中，为使权利要求2清楚、简明，应当将该附加技术特征删除，使其符合专利法实施细则第二十条第一款的规定。

3．权利要求3存在的问题

原权利要求3除存在着和权利要求2相同的两个问题之外，还存在着引用关系不当、逻辑关系混乱的问题。

按照中国专利法实施细则第二十一条第二款的规定，从属权利要求应当用附加技术特征对引用的权利要求作进一步的限定。而原权利要求2和3是两个不同的并列的技术方案。对于前者，管道位于外壳内的中间管道段的横截面形状为方形，与其配合的磁块的形状为条形；对于后者，管道的横截面形状为圆形，与其配合的磁块形状为瓦形。权利要求3引用权利要求2就等于同时要求管道的横截面既呈圆形又呈方形；磁块的形状既呈条形又呈瓦形，显然这是不合逻辑的。因此，原权利要求3不是对原权利要求 2技术方案的进一步限定，不能引用原权利要求2。为此，申请人只需将权利要求3的引用关系改成引用权利要求1即可。

4．权利要求4至6存在的问题

原权利要求4至6除权利要求4存在着限定部分中的技术特征“上述不超过5对的永磁磁块中任何两对均不在管道的同一截面上”重复描述之外，他们共同存在的主要问题就是采用了非择一的引用方式，造成其表达的保护范围不清，逻辑关系混乱。

审查指南第二部分第二章3.3.2节规定，当从属权利要求是多项从属权利要求时，其引用的权利要求的编号应当用“或”或者其他与“或”同义的方式表达。择一引用方式表示其限定部分与其所引用的多项权利要求多项组合，构成各个进一步限定的技术方案，表达多个请求保护的范围。而原权利要求4至6在引用方式上均采用了“和”字，造成逻辑关系混乱，技术方案不清，故应将其中的“和”字改写成“或”字。

此外，权利要求6只能引用权利要求3，不能引用权利要求2，因为按照说明书中的记载．第一个实施方式(即方形管道截面和条形磁块对)中在每对磁块之间并未装有铁制垫圈，也就是说引用权利要求2的技术方案未得到说明书的支持，未以说明书为依据，因此不符合专利法第二十六条第四款的规定。

前文已经阐述过，权利要求4和5限定部分的技术特征是构成本发明磁化防垢除垢器的必要技术特征，均应放入权利要求1之中，故改写后的权利要求书中已将权利要求4和5限定部分的内容补入到权利要求1中，与此同时，删去原权利要求4和5。

5．权利要求7存在的问题

原权利要求7除存在着原权利要求4至6存在着的非择一引用方式的问题之外，其限定的部分的附加技术特征“在防护漆外表面绘制有红、绿相间的宽条彩色花纹”与本发明的目的无关。

按照审查指南第二部分第二章3.1.2的规定，从属权利要求限定部分的附加技术特征应当与发明或者实用新型的目的有关，可以是对引用权利要求的技术特征进一步限定的技术特征；也可以是增加的技术特征。本发明的目的是要在管道中产生足够的磁通密度，使水很好地磁化，无漏磁，不会影响工作人员的健康。而“在防护漆的外表面绘制有红、绿相间的宽条彩色花纹”，这个技术特征明显与上述发明目的无关，因而应将原权利要求7删除。

6．权利要求8存在的问题

原权利要求。引用部分存在着非择一引用方式，前文对此已作过详细分析，为了避免繁琐，此外不再赘述。此外，权利要求8本身是一项多项从属权利要求，而其所引用的权利要求1至7中，权利要求4至6也为多项从属权利要求，因此权利要求8的引用部分不符合专利法实施细则第二十三条第二款的规定：多项从属权利要求不得作为另一项多项从属权利要求的基础。对于上述两个问题，应将权利要求8引用部分改为“根据权利要求1至3中任何一项所述的……”。

原权利要求8的主要问题是该权利要求未以说明书为依据。

中国专利法第二十六条第四款规定：权利要求书应当以说明书为依据，说明要求专利保护的范围。而原说明书所公开的技术方案中只提到管道是用不锈钢、塑料或铜等制成。原权利要求8进一步限定该管道由铝合金制成，未得到说明书的支持。

对此问题的修改可采用两种方式，一种是删除原权利要求8，另一种是按照中国专利法第三十三条的规定：“申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围……”，将其限定部分的技术特征补入说明书。究竟采用哪一种修改方式，应视该技术特征对发明创造性的贡献则大小而定，在本案例中，似乎删去为好。

# 二、说明书及其摘要

1．名称

原说明书中的发明名称“GCQ型高效磁化除垢器”包含了产品型号“GCQ型”和商业性宣传用语“高效”，不符合审查指南第二部分第二章第2.2.1节的规定，应将其删除。同时原说明书中的发明名称“磁化除垢器”又与权利要求书和发明目的中所记载的“磁化防垢除垢器”不一致，从说明书公开的技术内容可知，该除垢器同时具有防垢功能，故应在发明名称中增添“防垢”二字。

# 2．所属技术领域

审查指南第二部分第二章第2.2.2节对说明书中的“所属技术领域”部分作了规定，即“发明或者实用新型所属技术领域应当是发明或者实用新型直接所属或者直接应用的具体技术领域，而不是上位的或者相邻的技术领域，也不是发明或者实用新型本身”。正确表述发明或者实用新型的所属技术领域，有利于审查员分类和检索。

从原说明书所公开的技术方案可知，该磁化防垢除垢器是一种利用磁场处理水的装置，他应当是一个单独的部件，而不附属于锅炉或者茶炉。安装在锅炉或者茶炉进水管道上仅仅是其一个应用方面，故将本发明所属技术领域写成是“涉及一种锅炉、茶炉中换热设备的附件”是不合适的。正确的写法应当是本发明涉及一种用磁场处理水的磁化防垢除垢器。对于一般申请人来说，他们当中大多数人手中都没有国际专利分类表，往往很难使所写出的技术领域完全与分类表中的位置相符，这要凭借申请入的经验和对发明内容的正确判断来使其尽量靠近正确的分类位置。

# 3．背景技术

原说明书背景技术部分对已知技术的评价中有这样一段话：“这种布置方式说明设计人在磁路设计上的无知，其磁路设计极不合理，技术落后”。这种描述方法在用语上体现有故意贬低他人的内容，是不可取的。审查指南第二部分第二章第2.2.3节中规定对背景技术的描述应当是客观地指出背景技术中存在的问题和缺点，并应仅限于涉及由发明或者实用新型的技术方案所解决的问题和缺点。在可能的情况下，说明存在这种问题和缺点的原因以从解决这些问题时曾经遇到的困难。所以，中请人在撰写背景技术部分时，除应正确引证与本发明最接近的现有技术文件，并注明其详细出处之外，还应当针对本发明的目的客观地说明其缺点。

# 4．发明目的

原说明书发明目的部分基本是清楚的，但其中写入了广告式宣传用语“提供一种技术先进，效果显著而无副作用的……”，这种用语与本发明所要解决的技术问题无关，应该删去。

审查指南第二部分第二章第2.2.4节中规定，发明目的应当是针对背景技术部分中存在的问题，用正面的、尽可能简洁的语言客观而有根据地反映发明要解决的技术问题，对发明目的的描述不得采用广告式宣传用语。之所以作出这样的规定，是因为说明书的各部分内容是相互关联的，发明目的、技术解决方案和技术效果之间应当是一个统一体，各个部分内容应当相互依存，相互支持。而一些广告式用语，如上文提到的“技术先进、效果显著”等等是无法用尺度来衡量的，也很难说明哪一种技术方案是先进的，什么样的技术效果是显著而无副作用的。故申请人应当将这种广告式宣传用语从发明目的中去掉，将发明目的直接写成：“本发明目的在于克服上述已知装置的缺点，提供一种磁化防垢除垢器，这种……”。

5．技术方案

原说明书这一部分存在两方面问题：

(1)原技术方案中缺少实现本发明目的的必要技术特征，并列人了与本发明目的无关的技术特征，其具体分析和改正办法可参见前文对权利要求书的评述；

(2)出现了引用权利要求的语句：“作为本发明的进一步改进，还可以采用权利要求2限定部分的结构”等等，这种撰写方式不符合中国专利法实施细则第十八条第三款的规定。

中国专利法实施细则第十八条第三款规定，发明说明书中不得使用“如权利要求……所术的……”一类的引用语。作出这样的规定是因为说明书及其附图主要用于清楚、完楚地公开发明，使所属技术领域的技术人员能够理解和实施该发明。说明书及其附图还用于支持和解释权利要求，而不是相反。这种规定是以中国专利法第二十六条的规定为依据的。其与国际上有些国家的规定不一样，例如在德国则允许采用上述写法。就原说明书技术方案部分来说，其中有两处采用上述写法，申请人在修改说明书时，应将所引用的权利要求的具体内容补入相应的段落。

# 6．有益效果

审查指南第二部分第二章第2.2.6节中规定，有益效果可以通过对发明结构特点的分析和理论说明相结合，或者通过列出实验数据的方式予以说明，不得只断言发明有益的效果。

而原说明书在这一部分中存在的问题在于其对获得的有益效果缺乏具体的分析，只是断言其对水的磁化效果好，不易结垢，防垢除垢能力强，并写入了不恰当的广告式的宣传用语“磁路设计独特合理、技术先进”等。申请人在改写时可在水的磁化效果好的前面适当加入具体分析的词句，例如“每对磁块均是异性磁极相对地布置在导管的两侧，相邻两对磁块之间基本相互垂直布置，磁场之间不会相互干扰削弱磁场强度，因而水流过管道时磁化均匀”，这样就为本发明磁化防垢除垢器的优点磁化效果好，不易结垢，防垢除垢能力强提供了理论根据。

# 7．图面说明

原申请文件在图面说明部分存在两个问题，一个问题是几幅附图共用一个图号；另一个问题是未使用阿拉伯数字顺序编号，而是采用罗马数字编号。这些问题虽然只是形式问题．但专利局在审查指南第一部分第一章第2.4节中有具体规定：附图总数在两幅以上的，应当使用阿拉伯数字顺序编号。因此，本专利申请在改写图面说明时应将原图Ⅰ分成两幅附图：图1、图2，将原图Ⅱ顺序编成图3、图4，将图Ⅲ改成图5和图6。

# 8．具体实施方式

原说明书对具体实施方式的描述存在三个问题，一是对附图 5、6(原图Ⅲ)所示的实施方式的描述不具体，不详细；另一个问题是附图中出现的附图标记6和7在说明书文章部分未出现；第三个问题是对照附图描述本发明的实施方式时，在附图标记的后面加了括号。

原说明书中只说“图Ⅲ是本发明磁化防垢除垢器的另一实施方式，这种防垢除垢器与图Ⅱ(应改为图3、图4)所示的防垢除垢器的结构基本相同”，而未对图3和图4所示圆形导管及与其配合的磁块作具体清楚的描述。申请人在对说明书进行修改时可在此后加入：“不同之处在于导管1的横截面为圆形，为了使磁块与导管圆形表面配合得更紧密而将磁块6、7制成瓦形”。这样修改后，前两个问题都得到了克服，面对第三个问题，则只要删去这一部分所有附图标记的括号即可。

# 9．说明书附图

原说明书附图存在三方面问题：(1)几幅附图共用一个图号，图Ⅰ，图Ⅱ和图Ⅲ均各自包含两幅附图；(2)附图未使用阿拉伯数字编号，而是采用罗马数字进行编号；(3)附图中有不必要的文字注释，如“方形外壁”、“条形磁块”等等。

审查指南第一部分第二章依据中国专利法实施细则第十九条的规定对说明书附图的绘制作了详尽具体的规定，其中第7节之 (4)明确规定附图应用阿拉伯数字顺序编号排列．用“图x”表示；第7节之(7)明确规定附图中除必要的关键词外，不得有文字注释。申请人应严格按照上述要求来绘制附图。

审查指南第一部分第一章第2.4节中对此问题也有明确规定:“图中除必要的关键词语外，不应含有注释性文字。”因此在修改后的说明书附图中已将其中的文字说明“方形外壁”、“条形磁块”等删去。

# 10．说明书摘要

中国专利法实施细则第二十四条规定：摘要应当写明发明或者实用新型所属的技术领域，需要解决的技术问题，主要技术特征和用途。

原说明书摘要存在三方面问题：(1)发明名称中含有产品型号和商业性宣传用语；(2)技术方案中缺少构成本发明的主要技术特征及有益效果；(3)记入了与实现本发明目的无关的技术特征：“所述外壳的外表面上涂有防护漆”。这些问题的修改可参照前文有关权利要求书中对权利要求1存在的相同问题的修改方法进行修改。

# 11．摘要附图

申请人在原说明书中选用了图Ⅱ作为摘要附图，正如前文所述图Ⅱ实际上包含了两幅附图，即第一实施方式的主视图和沿主视图A—A线截取的剖面图，不符合审查指南第一部分第一章第 2.5.2节中的规定：“说明书中有附图的，申请人应当指定并提供一幅最能说明该发明技术特征的附图作为摘要附图。”对此，修改后的摘要附图删去了原摘要附图中沿A—A线截取的剖面图，仅保留该实施方式的主视图。此外，摘要附图中的文字说明“方形外壁”也应删去。

[修改后的专利申请文件]

权利要求书

1．一种磁化防垢除垢器，包括由非导磁材料制成的管道(1)和分别以异性磁极相对的方式置于其外表面相对两侧的至少两对永磁磁块(3、4)，其特征在于：它还包括一个由导磁材料制成的外壳 (2)，所述管道(1)穿过所述外壳(2)并与外壳(2)两端连成一体，所述成对永磁磁块用铁皮(5)包覆固定在外壳(2)中的管道(1)上，所述永磁磁块中任何两对位于管道(1)的不同截面上，相邻两对磁块 (3、4)之间形成的磁场基本相互垂直，包覆上述磁块(3、4)的铁皮 (5)的外表面与外壳(2)内壁之间留有间隙。

2．按照权利要求1所述的磁化防垢除垢器，其特征在于：管道 (1)位于外壳(2)内的中间管道段(9)的横截面为正方形，所述磁块的形状为条形。

3．按照权利要求1所述的磁化防垢除垢器，其特征在于：管道 (1)的横截面为圆形，所述磁块的形状为瓦形。

4．按照权利要求3所述的磁化防垢除垢器，其特征在于：管道 (1)上每对磁块之间装有铁制垫圈(8)。

5．按照权利要求1至5中任何一项所述的磁化防垢除垢器，其特征在于：上述成对永磁磁块的数量为4至5对。

说  明  书

磁化防垢除垢器

本发明涉及一种用磁场处理水的磁化防垢除垢器。

水垢是锅炉、茶炉等换热设备的大敌，为清除水垢，已采用过许多方法，如化学法、离子交换法、电子除垢法等等。最近又出现了利用磁场来处理水垢的方法，例如，1991年9月20日公告的 CN2089467Y的中国实用新型专利说明书就公开了这样一种利用磁场来处理水垢的“锅炉防垢装置”。这种防垢装置将两对彼此对置的条形磁块或瓦形磁块布置在方形管道或圆形管道的同一截面上，这两对磁块相互垂直。这种布置方式使部分磁力相互抵消，磁通密度减弱，中心磁通密度更低。此外，对这两对磁块所形成的磁场也未采取任何屏蔽措施，漏磁严重，磁能损耗大。为了达到防垢和除垢效果，管道中心磁通密度至少应达到0.2～0.7特斯拉，这就需要采用高强度大块磁块，大大增加了成本，且在此管道附近产生的强磁场会影响工作人员的健康。不仅如此，该防垢装置仅在管道的同一截面上布置了两对磁块，这样管道中流过的水仅受到一次磁化作用，作用时间短，磁化效果差，达不到满意的防垢除垢的效果。

本发明的目的在于克服上述现有技术的缺点，提供一种磁化防垢除垢器，这种磁化防垢除垢器不仅能在管道中产生足够的磁通密度，使水很好地磁化，而且结构简单可靠、成本低、无漏磁、不会影响工作人员的身体健康。

本发明的磁化防垢除垢器，包括由非导磁材料制成的管道和分别以异性磁极相对的方式置于其外表面相对两侧的至少两对永磁磁块，它还包括一个由导磁材料制成的外壳，所述管道穿过所述外壳并与外壳两端连成一体，所述永磁磁块用铁皮包覆固定在外壳中的管道上，所述永磁磁块中任何两对位于管道的不同截面上，相邻两对磁块之间形成的磁场基本相互垂直，包覆上述磁块的铁皮的外表面与外壳内壁之间留有间隙。

作为本发明的进一步改进，管道位于外壳内的中间管道段的横截面为方形，磁块的形状为条形。这样磁块与管壁接触紧密，便于固定，磁力线均匀，中间磁通密度与两边磁通密度一致。

作为本发明的另一种改进，管道的横截面为圆形，磁块的形状为瓦形。由于瓦形磁块中间有聚磁作用使磁化更为均匀，对水的磁化更有利。尤其是在相邻两对瓦形磁块之间安放铁制垫圈时可避免各对磁块之间相互干扰。

当对本发明再作进一步改进时，采用4至5对永磁磁块时，可以使水流过防垢除垢器时多次切割磁力线，从而可使水全部磁化，避免出现死角或部分水未被磁化的现象。

本发明的磁化防垢除垢器只有几个零件组成，结构简单，价格低廉；因其每对磁块均是异性磁极相对地布置在管道的两侧，且任何两对永磁磁块不在同一截面上，相邻两对磁块之间基本相互垂直布置，磁场之间不会相互干扰削弱磁场强度，因而水流过管道时磁化均匀，水磁化效果好，不易结垢，防垢除垢能力强。

下面结合附图对本发明磁化防垢除垢器作进一步详细描述。

图1是公知磁化防垢除垢器中条形磁块的排列布置图；

图2是另一种公知磁化防垢除垢器中瓦形磁块排列布置图；

图3是本发明磁化防垢除垢器的主视图；

图4是图3所示磁化防垢除垢器沿A-A线的放大剖视图；

图5是本发明磁化防垢除垢器另一种实施方式的主视图；

图6是图5所示磁化防垢除垢器沿B-B线的放大剖视图。

图1和2所示为前面背景技术部分所提到的中国实用新型专利说明书CN2089467Y中所披露的磁化防垢除垢器中磁块排列布置图。在图1中方形管道的同一管道截面上布置有两对彼此垂直的条形磁块。在图2中为圆形管道的同一管道截面上布置有两对彼此垂直的瓦形磁块。按照这样的布置方式，相邻的异性磁极会使磁力线短路，从而使管道中央部分的磁通密度大大减弱。

在本发明中，为了保证由不锈钢、塑料或铜等非导磁材料制成的管道的中央部分有足够的磁通密度，使两对磁极之间不发生磁力线短路，如图3和4所示，此两对磁块3、4不是布置在同一管道截面上，其中一对磁块4安放在另一对磁块3的下游。图3和图 4中，管道1的用于安装成对磁块3、4的中间管道段，为方形管道。第一对磁块3以异性磁极相对的方式布置在该方形中间管道段9的某一截面的上、下两侧；第二对磁块4以同样方式布置在该方形中间管道段9中上述截面下游部分的另一截面的左、右两侧，并与第一对磁块3紧邻，即第二对磁块4的磁场方向与第一对磁块3的磁场方向相垂直，且形成的磁场紧接在第一对磁块形成的磁场的下游。为了固定这两对磁块3、4，分别用铁皮9将每对磁块包覆起来固定在管道1的方形中间管道段9上，可将铁皮两端搭扣在一起，或者用铁丝将其捆住。该铁皮5除起固定作用外，还同时起到使磁场均匀、增强中间磁场和一次屏蔽的作用。当采用这样的磁块布置方式和结构时，仍会向管道1的四周漏磁，若要保证使用较小的磁块就能产生足够的磁场强度，满足防垢除垢的要求，且不会使漏磁对周围人体造成危害，还必须对此磁化防垢除垢器设置一由导磁材料制成的，如由铁制成的外壳2，管道1从外壳 2的两端穿过，并用焊接或其它方法使外壳2的两端与管道1连成一体。包覆磁块3、4的铁皮5的外表面与外壳2的内壁之间必须留有适当间隙，以保证外壳2在保护磁块不受损伤的同时起到二次屏蔽作用，减少磁能损耗，从而保证采用较小的磁块(例如每对磁块形成的磁通密度在0.1特斯拉左右)就能在管道1的方形中间管道段9的中央部分产生足够的磁通密度，满足防垢除垢的需要。经过二次屏蔽后，在外壳的外面测出的磁场强度接近于零，保证工作人员的健康不受影响。管道1露出外壳2的两端部分上制有螺纹，用于分别与供水管和锅炉等换热器的进水管相连接。为防止铁制外壳2生锈，还可以在铁制外壳2的外表面上涂一层防护漆。

图3和4中只示意性地画出两对磁块，实际上可根据水的硬度按上述方法串接多对磁块，即每相邻两对磁块以相互垂直的方式安放，并使每对磁块形成的磁通密度保持在0.1特斯拉左右。如水的硬度在7毫克当量/升以下，使用5对磁块即可达到满意的防垢除垢效果；若水的硬度更高，可适当增加磁块的对数，如水的硬度为9毫克当量／升，可用9至10对磁块即可获得满意的效果。如果换热器的容量很小，使用时水的流速又较低，使用两对磁块就可。

图3和4所示的磁化防垢除垢器，由于将条形磁块布置在管道的方形外壁上，因而磁块与管壁接触紧密，便于固定，且磁力线排布均匀，中间磁通密度与两边磁通密度一致，因而当水流过管道时磁化均匀。又因有多对磁块相互垂直地串接在一起，避免了多对磁块之间相互干扰，削弱磁通密度，而且因水流过管道时多次切割磁力线，使水全部磁化，避免出现死角或部分水未被磁化。

图5和6是本发明防垢除垢器的另一实施方式，这种防垢除垢器与图3和4所示的防垢除垢器的结构基本相同。其不同之处在于管道的横截面为圆形，为了使磁块与管道圆形外表面配合得更紧密而将磁块6、7制成瓦形。图中同样只示意性地表示出两对磁块，实际上可根据需要安放多对磁块，每对磁块的排列方式与图 3和4所示的条形磁块的排列方式相同，所不同的是当这种磁块装在直径较大的粗管道上时，因磁块的尺寸较大，为了防止相邻磁块相互吸引面移动位置，可在每对磁块之间加装铁制垫圈8。加装垫圈8之后又能避免各对磁块之间相互干扰。瓦形磁块具有聚磁作用，可使磁场更均匀，使水的磁化更为理想。但瓦形磁块加工比条形磁块复杂，生产成本高，多半与截面较大的圆形管道配合使用。

说明书附图

说明书摘要

一种磁化防垢除垢器，由非导磁材料制成的管道1穿过由导磁材料制成的外壳2并与外壳2两端连成一体，至少两对永磁磁块以异性磁极相对方式被铁皮5包覆固定在外壳内的管道外表面相对两侧，永磁磁块中任何两对位于管道的不同截面上，相邻两对形成的磁场基本相互垂直，铁皮5的外表面与外壳2的内壁之间留有间隙。其结构简单，水流过管道时磁化均匀，防垢除垢能力强，可用于锅炉、茶炉等换热器的防垢除垢装置。

摘  要  附  图

案例二  浇包底部的浇注阀门

本案例原专利申请文件的撰写主要存在五个方面的问题：

(1)独立权利要求l既缺少实现发明目的的必要技术特征．又写入了非必要技术特征；

(2)部分从属权利要求文字表达欠确切，未清楚表达其保护范围；

(3)部分从属权利要求的引用部分不符合中国专利法实施细则和审查指南的有关规定；

(4)并列独立权利要求10与独立权利要求1缺乏单一性；

(5)说明书八个组成部分的撰写不符合中国专利法实施细则第十八条的有关规定。

[原专利申请文件]

权利要求书

1．一种浇包底部的浇注阀门，其特征在于：它由一个耐火的、内表面为圆柱形的定子3和一个耐火的、外表面为圆柱形、可在定子3中转动的转子13构成。定子3具有至少一个金属液沉入口 7和至少一个金属液流出口9，而转子13则具有连接通道。

2．按照权利要求1所述的浇注阀门，其特征在于：所述的连接通道是在转子13上沿其外圆周表面伸展的凹口15。

3．按照权利要求1和2所述的浇注阀门，其特征在于：所述凹口15呈镰刀形。

4．按照权利要求1和2所述的浇注阀门，其特征在于：所述凹口15呈弓形。

5．按照上述权利要求所述的浇注阀门，其特征在于：所述定子 3具有多个如图2所示的并列的金属液流入口7。

6．按照上述权利要求1至4所述的浇注阀门，其特征在于：所述转子13上的凹口15以并列方式设置在其上。

7，按照权利要求1所述的浇注阀门，其特征在于：所述转子 13可转动地安装在定子3之内。

8．按照权利要求7所述的浇注阀门，其特征在于：所述转子 13的外表面和所述定子3的内表面液密封配合。

9．按照权利要求1所述的浇注阀门，其特征在于：所述转子 13在定子3内转动时，在部分相位连接通道特定子3的金属液流入口7和流出口9接通，而在其他相位连接通道未接通定子3的金属液流入口7和流出口9。

10．一种用于制造权利要求1所述浇注阀门之定子和转子的材料，其特征在于：该材料为陶瓷材料。

# 案例二 说  明  书

# 浇包底部的浇注阀门

本发明涉及一种位于浇包底部浇注口的旋转式浇注阀门，用来控制从浇包中流出的金属液流量。

现有浇包底部的浇注口多数均采用塞棒控制系统，例如最近出版的《铸造》杂志中就介绍了这种塞棒控制系统。它利用塞棒之塞头来控制浇注口的开启相关闭，即塞又在浇包中装有金属液的非浇注状态下堵住浇注口，而在浇住时向上提起塞棒，使塞头离开浇注口，借助塞头与浇注口之间的距离变化来调节金属液浇注流的大小。这种控制方法的缺点是塞头的移动难以掌握，因而不能精确控制金属液浇注流的大小，且塞头极易脱落，使浇注不能顺利进行。

为克服上述缺点，本发明采用一种旋转式阀门，它由一个耐火的定子和一个可在定子中与其相对转动的耐火转子构成，定子至少有一个金属液流入口和至少—个金属液流出口，而转子具有连接通道。

上述可旋转的浇注阀门安装在浇包的底部，构成浇注口，其中定子的流入口通向浇包内腔，阀门的转子借助较小的驱动力就可在定十中转动，当转子的连接通道沟通定子的金属液泥入口和流出口时，使金属液从浇包中流出进行浇注作业。通过转动转子，可以方便地控制浇注口开启的程度，精确控制金属液浇注流的流量。此外，采用这种结构的阀门在使用状态下仅受较小的外力，不易损坏，从而工作可靠。

下面结合附图对本发明作进一步详细的描述。

从图一至图三所示的本发明实施方式可以看出，浇包由底部 1和侧壁2构成，在底部1安装了一个由耐火材料制成的阀门定子3，它有—个圆柱形内表面4。定子3的长度远远大于其直径，沿浇包的整个底部伸展。定子3的外形基本上呈圆柱形，当然定子3也可以具有适于安装在浇包底部1的其他形状。定子3固定安装在浇包的底部1，其上开有通向浇包内腔6的金属液流入口 7，在图二所示的浇包底部之浇注阀门沿纵向的局剖俯视图中，沿定子3纵向设置了多个并列的金属液流入口7，其为多个并列的槽形透孔，两个槽形透孔之间为隔板8。当然，也可以在整个定子 3的长度上仅设置一个大的金属液流入口7。定子3还包括一个伸出浇包底部1的延仲部分，其中开有金属液流出通道10，定子3的内圆周面上有一个金属液流出口9，其与延伸部分的金属液流出通道10相通。该流出口9与金属液流入口7一样，也可以为多个沿定子3纵向并列设置的流出口。

在定子3中装有一个由耐火材料制成的转子13，它可相对于定子3旋转，其旋转轴与定子3的圆柱形内表面4的轴线5重合。转子13有一个圆柱形外表面14，该外表面14与上述定子3的圆柱形内表面4相配，其配合程度应达到液密封，使金属液不致从两表面之间漏出。

转子13在其外圆周上至少有一个作为连接通道的凹口15，沿转子13的圆周方向延伸。在图一所示的阀门开启位置，转子 13相对于定子3所处的相位使凹口15处于流入口7和流出口9之间，沟通流入口7和流出口9；而阀门中的转子13继续转动，到达阀门关闭位置时的相位，则凹口15不能沟通金属液的流入口7和流出口9。

在图二中，转子13沿其纵向设有多个并列的凹口15，在相邻凹口15之间为间壁16，此间壁16与定子3流入口7之间的隔板 8相对应。当然，也可以在整个转子长度上仅设置一个大的凹口 15。

在图一所示本发明浇注阀门的第一种实施方式的横剖面图中，凹口15呈镰刀形。在阀门开启状态，凹口15将流入口7和流出口9接通。而在图三所示的本发明另一种实施方式中，该凹口 15在垂直丁其轴线的横剖面上呈弓形。当然，还可以采用其它合适形状的连接通道，例如可以是沿转子径向的贯穿透孔，也可以是不通过转子轴线的透孔。在图一至图三所示的实施方式中，作为连接通道的凹口15与转子13的轴线相隔一定距离，可使转子不致因其上开设凹口而显著降低其抗扭强度。

转子13的一端或两端穿过浇包的底部1和侧壁2伸出到浇包外部，一个控制浇注阀门启闭的驱动装置接在转子13伸出的外端上。

本发明浇注阀门按下述方式进行工作：转子13处于图一或图二所示的阀门开启位置时，金属液从浇包内腔6经流入口7、构成连接通道的凹口15和流出口9流至流出通道10，再从其中流出，完成金属液的浇注。在此开启状态，流动的金属液在转子13上作用一个压力，使转子13的圆柱形外表面14压紧在定子3的圆柱形内表面4上，提高了密封性。在阀门使用过程小，不允许金属液从定子3和转子13表面之间流出，只允许金属液经流入口7、凹口15、流出口9以及流山通道10流出。通过连接于转子13伸出外端上的驱动装置，可方便地转动转子13，改变金属液流截面，精确控制金属液的流量。若要关闭阀门，只需转动转子13，直到流入口7或者流出口9被转子13的圆柱形外表面14封闭即可。

对于本发明来说，必须采用耐火材料来制造阀门，以保证其有足够的寿命，否则难以很好地用于工业生产。研究证明，选用陶瓷材料来制造阀门是十分合适的。

除了图一至图三所示结构外，本发明的阀门还可以具有其他结构变型，而不脱离本发明的范围。例如，转子上的连接通道可以是沿转子径向的贯穿透孔，也可以是下通过转子轴线的透孔，从较小降低转子抗扭强度出发，后者更为可取。此外，定子的内表面和转子的外表面也可以是锥形。

说明书附图

说明书摘要

一种耐火阀门，它由—个带流入口7和流出口9的耐火定子 3和一个带有连接通道的耐火转子13构成，连接通道用来沟通定子的流入口和流出口。本发明的阀门用于安装在浇包的底部，构成浇注口。

[对原专利申请文件的评析]

# 一、权利要求书

1．权利要求1存在下述四个方面的问题

(1)原权利要求1缺少实现本发明目的的必要技术特征，不符合中国专利法实施细则第二十一条第二款的规定。

由说明书所描述的实施方式可知，“定子内表面与转子外表面之间液密封”以及“在转子相对于定子旋转时的部分相位，转子上的连接通道使定子流入口和流出口相通，而在其他相位此连接通道未接通定子的沉入口和流出口”是实现本发明目的的必要技术特征。后者保证阀门可处于开启和关闭两种工作状态；而为了能比较精确地控制金属液浇注流的流量，则不允许在定子和转子的接触面之间有金属液泄漏(从节约浇注材料的角度也不允许有泄漏)，即要求该两表面之间液密封。因此，应将这两个技术特征作为本发明枝术方案的必要技术特征写入独立权利要求1之中。

也许有的申请人会强调，这两个技术特征是该领域普通技术人员的公知常识，因而可以不写入独立权利要求中，当然，作为公知常识，不一定非得要写入独立权利要求。但对独立权利要求来说，允许省略的公知技术特征是有条件的：其一是该技术特征与本发明所要实现的目的无直接关系；其二是根据整个专利申请文件的记载，尽管独立权利要求未写入此技术特征，而本领域普通技术人员仍能明确理解，该技术方案必须包含此技术特征。而对本发明来说，不属于上述情况。在原权利要求书中，权利要求8和权利要求9以此两技术特征对独立权利要求1作进一步限定，由于从属权利要求是其引用权利要求的优选实施方式，这也就意味着独立权利要求1的技术方案中还包括了不含有这两个技术特征的方案。由此可知，这两个技术特征仍应写入独立权利要求中去。

(2)按照中国专利法实施细则第二十一条第二款的规定，在独立权利要求中只需要记载为达到发明或实用新型目的的必要技术特征，而原权利要求1中写入了非必要技术特征。

按照说明书所描述的实施方式，定子内表面和转子外表面的形状可以为圆柱面，也可以为圆锥面，还可以为其他合适形状，只要转子可在定于中转动即可。因此，定子内表面和转子外表面为圆柱形是实现本发明目的的非必要技术特征，不必写入独立权利要求1。尽管在审查过程中，存在此类问题的权利要求能被通过，但这样限定后会缩小独立权利要求的保护范围，会损害专利申请人的利益，因此在撰写权利要求书时不应将此类非必要技术特征写入独立权利要求。

(3)原权利要求1中非结尾处出现句号，不符合审查指南第二部分第二章第3.3节的规定，应改为逗号或分号。

(4)原权利要求1中出现的附图标记未置于括号内，不符合中国专利法实施细则第二十条第四款的规定。

权利要求中出现的附图标记只可用来帮助理解权利要求，不得解释为对权利要求的限制，为此规定权利要求中的附图标记应当放在相应的技术特征后面．并置于括号内。因此，在修改后的权利要求书中，所有的附图标记均加上括号，如“定子3”改为“定子 (3)”，“转子13”改为“转子(13)”，以下类推。

在此后的从属权利要求中均存在此间题．为节约篇幅，下面不再重复评析。

2．权利要求3和权利要求4存在下述三下方面的问题

(1)原权利要求3和权利要求4的引用部分采用了非择一引用方式，不符合审查指南第二部分第二章第3.3.2节的规定。

按照审查指南上述部分的规定，对于多项从属权利要求，其引用的权利要求的编号应当用“或”或者其他与“或”同义的方式表达，即只能择一地引用在前的被引用权利要求。因此，应将“和”改为“或”。但由于该两权利要求的引用部分还存在其它问题，故修改后的权利要求3和4均为单项从属权利要求。

(2)原权利要求3和权利要求4引用关系不当，致使此两权利要求未清楚地表达其保护范围，不符合中国专利法实施细则第二十条第一款和审查指南第二部分第二章第3．3．2节的规定。

原权利要求3和权利要求4的限定部分对转子上的凹口作进一步的限定，但原权利要求1中未出现“凹口”这个技术特征，从而不清楚“凹口”这个技术特征与权利要求1中的“连接通道”之间是什么结构关系，因而此两从属权利要求只能引用权利要求2，不能引用权利要求1，否则使此两权利要求保护范围变得不清楚。

(3)原权利要求3和权利要求4文字表达不确切，不符合中国专利法实施细则第二十条第一款和审查指南第二部分第二章第 3.3.2节的规定。

原权利要求3和权利要求4的限定部分对凹口的形状作了进一步限定，但未写明凹口的哪一个截面形状呈镰刀形或弓形，从而未清楚地表达其保护范围。在修改后的权利要求3和权利要求4中分别改为“所述凹口在垂直于转子轴线的横剖面亡呈镰刀形”或“所述凹口在垂直于转子轴线的横剖面上呈弓形”。

3．权利要求5存在下述两个问题

(1)原权利要求5的引用部分也采用了非择一引用方式，不符合审查指南第二部分第二章第3.3.2节的规定。

原权利要求5的引用方式虽然未采用“和”来表示，但“上述权利要求……”是一种“和”的同义方式，因而应修改成“权利要求1至4中任何一项……”这种择一引用方式。

(2)原权利要求5引用了附图，不符合中国专利法实施细则第二十条第三款的规定。

按照中国专利法实施细则第二十条第三款的规定，权利要求书一般不得使用“如图……所示”的用语。原权利要求5引用了图 2，显然不符合上述规定。在修改后的权利要求中用文字来表示其含义，另外考虑到其引用的权利要求1中已经写明定子具有至少一个金属液流入口，为了明确表明权利要求5是对该技术特征的进一步限定，故修改成“所述定子的金属液流入口为多个，其沿定子纵向并列设置”(见修改后的权利要求6)。

4．权利要求6存在下述三个问题

(1)原权利要求6引用关系不当，致使其未清楚地表达请求保护的范围，不符合中国专利法实施细则第二十条第一款和审查指南第二部分第二章第3.3.2节的规定。

与原权利要求3和4一样，权利要求6是对转子上的凹口作进一步限定，由于原权利要求1中未出现“凹口”这个技术特征，因而其只能引用权利要求2以及修改后的权利要求3和权利要求 4，不能引用权利要求1。

(2)原权利要求6的引用部分采用了非择一引用方式，不符合审查指南第二部分第二章第3．3．2节的规定。

与项权利要求5一样，其引用部分写明为“权利要求1至4”也是一种“和”的同义表达方式，也应修改成择一引用方式。考虑到原权利要求6不能引用权利要求1，故最后修改成”按照权利要求2至4中任何一项……。”

此外，为厂使修改后的权利要求排列更为有序，在修改后的权利要求书中将权利要求5和6交换了位置。

(3)原权利要求6文字表达欠确切，不符合中国专利法实施细则第二十条第一软和审查指南第二部分第二章第3．3．1节的规定。

原权利要求6未具体写明转子上的多个凹口沿什么方向并列设置，因此在修改后的权利要求中(见权利要求5)改写为“所述转子上的凹口为多个，其沿转子纵向并列设置。”

5．权利要求7

原权利要求7限定部分的技术特征与权利要求1中的技术特征重复，致使权利要求7未清楚地表达其保护范围，不符合中国专利法实施细则第二十条第—款和审查指南第二部分第二章第3．3．2节的规定。

原权利要求7限定部分的技术特征“所述转子可转动地安装在定子之内”已经记载在权利要求1之中，同一技术特征的重复限定使其保护范围不清，故原权利要求7应该删除。

# 6．权利要求8和权利要求9

原权利要求8和权利要求9限定部分的技术特征是本发明实现发明目的的必要技术特征，应写人到权利要求1中去。

鉴于该两权利要求限定部分的技术特征已写入到修改后的独立权利要求中，故应将此两权利要求删去。

# 7．权利要求10

原权利要求10按照其撰写方式，是一项独立权利要求。显然，该权利要求川与权利要求1之间不具有对现有技术作出贡献的相同或相应的特定技术特征，因而其不满足单一性的要求，不符合中国专利法第三十一条第一款及其实施细则第三十五条第一款的规定，应删去。

实际上，原权利要求10是对本发明旋转式浇注阀门的定子和转子的材料作进一步限定，因而也可以如修改后的权利要求7那样．改写为权利要求1的从属权利要求。

# 二、说明书

1．所属技术领域

原说明书中所属技术领域包含了本发明的区别技术特征，不符合审查指南第二部分第二章第2．2．2节的规定。

审查指南上述部分规定：发明或者实用新型所属技术领域应当是发明或者实用新型直接所属或者直接应用的技术领域，而不是上位的或者相邻的技术领域，也不是发明或者实用新型本身。而原说明书中写明本发明涉及一种……旋转式浇注阀门，从说明书背景技术描述可知，现有技术中均采用柱塞式阀门．本发明的实质改进之处就是将柱塞式阀门改为旋转式阀门，因而，原所属技术领域的内容包含了本发明的区别技术特征，即体现了发明本身的内容，不符合审查指南中的上述有关规定。故在修改后的说明书中改为：“本发明涉及一种位于浇包底部浇注口的浇注阀门”。

# 2．背景技术

原说明书背景技术部分未给出引用现有技术的具体出处，不符合审查指南第二部分第二章第2．2．3节的规定。

按照审查指南上述规定：引证专利文件的，要写明专利文件的国别，公开号和公开日期，引证非专利文件的，要写明这些文件的详细出处。在原说明书中仅写明是最近出版的《铸造》杂志，而未给出具体出版年份、卷号、期号，从而难以查阅此非专利文件，因而不符合上述规定。在修改后的说明书中至少应给出是何年何月 (或者是第几期)的《铸造》杂志，并写明是哪一篇文章披露了该现有技术(或者写明是在该期杂志上的页号)。

# 3．发明目的

原说明书缺少发明目的这一部分，不符合中国专利法实施细则第十八条第一款的规定。

通常发明目的、技术方案和效果是一项发明的三要素，这三要素是说明书八个组成部分中最重要的三个部分，而原说明书明显缺少发明目的这一部分，显然不满足上述要求。修改后的说明书在技术方案部分之前增加了一段有关本发明目的的内容。

# 4．技术方案

原说明书技术方案部分与原权利要求一样，缺少实现本发明目的的必要技术特征，因而未清楚地写明要求保护的技术方案，不符合中国专利法实施细则第十八亲第一软和审查指南第二部分第二章第2．2．5节的规定。

为此，在修改后的说明书技术方案部分将“定子与转子表面之间液密封”以及“转子在定子内旋转时在部分相位使定子的流入口和流出口相连通，……”这两个技术特征补充进去，与修改后的独立权利要求1相应。

# 5．图面说明

原说明书中缺少图面说明这一部分，不符合中国专利法实施细则第十八条第一款的规定。

审查指南第二部分第二章第2．2．7节规定，说明书有附图的，应当在具体实施方式部分之前集中对所有附图的名称或图示的内容作简要说明。而原说明书缺少图面说明，不满足上述要求。修改后的说明书集中对三幅附图给出了图面说明。

# 6．具体实施方式和附图

原说明书具体实施方式存在两个问题：

(1)原说明书附图图号未采用阿拉伯数字，不符合审查指南第一部分第一章第2．4节和第二章第7节的规定。

审查指南上述部分规定说明书附图应该用阿拉伯数字顺序编号，而原说明书中采用了中文数字，不满足要求，修改后的说明书中在文字部分和说明书附图中均改为阿拉伯数字。

(2)原说明书附图中的附图标记在说明书文字部分未提及，不符合中国专利法实施细则第十九条第三歉的规定。

按照中国专利法实施细则第十九条第三款的规定，说明书文字部分中未提及的附图标记不得在附图中出现。原附图1小的附图标记12在说明书文字部分未出现过，不符合上述规定。对此有两种修改办法：其一是在说明书文字部分相应的部件名称之后加上附图标记，其二是将附图中该附图标记删除。对本案例来说，采用了后一种修改办法。

# 7．说明书摘要

原说明书摘要存在三个问题：

(1)原说明书摘要与原权利要求1和说明书技术方案部分一样，缺少实现本发明目的的必要技术特征，未清楚地写明本发明的技术方案。不符合中国专利法实施细则第二十四条和审查指南第二部分第二章第2.4节的规定。

(2)原说明书摘要缺少对本发明有益效果的描述，不符合审查指南第二部分第二章第2．4书的规定。

(3)原说明书摘要缺少摘要附图，不符合审查指南第二部分第二章第2.4节的规定。

修改后的说明书摘要补充了上述三方面的内容。

[修改后的专利申请文件]

权利要求书

1．一种浇包底部的浇注阀门，其特征在于：它由一个耐火的定子(3)和一个可在该定子(3)中与其相对转动的耐火转子(13)构成，所述定子(3)的内表面(4)与所述转子(13)的外表面(14)液密封配合，所述定子(3)具有至少一个金属液流入口(7)和至少一个金属液流出口(9)，所述转子(13)具有当其在定子(3)内旋转时在部分相位使所述流入口(7)和流出口(9)相连通的连接通道，而在其他相位，所述连接通道未接通定子(3)的流入口(7)和流出口 (9)。

2．按照权利要求1所述的浇住阀门，其特征在于：所述的连接通道是在转子(13)上沿其外圆周表面伸展的凹门(15)。

3．按照权利要求2所述的浇注阀门，其特征在于：所述凹口 (15)在垂直于转子(13)轴线的横剖面上呈镰刀形。

4．按照权利要求2所述的浇注阀门，其特征在于：所述凹口 (15)在垂直于转子(13)轴线的横剖面上呈弓形。

5．按照权利要求2至4中任何一项所述的浇注阀门，其特征在于：所述转子(13)上的凹口(15)为多个，其沿转子(13)纵向并列设置。

6．按照权利要求1至4中任何一项所述的浇注阀门，其特征在于：所述定子(3)的金属液流入口(7)为多个，其沿定子(3)纵向并列设置。

7．按照权利要求1至4中任何一项所述的浇注阀门，其特征在于：所述定子(3)和转子(13)的材料为陶瓷材料。

说  明  书

浇包底部的浇注阀门

本发明涉及一种位于浇包底部浇注口的浇注阀门，用来控制从浇包中流出的金属液流量。

现有浇包底部的浇注口多数均采用塞棒控制系统，在《铸造》杂志1994年第x期“x x x x x x”一文中就介绍了这种塞棒控制系统。它利用塞棒之塞头来控制浇注门的开启和关闭，即塞头在浇包中装有金属液的非浇注状态下堵住浇注口，而在浇注时向上提起塞棒．使塞头离开浇注口，借助塞头与浇注门之间的距离变化来调节金属液浇注流的大小。这种控制方法的缺点是塞头的移动难以掌握，因而不能精确控制金属液浇注流的大小，且塞头极易脱落，使浇注不能顺利进行。

本发明的目的是针对上述现有技术存在的缺陷提供一种可以比较精确地控制金属液浇注流大小、结构牢靠、便于操作的浇包浇注口处的浇注阀门。

为达到上述目的，本发明采用一种旋转式阀门，它由一个耐火的定子和一个可在定子中与其相对转动的耐火转子构成，所述定子的内表面与所述转子的外表面液密封配合，所述定子具有至少一个金属液流入口和至少一个金属液流出口，所述转子具有当其在定子内旋转时在部分相位使所述流人口和流出口相连通的连接通道，而在其他相位，所述连接通道未接通定子的流入口和流出口。

上述可旋转的浇注阀门安装在浇包的底部，构成浇注口，其中定子的流入口通向浇包内腔，阀门的转子借助较小的驱动力就可在定子中转动，当转子的连接通道沟通定于的金属液流入口和流出口时，使金属液从浇包中流出进行浇注作业。通过转动转子，可以方便地控制浇注口开启的程度，精确控制金属浇注流的流量。此外，采用这种结构的阀门在使用状态下仅受较小的外力，不易损坏，从而工作可靠。

下面结合附图对本发明作进一步详细的描述。

图1是本发明旋转式浇注阀门第一种实施方式的横剖面图。

图2是图1所示旋转式浇注阀门的沿纵向的局剖俯视图。

图3是本发明旋转式浇注阀门另一种实施方式的横剖面图。

从图1至图3所示的本发明实施方式可以看出，浇包由底部 1和侧壁2构成，在底部1安装了一个由耐火材料制成的阀门定子3，它有一个圆柱形内表面4。定子3的长度远远大于其直径，沿浇包的整个底部伸展。定子3的外形基本上呈圆柱形，当然定子3也可以具有适于安装在浇包底部1的其他形状。定子3固定安装在浇包的底部1，其上开有通向浇包内腔6的金属液流入口 7。在图2所示的浇包底部之浇注阀门沿纵向的局剖俯视图中，沿定子3纵向设置了多个并列的金属液流入口 7，其为多个并列的槽形透孔，两个槽形透孔之间为隔板8。当然，也可以在整个定子 3的长度上仅设置一个大的金属液流入口7。定子3还包括一个伸出浇包底部1的延伸部分，其中开有金属液流出通道10，定子3的内圆周面上有一个金属液流出口9，其与延伸部分的金属液流出通道10相通。该流出口9与金属液流入口7一样，也可以为多个沿定子3纵向并列设置的流出口。

在定子3中装有一个由耐火材料制成的转子13，它可相对于定子3旋转，其旋转轴与定子3的圆柱形内表面4的轴线5重合。转子13有一个圆柱形外表面14，该外表面14与上述定子3的圆柱形内表面4相配，其配合程度应达到液密封，使金属液不致从两表面之间漏出。

转子13在其外圆周上至少有一个作为连接通道的凹口15，沿转子13的圆周方向延伸。在图1所示的阀门开启位置，转子 13相对于定子3所处的相位使凹口15处于流入口7和流出口9之间，沟通流入口7和流出口9；而阀门中的转子13继续转动，到达阀门关闭位置时的相位，则凹口15不能沟通金属液的流入口7和流出口9。

在图2中，转子13沿其纵向设有多个并列的凹口15，在相邻凹口15之间为间壁16，此间壁16与定子3流入口7之间的隔板 8相对应。当然，也可以在整个转子长度上仅设置一个大的凹口 15。

在图1所示本发明浇注阀门的第一种实施方式的横剖面图中，凹口15呈镰刀形。在阀门开启状态，凹口15将流入口7和流出口9接通。而在图3所示的本发明另一种实施方式中，该凹口在垂直于其轴线的横剖面上呈弓形。当然，还可以采用其他合适形状的连接通道，例如可以是沿转子径向的贯穿透孔，也可以是不通过转子轴线的透孔。在图1至图3所示的实施方式中，作为连接通道的凹口15与转子13的轴线相隔一定距离，可使转子不致因其上开设凹口而显著降低其抗扭强度。

转于13的一端或两端穿过浇包的底部1和侧壁2伸出到浇包外部，一个控制浇注阀门启闭的驱动装置接在转子13伸出的外端上。

本发明浇注阀门按下述方式进行工作：转子13处于图1或图 3所示的阀门开启位置时，金属液从浇包内腔6经流入口7、构成连接通道的凹口 15和流出口9流至流出通道10，冉从其中流出，完成金属液的浇注。在此开启状态，流动的金属液在转子13上作用一个压力，使转子13的圆柱形外表面14压紧在定子3的圆柱形内表面4上，提高了密封性。在阀门使用过程中，不允许金属液从定子3和转子13表面之间流出，只允许金属液经流入口7、凹口15、流出口9以及流出通道10流出。通过连接于转子13伸出外端上的驱动装置，可方便地转动转子13，改变金属液流截面，精确控制金属液的流量。若要关闭阀门，只需转动转子13，直到流入口7或者流出口9被转子13的圆柱形外表面14封闭即可。

对于本发明来说，必须采用耐火材料来制造阀门，以保证其有足够的寿命，否则难以很好地用于工业生产。研究证明，选用陶瓷材料来制造阀门是十分合适的。

除了图1至图3所示结构外，本发明的阀门还可以具有其他结构变型，而不脱离本发明的范围。例如，转子上的连接通道可以是沿转子径向的贯穿透孔，也可以是不通过转子轴线的透孔，从较小降低转子抗扭强度出发，后者更为可取。此外，定子的内表面和转子的外表面也可以是锥形。

说明书附图

说明书摘要

本发明公开了一种位于浇包庭部的旋转式浇注阀门，它由一个带流入口7和流出口9的耐火定子3和一个可在该定子中与其相对转动、且液密封地配合在一起的耐火转子13构成，所述转子具有当其转动时可选择地使所述定子流人口和流出口连通或断开的连接通道。采用这种结构的阀门结构牢靠、便于操作、能比较精确地控制金属液浇注流的流量。

摘  要  附  图

# 案例三  防爆板的夹紧措施

本案例原专利申请文件的撰写主要存在如下四个方面的问题：

(1)独立权利要求缺少实现本发明目的的必要技术特征，而同时又记载有非必要技术特征，此外还存在划界问题；

(2)从属权利要求存在记载的附加技术特征不清楚、非择一引用、以及多项从属权利要求引用多项从属权利要求等问题；

(3)两项独立权利要求之间缺乏中国专利法第三十一条规定的单一性；

(4)说明书中的所属技术领域、技术方案、发明目的、图面说明、以及附图等部分不符合审查指南第二部分第二章第2．2节或第2. 3节的规定。

[原专利申请文件]

权利要求书

1．一种用于刚性防爆板(13)的夹紧装置，所述防爆板(13)用于封闭容器(1)的安全开口(2)，该安全开口(2)的周围固定有一个框架(3)，在该框架(3)上相互间隔一定距离固定有一些直立的连接装置(15)和倾斜的夹条(9)．每个连接装置(15)上罩有一个仅具有下部开口的外壳(11)，所述外壳(11)通过一安装装置(12)装于所述防爆板(13)的四周侧壁上，在所述每个外壳(11)的下部开口有被加工成内翻的两个相对设置的夹紧边(10)，每个连接装置 (15)与外壳(11)分别间隔开一定距离固定在框架(3)和防爆板 (13)的四周。

2．如权利要求1所述的夹紧装置，其特征在于：所述倾斜夹条 (9)成对、分叉地设置在每个外壳(11)内，每个外壳(11)内至少有一对所述的夹条；所述的夹条(9)例如可由横断面呈直线型的片簧构成；或者也可以由横断面略呈S型的片簧构成，分别如图3和图 4所示。

3．如权利要求1和2所述的夹紧装置，其特征在于：每个夹条 (9)的一端由所述连接装置(15)支承，另一端则压于外壳(11)的一个夹紧边(10)上，这样可使外壳(11)与所述连接装置(15)连接在一起，从面也使防爆板(13)与容器(1)连接在一起；所述外壳(11)的上部具有一个开口，在所述开口上具有一个可封闭所述开口的可拆式盖板(14)．设置该开口和盖板(14)的目的是为了便于安装和拆卸所述夹条(9)。

4．如权利要求1至3所述的夹紧装置，其特征在于：所述外壳 (11)以其后表面固定于所述防爆板(13)上，且使上述成对、分叉设置的夹条(9)平行于每个外壳(11)的后表面延伸。

5．如权利要求1所述的夹紧装置，其特征在于：所述连接装置 (15)由一个连接块(4)和一个装于：所述连接块(4)上部的张力调节组件构成，所述张力调节组件包括一个用于支承所述夹条(9)端部的支承件(8)。

6．如权利要求5所述的夹紧装置，其特征在于：所述张力调节组件还包括螺钉(7)，所述连接块(4)上部具有一螺纹孔，所述支承件(8)上具有安装孔，该螺钉(7)的端部穿过所述支承件(8)上的安装孔装于所述螺纹孔中，并使螺钉的头部对所述支承件(8)施加压力。

7．一种适用于被权利要求1所述夹紧装置连接到容器安全开口上的防爆板，其特征在于：所述防爆板是一种复合板。

说  明  书

防爆板的夹紧措施

本发明涉及一种安全装置。

在本申请人另一份欧洲专利申请(公开日为x x x x年x月 x x口)中曾描述过一种夹紧装置．它采用一个不锈钢制成的刚性防爆板，该防爆板的周边带有一个包括夹紧边缘的侧边，夹紧边缘向内折叠，几个倾斜夹条的自由端与夹紧边缘啮合，夹条朝所述夹紧边缘取向并安装在环绕容器安全开口的一个框架上，这样就将防爆板牢固地压在框架上。

当容器内发生爆炸时，产生的压力使防爆板升高，并且防爆板的刚性夹紧边缘使夹条的自由端向上弯曲，使防爆板在夹条上自由地滑动井从安全开口上崩开。这种带夹紧边缘的防爆板的缺点是：当防爆板的开口压力较高时，倾斜的夹条必须牢固地使板的夹紧边缘保持在开口的边缘上，所以为了崩开防爆板，就必须克服在板升高期间在板和环绕安全开口的框架之间所产生的附加摩擦力，这样为此所需的开口压力就很难预测。另一缺点是在夹条和板的夹紧边缘之间容易沉积灰尘，所以夹条就很难起作用，并且只有当防爆板上的压力大于规定压力时才能起作用。

为消除这些缺点，本发明提供的这种夹紧装置含有一个固定在安全开口周围的框架，在框架上相互间隔一定距离设置一些直立的连接装置和倾斜的夹条，每个连接装置上罩有一个外壳，所述外壳通过一安装装置连接于所述防爆板的四周侧壁上，在所述每个外壳的下部开口有被加工成内翻的两个相对设置的夹紧边，各个连接装置与外壳分别间隔开一定距离固定在框架和防爆板的四周。

本发明的夹紧装置采用成对夹条意味着两个倾斜作用在夹紧边上的压力的合力是垂直的．所以整个装置是平衡的，且防爆板被垂直地崩开，所以避免了防爆板和安全开门周围的框架之间的所有摩擦力。另一优点是每个单个的夹紧装置可被罩在一个密封的外壳内，所以没有灰尘积累的问题，且能较方便地更换夹紧装置。

下面结合附图详细描述本发明的最佳实施方式。

图一是装有本发明防爆板夹紧装置的容器安全开口部位的正视图，示出夹紧装置和安装在容器安全开口上的防爆板；

图二是图一所示夹紧装置及防爆板的俯视图：

图三是夹紧装置的放大纵剖视图，示出了沿图二中Ⅲ—Ⅲ线所取的其中一个夹紧装置；

图四示出了与图三相同的纵剖视图，但其中防爆板已从容器上脱离；

图五示出了沿图三中V—V线所取的其中一个夹紧装置的横断面。

在这些图中可以看到可容纳任何种类的粉末、气体或蒸汽的容器(1)，它带有一个必须关闭的安全开口(2)。在该开口的周围，一个框架(3)以任何公知的手段安装在容器(1)上。连接装置(15)的连接块(4)借助J；螺钉(5)相互之间隔开一定距离安装在该框架 (3)上。每个连接块(4)都有一个螺孔(6)，其中可拧入—个螺钉 (7)的高度。该螺钉(7)穿过一支承件(8)上的开孔，支承件(8)的横断面为颠倒的“L”形，用来预置张力的螺钉(7)的头部可对该支承件(8)施加压力。一对分叉设置的夹条(9)中的每一个夹条的一端与该支承件(8)啮合，该两个夹条(9)处于一个平行于框架(3)的纵向延伸的平面内。每个夹条(9)的另一端与一个外壳(11)各端面的下边缘上的夹紧边(10)啮合。如图三和四所示，夹条(9)可由横断面呈直线型的片簧构成，也可由横断面略呈S型的片簧构成。外壳(11)的底面是敞开的，并且外壳(11)套在连接块(4)上并抵靠在其基部，所以整个装置被很好地保护从而避免灰尘沉积。每个外壳(11)的一个侧面由螺钉(12)安装在刚性防爆板侧面，防爆板最好由建筑结构上所用的复合板构成。每个外壳(11)带有一个可拆式的盖板(14)，它使夹条(9)能方便地安装在外壳(11)上，并且使螺钉(7)和支承件(8)的高度可以调整，这样就可以调节夹条(9)的预置张力并进而凋节外壳(11)和连接块(4)之间夹紧力。防爆板被崩开的压力取决于夹条的抗弯强度，并在很大程度上也取决于所选择的材料和夹条的尺寸。

当容器(1)内发生爆炸时，产生的压力对防爆板(13)施加向上的压力，该压力由外壳(11)的夹紧边(10)传递到夹条(9)上。当超过夹条(9)的抗弯强度时，这些夹条(9)带着外壳(11)的防爆板 (13)垂直地在连接块(4)上滑动，而从容器(1)的安全开口(2)上崩开。在一次轻度爆炸后，防爆板(13)通常不会受损，为了重新启用夹紧装置只要更换夹条(9)和／或连接块(4)就足够了。

显然，本发明的这种夹紧装置的另一个优点是允许使用普通的价格便宜的复合板，例如用于建筑结构的复合板，它比不锈钢防爆板承受的变形小。此外，这种板具有极良好的隔热性，并在许多场合下能防止在板上形成冷凝。

说明书附图

说明书摘要

本发明公开了一种用于封闭容器安全开口的防爆板的夹紧装置，安全开口的周围有一框架，框架上有些连接装置和倾斜的夹条，用于将防爆板夹持于该开口上，外罩罩住每一连接装置。该夹条成对、分叉地设置于外罩内。夹条一端由连接装置支承，另一端压于外壳的一个夹紧边上。由于成对设置夹条，防爆板被垂直地崩开，解决了防爆板和安全开口框架的摩擦力问题。由于用外壳罩住连接装置，所以夹紧装置没有灰尘积累的问题。

摘  要  附  图

[对原专利申请文件的评析]

# 一、权利要求书

1．关于权利要求1

权利要求1是本申请的第一项独立权利要求，它存在有如下几个方面的问题：

(1)权利要求1未记载实现本发明目的的全部必要技术特征，不符合中国专利法实施细则第二十一条第二款之规定。

中国专利法实施细则第二十一条第二款规定：“独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案，记载为达到发明或者实用新型的必要技术特征。”

由此可知，必要技术特征是与其发明目的密不可分的，只有在确定了发明目的的前提下才能确定必要技术特征。但是，原说明书中缺少明确的发明目的，因此应首先确定本发明目的。发明目的是针对现有技术中存在的技术问题提出的。从其背景技术中对现有技术缺陷的描述可知，现有技术存在的技术问题为：板和环绕安全开口的框架之间产生有附加的摩擦力；夹条和板的夹紧边缘之间容易沉积灰尘。

从上述可知，现有技术共存在两个待解决的技术问题：摩擦力和灰尘问题。那么将本申请的发明日的确认为解决哪一技术问题或是两个技术问题将直接关系到哪些技术特征足其必要的技术特征。这也将影响该权利要求所确定的保护范围。

很显然，将两个问题均确定为并列的发明目的对申请人来讲是不合算的，因为这样将需要在独立权利要求中记载能解决这两个技术问题的技术特征，很显然这将使权利要求的保护范围变窄。

因此，合适的做法是：选择其中一个待解决的技术问题作为发明目的。而将另一待解决的技术问题作为一个伴生的或从属的发明目的置于上述主要发明目的之后。

具体到本案例，该发明所要解决的主要问题显然是附加摩擦力问题。因此，应将其确定为发明目的。

当这一发明目的确定后，可以看出，权利要求2中记载的技术特征“所述倾斜夹条(9)成对、分叉地设置在每个外壳内，每个外壳 (11)内至少有一对所述的夹条”这一技术特征应为构成本发明的必要技术特征而并入权利要求1中。这是因为，在其说明书的效果部分明确说明：“本发明的夹紧装置采用成对夹条意味着两个倾斜作用在夹紧边上的压力的合力是垂直的，所以整个装置是平衡的，且防爆板被垂直地崩开，所以避免了防爆板和安全开口周围的框架之间的所有摩擦力”。也就是说，上述技术措施是实现其发明目的的基本技术手段，应写入权利要求1中。

此外，原权利要求3中的技术特征“每个夹条(9)的一端由所述连接装置(15)支承，另一端则压于外壳(11)的一个夹紧边(10)上”这一技术特征也应作为必要技术特征并入权利要求1中。这些技术特征属于结构部件相对位置及连接关系的技术特征。除去采用这种相对位置及连接关系外，其他方式均不可能实现本发明的目的，例如，夹条(9)的两端均压于外壳(11)上，这种设置形式是根本不可行的，因而这些技术特征也是构成本发明的必要技术特征，应写入权利要求1中。

需要说明的是，如果构成产品的各部件的相互连接关系及位置关系对实现发明目的是不必要的，即无论采用何种位置及连接关系均可实现发明目的，则这些连接关系和位置关系将不构成独立权利要求的必要技术特征。但这种情况是极少的，且其需要得到较多实施方式的支持。

(2)权利要求1中记载了实现本发明目的的非必要技术特征，不适当地缩小了其保护范围，使该项发明不能获得充分的法律保护。

当如上述(1)中所述将发明目的确定为消除附加摩擦力，则解决易沉积灰尘的技术措施不应归为权利要求1的必要技术特征。

显然，权利要求1中技术特征“仅具有下部开口的外壳(11)”

中的“仅”字对解决摩擦力问题应为非必要技术特征。因为外壳

(11)呈封闭形式罩住连接装置(15)是为了解决积尘问题。因此该技术特征应确认为非必要技术特征。

需要说明的是，具有“仅”字和不具有“仅”字这一字之差将使该权利要求的保护范围发生很大变化。“仅具有下部开口”意指壳体其他侧壁全部为封闭；而“具有下部开口”意指其下部具有开口而其他侧壁可以具有开口，也可以没有开。

(3)权利要求1未按照量接近的现有技术对其进行划界，不符合中国专利法实施细则第二十二条第一款之规定。

中国专利法实施细则第二十二条第一款规定，发明或者实用新型的独立权利要求应当包括前序部分和特征部分。前序部分写明其与最接近现有技术共有的必要技术特征；而特征部分则写明其区别于现有技术的技术特征。

很显然，对于本案例，最接近的现有技术应为申请人在其说明书背景技术部分中述及的欧洲专利。权利要求1的如下技术特征已经被该现有技术所公开：一种用于刚性防爆板的夹紧装置，该防爆板用于封闭容器的安全开口，该安全开口的周围固定有一个框架和倾斜的夹条。

因此，应将这些技术特征置于权利要求1的前序部分中。

(4)权利要求1未清楚、简要地表述请求保护的范围，不符合中国专利法实施细则第二十条第一款之规定。

权利要求1在先已经指明：“在该框架(3)上相互间隔一定距离固定有一些直立的连接装置(15)”，“所述外壳(11)通过一安装装置(12)装于所述防爆板(13)的四周侧壁上”。但其在该权利要求中又进行了如下限定：“每个连接装置(15)与外壳(11)分别间隔开一定距离固定在框架(3)和防爆板(13)的四周。”

显然，“每个连接装置间隔开一定距离固定在框架上”是上述特征“在该框架(3)上相互间隔一定距离固定有一些直立的连接装置(15)”的重复限定，这些不符合中国专利法实施细则第二十条第一款有关简明的规定。因此应删去前一技术特征“每个连接装置间隔开一定距离固定在框架上”。

而“每个外壳分别间隔开一定距离固定在防爆板的四周”这一技术特征是“所述外壳(11)通过一安装装置(12)装于所述防爆板 (13)的四周侧壁上”这一技术特征的上位概念。在一个权利要求中出现两个层次不同的保护范围，这显然将使该权利要求的保护范围变得不清楚。鉴于采用前一限定的保护范围明显宽于具体限定，在此应删去“所述外壳(11)通过一安装装置(12)装于所述防爆板(13)的四周侧壁上”这一技术特征。

2．关于权利要求2

权利要求2是权利要求1的从属权利要求。正如前面的分析，该权利要求限定部分中的一部分特征“所述倾斜夹条(9)成对、分叉地设置在每个外壳内，每个外壳内至少有一对所述的夹条”属于权利要求1的必要技术特征，应并入该权利要求中。

此外，该权利要求中还存在如下两方面的问题：

(1)该权利要求2是不清楚的，不符合中国专利法实施细则第二十条第一款以及审查指南第二部分第二章第3．2．2节之规定。

在权利要求2中的技术特征“所述的夹条(9)例如可由横断面呈直线型的片簧构成”是不清楚的。具体地讲，在其中使用的词语“例如”将使该权利要求的保护范围变得不确定，从面不满足有关权利要求应当清楚的条款。因此，应从该权利要求中删去其中的“例如”。

(2)该权利要求中具有“如图……所示”的用语，不符合中国专利法实施细则第二十条最后一软之规定。

该条款明确指出：除绝对必要外，不得使用“说明书……部分”或者“如图……所示”的用语。

此条款中所谓的“绝对必要”是指如果不用“如图……所示”这种表达方式而以其他方式不能清楚地表达该权利要求的保护范围的情况。

显然，权利要求2中不属于上述的“绝对必要”的情况。因此，应删去其中的“分别如图3和图4所示”。

3．关于权利要求3

权利要求3进一步限定权利要求1、2。正如前面所作的分析，该权利要求限定部分中的一部分技术特征“每个夹条(9)的一端由所述连接装置(15)支承，另一端则压于外壳(11)的一个夹紧边(10)上”属于独立权利要求的必要技术特征，应并入权利要求1中。

此外，该权利要求还存在下述两方面的问题：

(1)该权利要求没有择一地引用被引用的权利要求，不符合审查指南第二部分第二章第3．3．2节的规定。

权利要求3引用了权利要求“1和2”，不符合审查指南有关从属权利要求只能择一地引用权利要求的规定。其改正方法为将“如将权利要求1和2所述的夹紧装置”修改为“如权利要求1和 2所述的夹紧装置”。

(2)该权利要求未简明地表述请求保护的范围，不符合中国专利法实施细则第二十条第一款之规定。

权利要求应当简明的一个含义为权利要求的用词应当简明、即除记载技术特征外，不得对原因或理由作不必要的描述。这是因为权利要求的保护范围是由整个权利要求的所有技术特征的集合来确定的，而那些构不成技术特征的、对原因或理由的描述对权利要求的保护范围起不到丝毫有益的作用．因此这种描述是多余的。

具体到本案例，权利要求3中的描述“这样可使外壳(11)与所述连接装置(15)连接在一起，从而也使防爆板(13)与容器(1)连接在一起”是技术特征“第一夹条(9)的一端由所述连接装置(15)支承，另一端则压于外壳(11)的一个夹紧边(10)上”所产生的效果，因此，应将其删去。

同理，该权利要求中的描述“设置该开门和盖板的目的是为了便于安装和拆卸所述夹条(9)”是技术特征“所述外壳的上部具有—个开口，在所述开口上具有一个可封闭所述开口的可拆式盖板 (14)”的效果，也应将其删去。

4．关于权利要求4

权利要求4没有择一地引用被引用的权利要求，不符合审查指南第二部分第二章第3．3．2节的规定。

首先应当说明的是，“如权利要求1至3所述夹紧装置”应当包含“如权利要求1、2或3所述的夹紧装置”以及“如权利要求1、 2和3所述的夹紧装置”这两种情况。由于这种引用包含厂“和”的关系(即同时引用两项或多项权利要求)，因此根据审查指南的上述规定，它是不允许的。应将其改为“如权利要求1、2或3所述的夹紧装置”或“如权利要求1至3中任何一项权利要求1所述的夹紧装置”。这两种表达方式虽然不同，但其所表达的实质内容完全相同。

需要进一步说明的是，对于本案例，将其修改为上述引用方式虽然克服了非择一引用问题，但仍存在多项从属权利要求引用多项从属权利要求的问题。

中国专利法实施细则第二十三条最后一款规定：引用两项以上权利要求的多项从属权利要求，不得作为另一项多项从属权利要求的基础。

在此，权利要求3引用了权利要求1、2，其本身已构成多项从属权利要求，因此，其不能作为权利要求4这一多项从属权利要求的基础。

对此可采用这样的改写方法：为保证原权利要求4所确定的技术方案，应将其分为两项附加技术特征相同的从属权利要求，使其中一项引用权利要求1或2(参见修改后的权利要求5)，而另一项权利要求引用权利要求3(参见修改后的权利要求4)。

5．关于权利要求5和6

权利要求5限定部分的内容不清楚，故该权利要求未能清楚地表述要求保护的范围，不符合中国专利法实施细则第二十条第一款之规定。

对于每一从属权利要求，其所记载的附加技术特征应当是清楚的。其应当能够体现一个更进一步的、其效果优于被引用权利要求的技术方案。

权利要求5进一步限定连接装置由连接块和张力调节组件构成的目的是为了能够调节夹条(9)的预置张力，并进而可调节外壳 (11)和连接装置之间的夹紧力。但是，如果仅指出张力调节组件包括一个夹条支承件(8)，而不记载能够调节夹条顶置张力的调节件，则不能达到调节夹条预置张力的效果。而权利要求6限定部分所记载的所有技术特征应是构成该张力调节组件的基本技术特征，应将其并入权利要求5中。

6．关于权利要求7

权利要求7是本申请的一个并列独立权利要求，它与权利要求1记载的发明不具有单一性，从而不符合中国专利法第三十一条第一款及其实施细则第三十五条之规定。

判断两项独立权利要求记载的发明之间是否符合单一性的规定，首先应当判断这两项发明是否包含相同或相应的特定技术特征——特定技术特征是指每一项发明作为整体考虑，对现有技术作出贡献的技术特征。

很显然，这两项发明之间根本不具有相同或相应的技术特征，更谈不上具有相同或相应的特定技术特征。因此，这两项发明之间缺乏单一性。应删去权利要求7。

# 二、说明书

1．发明名称

发明名称未清楚地反映该发明的主题和类型，不符合审查指南第二部分第二章第2．2．1节之规定。

审查指南该节中明确规定：发明名称应当清楚和尽可能简明地反映发明的主题和类型(产品或者方法)。

本中请原况明书的发明名称为：“防爆板的夹紧措施”。其中术语“措施”既包含产品也包含方法，难以确定本申请涉及的到底是产品还是方法或是两者都涉及。因此应将“措施”具体化为产品或／和方法。

具体到本案例，其所涉及的仅限于产品本身而不涉及方法。因此，应将发明名称修改为“防爆板的夹紧装置”。

# 2．所属技术领域

所属技术领域不是该发明的直接所属或直接应用的具体技术领域，不符合审查指南第二部分第二章第2．2．2节之规定。

审查指南该节规定：该技术领域既不是上位的或者相邻的技术领域，也不是发明本身。

原说明书中的所属技术领域“安全装置”是属于上位技术领域的范畴．应将其修改为“防爆板的夹紧装置”。

# 3．背景技术

背景技术部分未写明所引证的现有技术的详细出处，不符合审查指南第二部分第二章第2．2．3节的规定。

按照审查指南该节的规定，说明书中引证的文件可以是专利文件，也可以是非专利文件，例如期刊、杂志、手册和书籍等。引证专利文件的，要写明专利文件的国别、公开号和公开日期；引证非专利文件的，要写明这些文件的详细出处。

原说明书背景技术部分中引证的是专利文件，但其仅写明了该专利文件的国别和公开日，而未写明公开号。因此应写明其具体公开号。

# 4．发明目的

原说明书缺少发明目的部分，不符合中国专利法实施细则第十八条以及审查指南第二部分第二章第2．2．4节的规定。

按照上述有关规定，说明书中应具有发明目的。

如前述关于权利要求1之(1)问题中所说明的那样。本申请的发明目的应确认为：本发明目的在于消除防爆板被崩开期间在该防爆板和环绕安全开口的框架之间产生附加摩擦力。

需要特别说明的是，由于其现有技术中存在有两个问题：附加摩擦力和灰尘沉积。因此，本发明的发明目的不能撰写为：本发明的目的在于解决上述现有技术所存在的问题。这是因为，发明目的是与独立权利要求的必要技术特征紧密相关联的，如果将发明目的确认为克服上述现有技术的缺陷，则独立权利要求应记载有解决上述两问题的所有技术特征，而这样则会不适当地缩小该权利要求允许的保护范围。

# 5．技术方案

原说明书技术方案部分未清楚、完整写明要求保护的发明的技术方案，不符合中国专利法实施细则第十八条第一款第(五)项以及审查指南第二部分第二章第2．2．9节的规定。

根据上述有关规定，在说明书技术方案部分中应清楚、完整地描述发明所采取的技术方案的技术特征，不仅包括必要技术特征，还可以包括其他的附加技术特征。

原说明书技术方案部分未记载能够实现发明目的的必要技术特征。应将修改后的独立权利要求作为一单独自然段作为其“基本技术方案”，而将附加技术特征另起一段或几段置于该“基本技术方案”之后。

# 6．图面说明及说明书附图

图面说明以及说明书附图未使用阿拉伯数字进行编号，不符合中国专利法实施细则第十九条第一款之规定。

按照该条款规定：附图应当按照“图1，图2，……”顺序编号排列。

原说明书的图面说明以及说明书附图均未使用阿拉伯数字而是使用中文数字对其进行编号。因此，应将图一改为图1，图二改为图2……。

# 7．实施方式

原说明书实施方式的附图标记置于括号中，不符合审查指南第二部分第二章第2．2．8节的规定。

按照审查指南的上述部分的规定：对照附图描述发明的实施方式时，附图标记应放于技术名称的后面，不加括号。

因此，应将技术名称后面的附图标记的括号删去，例如容器 (1)应改为容器1。

[修改后的专利申请文件]

权利要求书

1．一种用于刚性防爆板的夹紧装置，所述防爆板用于封闭容器的安全开口，该安全开口的周围固定有一个框架和倾斜的夹条，其特征在于：在所述框架(3)上相互间隔一定距离固定有一些直立的连接装置(15)，每个连接装置(15)上罩有一个具有下部开口的外壳(11)，在所述每个外壳(11)的下部开口有被加工成内翻的两个相对设置的夹紧边(10)，所述倾斜夹条(9)成对、分叉地设置在每个外壳(11)，每个外壳(11)内至少有一对所述的夹条(9)．每个夹条(9)的一端由所述连接装置(15)支承，另一端则压于外壳 (11)的一个夹紧边(10)上，每个外壳(11)固定在防爆板(13)四周的侧壁上。

2．如权利要求1所述的夹紧装置，其特征在于：所述的夹条 (9)由横断面呈直线型的片簧构成；或由横断面略呈s型的片簧构成。

3．如权利要求1或2所述的夹紧装置，其特征在于：所述外壳 (11)的上部具有一个开口，在所述开口上具有一个可封闭所述开口的可拆式盖板(14)。

4．如权利要求3所述的夹紧装置，其特征在于：所述外壳(11)以其后表面固定于所述防爆板(13)上，且使上述成对、分叉设置的夹条(9)平行于每个外壳(11)的后表面延伸。

5．如权利要求1或2所述的夹紧装置，其特征在于：所述外壳 (11)以其后表面固定于所述防爆板(13)上，且使上述成对、分叉设置的夹条(9)平行于每个外壳(11)的后表面延伸。

6．如权利要求1所述的夹紧装置，其特征在于：所述连接装置(15)由一个连接块(4)和一个装于所述连接块(4)上部的张力调节组件构成，所述张力调节组件包括一个用于支承所述夹条(9)端部的支承件(8)和螺钉(7)，所述连接块(4)上部具有一螺纹孔，所述支承件(8)上具有安装孔，该螺钉C7)的端部穿过所述支承件(8)上的安装孔装于所述螺纹孔中，并使螺钉的头部对所述支承件(8)施加压力。

说  明  书

防爆板的夹紧装置

本发明涉及一种防爆板的夹紧装置。

在本申请人另一份欧洲专利申请EP351459(公开日为x x x x年x x月x x日)中曾描述过一种夹紧装置，它采用一个不锈钢制成的刚性防爆板，该防爆板的周边带有一个包括夹紧边缘的侧边，夹紧边缘向内折叠，几个倾斜夹条的自由端与夹紧边缘啮合，夹条朝所述夹紧边缘取向并安装在环绕容器安全开口的一个框架上，这样就将防爆板牢固地压在框架上。

当容器内发生爆炸时，产生的压力使防爆板升高，并且防爆板的刚性夹紧边缘使夹条的自由端向上弯曲，使防爆板在夹条上自由地滑动并从安全开口上崩开。这种带夹紧边缘的防爆板的缺点是：当防爆板的开口压力较高时，倾斜的夹条必须牢固地使板的夹紧边缘保持在开口的边缘上，所以为了崩开防爆板，就必须克服在板升高期间在板和环绕安全开口的框架之间所产生的附加摩擦力，这样为此所需的开口压力就很堆预测。另一缺点是在夹条和板的夹紧边缘之间容易沉积灰尘，所以夹条就很难起作用，并且只有当防爆板上的压力大于规定压力时才能起作用。

本发明目的在于解决在防爆板升高期间该板和环绕安全开口的框架之间产生的附加摩擦力问题。

本发明提供了一种用于刚性防爆板的夹紧装置，所述防爆板用于封闭容器的安全开口，该安全开口的周围固定有一个框架和倾斜的夹条，在所述框架上相互间隔一定距离固定有一些直立的连接装置，每个连接装置上罩有一个具有下部开口的外壳，在所述每个外壳的下部开口有被加工成内翻的两个相对设置的夹紧边，所述幅斜夹条成对、分叉地设置在每个外壳内．每个外壳内至少有一对所述的夹条，每个夹条的一端由所述连接装置支承，另一端则压于外壳的一个夹紧边上，每个外壳固定在防爆板四周的侧壁上。

本发明的夹紧装置采用成对夹条意味着两个倾斜作用在夹紧边上的压力的合力是垂直的，所以整个装置是平衡的，且防爆板被垂直地崩开，所以避免了防爆板和安全开口周围的框架之间的所有摩擦力。另一优点是每个单个的夹紧装置可被罩在一个密封的外壳内，所以没有灰尘积累的问题，且能较方便地更换夹紧装置。

下面结合附图详细描述本发明的最佳实施方式。

图1是装有本发明防爆板夹紧装置的容器安全开口部位的正视图，示出夹紧装置和安装在容器安全开口上的防爆板；

图2是图1所示夹紧装置及防爆板的俯视图；

图3是夹紧装置的放大纵剖视图，示出了沿图2中Ⅲ-Ⅲ线所取的其中一个夹紧装置；

图4示出了与图3相同的纵剖视图，但其中防爆板已从容器上脱离；

图5示出厂沿图3中V-V线所取的其中一个夹紧装置的横断面。

在这些图中可以看到可容纳任何种类的粉未、气体或蒸汽的容器1，它带有一个必须关闭的安全开口2。在该开口的周围，一个框架3以任何公知的手段安装在容器1上。连接装置15的连接块4借助于螺钉5相互之间隔开一定距离安装在该框架3上。每个连接块4都有一个螺孔6，其中可拧入一个螺钉7的高度。该螺钉7穿过一支承件8上的开孔，支承件8的横断面为颠倒的“L”形，用来预置张力的螺钉7的头部可对该支承件8施加压力。一对分叉设置的夹条9中的每一个夹条的一端与该支承件。啮合，该两个夹条9处于一个平行于框架3的纵向延伸的平面内。每个夹条，的另一端与一个外壳11各端面的下边缘上的夹紧边 10 啮合。如图3和图4所示，夹条9可由横断面呈直线型的片簧构成，也可由横断面略呈s型的片簧构成。外壳11的底面是敞开的，并且外壳11套在连接块4上并抵靠在其基部，所以整个装置被很好地保护从而避免灰尘沉积。每个外壳11的一个侧面由螺钉12安装在刚性防爆板侧面，防爆板最好由建筑结构上所用的复合板构成。每个外壳11带有一个可拆式的盖板14，它使夹条9能方便地安装在外壳11上，并且使螺钉7和支承件8的高度可以调整，这样就可以调节夹条9的预置张力并进而调节外壳11和连接块之间夹紧力。防爆板被崩开的压力取决于夹条的抗弯强度，并在很大程度上也取决于所选择的材料和夹条的尺寸。

当容器1内发生爆炸时，产生的压力对防爆板13施加向上的压力，该压力由外壳11的夹紧边10传递到夹条9上。当超过夹条9的抗弯强度时，这些夹条以带着外壳11的防爆板13垂直地在连接块4上滑动，而从容器l的安全开口2上崩开。在一次轻度爆炸后，防爆板13通常不会受损，为了重新启用夹紧装置只要更换夹条9和／或连接块4就足够了。

显然，本发明的这种夹紧装置的另一个优点是允许使用普通的价格便宜的复合板，例如用于建筑结构的复合板，它比不锈钢防爆板承受的变形小。此外，这种板具有极良好的隔热性，并在许多场合下能防止在板上形成冷凝。

说明书附图

说明书摘要

本发明公开了一种用于封闭容器安全开口的防爆板的夹紧装置，安全开口的周围有一框架，框架上有—些连接装置和倾斜的夹条，用于将防爆板夹持于该开口上，外罩罩住每一连接装置。该夹条成对、分叉地设置于外罩内。夹条一端由连接装置支承，另一端压于外壳的一个夹紧边上。由于成对设置夹条，防爆板被垂直地崩开，解决了防爆板和安全开口框架的摩擦力问题。由于用外壳罩住连接装置，所以夹紧装置没有灰尘积累的问题。

摘 要 附 图

# 案例四  面片层叠设备

本案例原专利申请文件的撰写主要存在四个方面的问题：

(1)独立权利要求缺少实现本发明目的的必要技术特征；

(2)独立权利要求与部分从属权利要求未清楚简要地表述请求保护的范围；

(3)部分从属权利要求的引用部分不符合中国专利法实施细则有关条款的规定；

(4)说明书八个组成部分不符合中国专利法实施细则十八条的有关规定。

[原专利申请文件]

权利要求书

1．一种食品加工设备，特别是面片层叠设备，它包括一台供给面片的供料输送机，一个设置在供料输送机下面的、用来折叠面片的摆动机构和该摆动机构的驱动装置，以及一个让面片在其上折叠、并将折叠成层的面片送到下道工序的输送装置，其特征在于：所述的摆动机构(3)包括一个枢轴(4)，多个水平辊子(51、52、53、 54、55)，所述水平辊子(51、52、53、54、55)彼此平行，且两两相邻辊子彼此沿相反的方向转动，由此使所述面片支持在每个辊子上，并通过辊子的转动来输送，从而使折叠时的面片的单位面积的重量保持均匀。

2．根据权利要求1所述的面片层叠设备，其特征在于：所述摆动机构(3)还具有安装所述水平辊子(51、52、53、54、55)的活动臂 (31)和支承臂(32)以及使所述辊子转动的旋转传动机构，上述多个水平辊子(51、52、53、54、55)交错地设置在所述活动臂(31)和支承臂(32)上，所述使水平使辊子转动的旋转传动机构是装在每个所述水平辊子(51、52、53、54、55)辊轴同一端侧上的齿轮(如图所示)，(当所述活动臂(31)和支承臂(32)贴合时，上述每个齿轮(81、 82、83、84、85)与相邻的齿轮啮合)。

3，根据权利要求1和／或2所述的面片层叠设备，其特征在于：所述的使水平辊子转动的旋转传动机构是环形皮带，每个所述臂上的每对相邻的辊子都由围绕它们的环形皮带连接起来。

4．根据权利要求1或2所述的面片层叠设备摆动机构的驱动装置，其特征在于：它具有一个滑座(16)、一个其上固有一根用于使滑座(16)运动的连杆(15)的齿轮(14)以及一个驱动该齿轮(14)转动的马达(12)，其中滑座(16)的一端抠装一臂(17)，该臂的自由端有一槽(17’)，一个连接在上述抠轴(4)上的摇柄(4’)的一端插在该槽(17’)中，所述的连杆(15)插到上述滑座(16)另一自由端的槽(16’)中，由此当马达(12)转动时，连杆(15)由齿轮(14)带着转动，连杆(15)的转动又使滑座(16)往复运动，从而使摆动机构(3)摆动。

5．根据权利要求5所述的画片层叠设备，其特征在于：所述摆动机构(3)从其中心向输送装置两侧摆动时，其摆动必须要加速。

6．根据权利要求1或5所述的面片层叠设备，其特征在于：所述的驱动装置中的齿轮是非圆形的。

7．根据权利要求1所述的面片层叠设备，其特征在于：所述摆动机构(3)的辊子(51、52、53、54、55)水平设置，且彼此平行。

8．根据权利要求1至7中任何一项所述的面片层叠设备，其特征在于：所述的辊子(51、52、53、54、55)上设有气缸装置(9)。

说  明  书

面片层叠设备

本发明涉及一种食品的加工设备，更确切地说是涉及权利要求1所述的面片层叠设备。

在1992年出版的(食品加工)杂志中曾公开了一种面片层叠设备。在该面片层叠设备中，有两个相互垂直放置的输送带，上输送带的末端正位于下输送带的上方．两者相隔开一段距离。上输送带末端下方吊挂着两块彼此有一间隙的板，该两块板在与下输送带输送方向相垂直的方向上来回摆动。面片从上输送带中通过此两板的间隙向下输送，由于两板横向摆动，面片以层叠方式折叠在下输送带上。因为上输送带和下输送带的输送表面之间有较大的距离，且两板不支持着面片，因而吊挂在两板之间的面片通过两板间的缝隙时，由于自身重量的作用，面片趋于伸长，导致面片的厚度和宽度发生变化，从而每单位面积的待折叠面片的重量会随机地变化。这样，就不能得到一摞具有均匀厚度和宽度的层叠面片。

本发明的目的是提供一种包括各个水平辊子的面片层叠装置，以尽量减小由面片在摆动机构间下降的高度中所产生的影响。

为此，本发明的面片层叠设备包括一台供给面片的供料输送机，一个设置在供料输送机下面的用来折叠面片的摆动机构和该摆动机构的驱动装置，以及一个让面片在其上折叠并将折叠成层的面片送到下道工序的输送装置，本发明对其摆动机构做了进一步的改进，当面片由供料输送机供到摆动机构时，面片由每个辊子支持井通过每个辊子的转动供送到输送装置，随着摆动机构的摆动，面片就折叠在输送装置上。

本发明的优点在于能使面片折叠时其单位面积的重量保持均匀，它开创了面制食品加工的新局面，目前还尚无可与本发明相比的设备。

下面结合附图和实施方式对本发明作进一步详细说明，其中图1至图4则是本发明实蓖方式的示意图。

首先参看图1，该面片层叠设备包括一台供给面片的供料输送机2，一个与供料输送机2端部相连接的摆动机构3，一个让面片1在其上折叠井将折叠好的面片1达到下道工序的输送装置 10，输送装置10带有一输送带11，所述摆动机构3包括多个水平辊子51、52、53、54、55组成的辊组，安装所述辊子的活动臂31和支承臂32(见图2)，使所述辊子转动的旋转传动机构(该机构将在下面详细描述)，以及使所述摆动机构3摆动的驱动装置(该装置将在后面详述)，所述辊组中两两相邻的辊子彼此沿相反方向转动，由此使所述面片1支持在每个辊子上，并通过辊子的转动来输送。面片1由供料输送机2供遇到摆动机构3，并借助于摆动机构3的摆动折叠在输送带11上，折叠好的面片然后被传送到下道工序。

供料输送机2的下游端有辊子5和5’，一条驱动带6环绕着它们。摆动机构3包括一根作为摆动机构3摆动中心的枢轴4，一个活动臂31和一个支承臂32。如图2所示，在活动臂31和支承臂32之间连接着一个气缸装置9。在折叠面片开始之前，可将活动臂31随着气缸装置9中的气缸杆91的伸出面支离开支承臂 32。该活动臂31被气缸杆91支离开支承臂32的角度只需要能在折叠面片开始时顺利地让面片1的前端从辊子51和辊子5间穿过送到输送带11即可，换言之，不一定非要打开到成90°。活动臂31上装有多个辊子51、53和55，它们彼此间隔一预定距离。支承臂32上装有多个辊子52和54，它们彼此也间隔一预定距离。当气缸杆91缩回，活动臂31运动到贴住支承臂32时(如图 3所示)，每个辊子51、53和55相对于支承臂32上的每个辊子52和54交错设置，从面使上述辊子51和辊子5之间垂下的面片如图1所示那样在辊子51、52、53、54和55之间来回折弯，形成波纹状。参看图3，一个齿轮8连接在辊子5的辊轴的端部，齿轮81～ 85分别连接在辊子51～55的辊轴的端部。当活动臂31被运动到贴合住支承臂32时，齿轮8以及齿轮81～85分别与邻接的齿轮啮合。由于辊子5是刚性配合地装在枢轴4上(辊子5的转动不影响枢轴4)，这时如果辊子5转动，它的转动作用就通过齿轮8传到齿轮81～85，使得邻接的齿轮彼此朝相反的方向转动。也就是说，当辊子51顺时针转动时，辊子52逆时针转动，辊子53顺时针转动，辊子54逆时针转动，而辊子55则顺时针转动(见图3所示的箭头方向)。

在面片1从驱动带6输送到被支离开一定角度的活动臂31和支承臂32之间以后，活动臂31随后被运动到贴合住支承臂32 (如图1所示)，这样面片1就由每个辊子51～55轮流地支持着。当驱动带6转动而供入而片时，每个辊子51～55被带着转动井将而片1送到输送带11上。

图4表示摆动机构3的驱动装置，该驱动装置包括一个倒L形的滑座16。臂17枢装在滑座16的一端，并在滑座16滑动和固定销18的共同作用下进行摆动。在臂17的自由端有一个槽 17’，连接在轴4上的摇柄4'，的一端插在槽17’中。滑座16的自由端有一个槽16’。一根连杆15固定在一个大偏心齿轮14的最长直径上，并且靠近该齿轮14的周边。连杆15插到槽16’中。一个小偏心齿轮13与大偏心齿轮14啮合，小偏心齿轮13连接在马达 12的轴上。

采用偏心齿轮14，其原因是当摆动机构3从其中心朝着输送装置10的两侧摆动时必须要加速。因为摆动机构3作圆周运动，如果摆动机构3的角速度是恒定的，则摆动机构3的自由端沿水平方向的速度随着摆动机构靠近每个摆动行程的终端而变小，其结果是，当摆动机构3离开输送装置10的中心较远时，供送到输送装置10的输送表面上的每单位长度的面片的体积就增加了。

因此面片1不能令人满意地折叠起来。所以需采用偏心齿轮14，以便当摆动机构3向外摆动时加速其摆动。

当小偏心齿轮13由马达12驱动转动时，大偏心齿轮14由小偏心齿轮13带着转动。当大偏心齿轮14转动时，固定在齿轮14上的连杆15使滑座16作往复滑动，并由于滑座16相对于销18运动而使臂17摆动。臂17的摆动使摇柄4’摆动，由于枢轴4始终保持在轴线O-O'上，从而由摇柄4’的摆动导致轴4沿轴线O— O’的转动。这样摆动机构3就由轴4带着摆动。由于齿轮14是偏心的，所以当滑座16运动到靠近每个行程外端时，滑座16的滑动就被加速，摇柄4’也加快丁摆动。通过上述方式驱动摇柄4’，摆动机构3的摆动在每个行程的终端就能被加速。

在工作中，当面片1由供料输送机2供入摆动机构3时，活动臂31处于远离支承臂32的位置(如图2所示)。在此状态F，面片1从活动臂31和支承臂32之间的辊子5的上去面向下输送。当活动臂31运动到贴合住支承臂32时，面片1就由每个辊子51～55轮流支持(如图1所示)。由于齿轮8和81～85彼此啮合，所以当齿轮8随辊子5转动时，邻接的齿轮81～85就彼此沿相反的方向转动，因此而片1经由每个辊子51--55供到输送带11上。

接着，当驱动机构3在马达12的带动下开始摆动时，面片1从最下端的辊子55流出并立即被铺放和折叠在输送带11上。因此，与前面所述公知的现有技术的摆动机构不同，而片1将不会由于其自重而伸长，而且它的厚度和宽度不会改变。然后，输送带 11随着面片的折叠而将叠好的面片输送到下道工序上。

从上述说明中可以理解，在摆动机构上设置辊子，以便在输送面片时将面片支持在每个辊子上。因此，尽管为了利用摆动折叠面片而需要一个垂直距离，面片也不会出现由其自重而伸长。所以，在输送装置上就能得到具有均匀厚度和宽度的连续面片。

这样，就能为下道工序提供尺寸均匀的层叠面片。

说明书附图

说明书摘要

本发明公开了一种食品加工设备及工艺。当面片由供料输送机传送到摆动机构时，面片由每个辊子支持，通过每个辊子的转动传送到输送装置，随着摆动机构的摆动，面片就被折叠在输送装置上，采用这种结构的设备能使折叠成层的面片重量、厚度、宽度保持均匀。

摘  要  附  图

[对原专利申请文件的评析]

# 一、权利要求书

1．权利要求1存在下述几个方面的问题

(1)原权利要求1缺少实现本发明目的的必要技术特征，不符合中自专利法实施细则第二十一条第二款的规定。

由说明书中所描述的实施方式可知，本发明的面片层叠设备改进之处在于使面片摆动折叠的摆动机构，尽管在权利要求1的特征部分中表述厂其摆动机构包括多个水下辊子、所述辊子彼此下行、且两两相邻辊子彼此沿相反的方向转动这些内容，但是对于“摆动机构中用于安装所述辊子的活动臂和支承臂、使所述水平辊子转动的旋转传动机构以及上述多个水平辊子交错地设置在所述的活动臂和支承臂上”这些技术内容却未包含在原独立权利要求 1中，而这些特征则是实现本发明目的的必要技术特征，因此应将这些技术内容补充到独立权利要求1中，具体地说，就是将从属权利要求2中对其摆动机构进一步限定的大部分内容补充到权利要求1中去。

(2)原权利要求1的主髓名称“一种食品加工设备”未能体现本发明的主题，该起始句表述了一种上位概念，从而对申请人要求保护的范围也就难以确定。从说明书公开的内容以及整个权利要求1所描述的技术方案来看，所要求保护的仅仅是一种面片层叠设备，与绝大部分的食品加工设备无关，因此应将该权利要求的请求保护主题限定为一种面片层叠设备。

(3)该权利要求的最后一句“由此使所述面片支持在每个辊子上，并通过辊子的转动来输送，从而使折叠时的面片的单位面积的重量保持均匀”并不是结构特征，而仅仅是由权利要求1所要求保护的设备最终可实现的结果，为使其满足中国专利法实施细则第二十条第一款的规定(即权利要求应清楚并简要地表述请求保护的范围)，这些内容不必写入权利要求1中，如果申请人认为有必要说明的话，可以写入说明书中。

2．从属权利要求2存在的问题

从属权利要求2除了其限定部分中的一部分技术特征是本发明的必要技术特征应写入权利要求1中之外，尚存在下述两个问题。

(1)原从属权利要求2引用了附图，不符合中国专利法实施细则第二十条第三款的规定。按照中国专利法实施细则第二十条第三款规定，权利要求书一般不得使用“如图……所示”的用语，该权利要求引用了“如图所示”，显然不符合要求，应将“如图所示”删去。

(2)原从属权利要求2的最后一句使用了括号，从而造成权利要求保护范围不确定，不符合中国专利法实施细则第二十条第一款的规定。审查指南第二部分第二章第3．3节中规定；“除附图标记或者其他必要情形必须使用括号外，权利要求中应当尽量避免使用括号。”否则，不清楚括号中的内容是否对该权利要求作了进一步的限定，致使该权利要求未清楚地表达请求保护的范围。若括号中的内容是对该权利要求起限定作用的的技术特征，应将此括号去掉，括号中的内容保留在权利要求中；若括号中的内容不起限定作用，只是对权利要求中的技术特征作解释说明，则应将括号中的内容连同括号一起删去。

对于本案例来说，权利要求2括号中的内容是进—步表述齿轮间啮合及活动臂与支承臂之间的特定位置关系。该内容起着进一步限定作用，因此应将括号去掉，而保留文字内容，从而清楚地限定其保护范围。

3．从属权利要求3存在的问题

(1)原从属权利要求3的引用部分中使用了“和／或”关系，这是不允许的，多项从属权利要求中其引用部分只能用“或”，不能用“和”，对此审查指南第二章第3．3．2节中有明确说明。

此外，原权利要求3为原权利要求2的并列技术方案，因此只能引用权利要求1，不能引用权利要求2。

(2)原从属权利要求3限定部分的内容在原说明书中没有记载，因此权利要求3所要求保护的主题与说明书公开的内容不相适应。中国专利法第二十六条第四款规定，权利要求书应当以说明书为依据，说明要求专利保护的范围。更具体地说，说明书公开的内容与权利要求书要求保护范围应当是一致的，换句话说，在说明书中没有公开或者公开不充分的内容，在权利要求书中要求保护显然是不允许的。对于这种情况，在起草专利申请文件时有两种处理办法，一种是将相应于此技术方案的实施方式补充到说明书中去，另一种是删去该权利要求。一般来说，采用前者对专利申请比较有利。但是在专利申请提出之后，若审查员指出两者不一致时，通常只能采用后一种删去该权利要求的办法。在本案例中，为简明起见，在修改后的专利申请文件中采用了相应于审查过程中的修改方法，删去厂原权利要求3。

4．原从属权利要求4存在的问题

原权利要求4引用部分的主题名称与其引用的权利要求1、2中的主题名称不一致，不符合中国专利法实施细则第二十三条第一款的规定。原权利要求4的引用部分为“根据权利要求1或2所述的面片层叠设备摆动机构的驱动装置”，原权利要求1或2要求保护的却是整体的面片层叠设备，而其摆动机构的驱动装置仅是该设备的一个组成部分，这样的引用方式造成了从属关系的馄乱。修改后的权利要求3(相当于原权利要求4)已将其引用部分中“摆动机构的驱动装置”删去，从而与权利要求1或2所要求保护的主题名称一致。

5．原从属权利要求，存在的问题

该权利要求所述的内容是对该设备运作过程扭出的要求，并不是对设备的结构作进一步的限定，这样的权利要求所限定的保护范围是不清楚的，因此不允许。当然对该设备运作过程的要求可以由该设备的具体结构(如在本发明摆动机构驱动装置中采用偏心齿轮)来实现，此时，应采用这些具体结构技术特征作进一步限定。但这些已记载在原权利要求6中，故在修改后的权利要求书中删去了原权利要求5。

6．原从属权利要求6存在的问题

(1)由其引用部分“根据权利要求1或5所述的面片层叠设备”可知原权利要求6为多项从属权利要求，而原权利要求5为隐含的多项从属权利要求，故这种引用方式不符合中国专利法实施细则第二十三条最后一款的规定：“引用两项以上的多项从属权利要求，不得作为另一项多项从属权利要求的基础”。因此修改后的权利要求4(相当于原权利要求6)仅引用了权利要求3(相当于原权利要求4)。

(2)原权利要求6限定部分中“所述的驱动装置中的齿轮是非圆形的”这一内容与说明书中所公开的内容不一致，说明书中对于该齿轮的描述为偏心齿轮，而在该权利要求中限定的是非圆形的，扩大了保护范围，尤其是非圆形齿轮并不适用于本发明设备，因为非圆形齿轮不能实现摆动机构向两端侧的摆动是加速的。这里要特别强调的是撰写权利要求书时，用词要慎重、严谨，以避免今后法律程序中出现不必要的“麻烦”。此外，该权利要求仅仅限定该齿轮为偏心并未构成一个完整的技术方案，必须要对其偏心结构作进一步限定，写明“一小偏心齿轮轴连接在马达轴上，小偏心齿轮与一大偏心齿轮啮合，大偏心齿轮的周边固定一个可插到所述滑座的槽上的连杆”，否则不能保证该摆动机构在摆动到两端部加速最大。

7．原从属权利要求7存在的问题

该权利要求进一步限定的技术内容已记载在独立权利要求1中，对同一技术特征重复限定会造成读权利要求保护范围不清，因此应删去原从属权利要求7。

8．从属权利要求8存在的问题

(1)原权利要求8是一项引用权利要求1至7中任何一项的多项从属权利要求，但其所引用的权利要求中包括了多项从属权利要求3至6，因而不符合中国专利法实施细则第二十三条最后一款的规定，需要对其引用部分进行修改，仅引用权利要求1或2 (见修改后的权利要求5)。

(2)原权利要求8限定部分中所限定的“辊子上设有气缸装置”与原说明书中所公开的技术内容不一致，未以说明书为依据，不符合中国专利法第二十六条第四款的规定。从说明书公开的技术内容及附图2中看出，气缸装置是连接于活动臂、支承臂之间，因此在修改后的权利要求5(相当于原权利要求8)中限定为“在所述活动臂与支承臂之间没骨气缸装置，”从而与说明书记载的内容相一致。

# 二、说明书及摘要

1．所属技术领域

发明所属技术领域应写出本发明最直接的具体技术领域。目前在撰写发明所属技术领域时经常出现两方面的问题，一种写成发明所属广义技术领域，另一种写成发明本身。本申请说明书这一部分存在的问题基本上与上述两种情况相类似：将技术领域写得过宽，如首句为“一种食品的加工设备”，同时又使用了“涉及权利要求1所述的”形式，从而会引发出发明本身的内容，这种撰写形式都是不符合审查指南第二部分第二章第2．2节的规定。

# 2．背景技术

一般来说，在现有技术描述部分除了对现有技术作简要描述外，还应给出其出处。现有技术通常有两种，一种是在市场上能买到或实际中被采用的，另一种是已被书面文件公开的，对于前者只要用文字说明这种出处即可，而后一种则必须指出是哪个国家的专利说明书(给出具体的专利号)或在哪一种杂志(x卷x期x页)中公开了。本申请说明书描述的背景技术中所表述的《食品加工》杂志仅给出其出版年份，而没有具体给出哪一期和该期中的哪一篇文章(或页号)。

# 3．发明目的

在对现有技术作了简要描述和评价的基础上，应针对最接近的现有技术提出发明目的，也就是本发明的任务。这一部分应采用正面语言进行描述，写明要解决的具体问题，但又不得包括本发明技术解决方案的内容。而本申请说明书中的发明目的部分包含有本发明技术解决方案的部分内容，又未具体、清楚地写明要解决的技术问题。

# 4．技术方案

中国专利法实施细则第十八条规定这部分应“清楚、完整地写明发明或者实用新型的内容，以所属技术领域的普通技术人虽能够实现为准。”这一部分是说明书的核心部分。原说明书中这一部分未清楚、完整地写明本发明技术方案，仅泛泛地说明改进的摆动机构的动作过程，而未写明该摆动机构为实现本发明目的所改进的具体结构，即未写明实现本发明目的全部必要技术特征，修改后的说明书这一部分克服了上述缺陷，与修改后的权利要求1的技术方案相对应。

# 5．发明的有益效果

原说明书的这部分中写入了一些空洞的商业性宣传用语，并未从本发明的技术方案出发具体说明本发明的优点和有益效果，例如，“它开创了面制食品加工的新局面，目前还尚无可与本发明相比的设备。”因面，在修改后的说明书中对这一部分作了较大的修改。

# 6．图面说明

原说明书中未具体给出图面说明，不符合中国专利法实施细则第十八条的规定。在说明书结合附图详细描述实施方式之前，应该集中列出所有附图的图名。

# 7．说明书摘要

原说明书摘要存在两个问题：其一是未写明本发明的具体技术方案；其二是将技术领域写得过宽——食品加工设备及工艺，与本发明的主题不相适应。修改后的说明书摘要已克服上述两个缺陷。

[修改后的专利申请文件]

权利要求书

1．一种面片层叠设备，它包括一台供给面片的供料输送机，一个设置在供料输送机下面的、用来折叠面片的摆动机构和该摆动机构的驱动装置，以及一个让面片在其上折叠、并将折叠成层的面片送到下道工序的输送装置，其特征在于：所述的摆动机构(3)包括一个枢轴(4)，多个两两相邻、彼此平行、且反向转动的水平辊子 (51、52、53、54、55)，安装上述水平辊子(51、52、53、54、55)的活动臂(31)和支承臂(32)，以及使上述水平辊子(51、52、53、54、55)转动的旋转传动机构，上述多个水平辊子(51、52、53、54、55)交错地设置在所述活动臂(31)和支承臂(32)上。

2根据权利要求1所述的面片层叠设备，其特征在于：所述使水平辊子转动的旋转传动机构是装在每个所述水平辊子(51、52、 53、54、55)辊轴同一端侧上的齿轮(81、02、03、84，85)，当所述活动臂(31)和支承臂(32)贴合时，上述每个所述齿轮(81、82、83、84、 85)与相邻的齿轮相啮合。

3．根据权利要求1或2所述的面片层叠设备，其特征在于：该摆动机构的驱动装置具有一个滑座(16)、一个其上固有一根用于使滑座(16)运动的连杆(15)的齿轮(14)以及一个驱动该齿轮(14)转动的马达(12)，其中滑座(16)的一端抠装一臂(17)，该臂的自由端有一槽(17’)，一个连接在上述枢轴(4)上的摇柄(4’)的一端插在该槽(17’)中，所述的连杆(15)插到上述滑座(16)另一自由端的槽(16’)中，由此当马达(12)转动时，连杆(15)由齿轮(14)带着转动，连杆(15)的转动又使滑座(16)往复运动，从面使摆动机构(3)摆动。

4．根据权利要求3所述的面片层叠设备，其特征在于：所述摆动机构的驱动装置中的齿轮是偏心的，其中一小偏心齿轮(13)轴连接在马达(12)轴上，小偏心齿轮(13)与一大偏心齿轮(14)啮合，该大偏心齿轮(14)的周边固定所述的可插到滑座(16)的槽(16’)上的连杆(15)。

5．根据权利要求1或2所述的面片层叠设备，其特征在于：在所述活动臂(31)与支承臂(32)之间设有气缸装置(9)。

说  明  书

面片层叠设备

本发明涉及一种画片层叠设备，它包括供给面片的供料输送机、设置在供料输送机下方的折叠面片的摆动机构以及在其上折叠面片并将折叠成层的画片送至下道工序的输送装置。

在1992年3月出版的《食品加工》第2期杂志中“x x x x x x x”一文曾公开了一种面片层叠设备，在该面片层叠设备中，有两个相互垂直放置的输送带，上输送带的末端正位于下输送带的上方，两者相隔开一段距离。上输送带末端下方吊挂着两块彼此有一间隙的板，该两块板在与下输送带输送方向相垂直的方向上来回摆动。面片从上输送带中通过此两板的间隙向下输送，由于两扳横向摆动，面片以层叠方式折叠在下输送带上。因为上输送带和下输送带的输送表面之间有较大的距离，且两板不支持着画片，因而吊挂在两板之间的面片通过两板间的缝隙时，由于自身重量的作用，面片趋于伸长，导致面片的厚度和宽度发生变化，从面每单位面积的待折叠面片的重量会随机地变化。这样，就不能得到一撂具有均匀厚度和宽度的层叠面片。

本发明的目的是提供一种用于层叠面片的面片层叠设备，它能防止画片在折叠前由于自重而被拉伸，使叠置成层的面片的宽度和厚度比较均匀。

为此本发明提供了—种面片层叠设备，它包括一台供给面片的供料输送机，一个设置在供料输送机下面的用来折叠面片的摆动机构和该摆动机构的驱动装置，以及一个让面片在其上折叠并将折叠成层的面片送到下道工序的输送装置，所述的摆动机构包括一个枢轴，多个两两相邻、彼此平行且反向转动的水平辊子，安装上述水平辊子的活动臂和支承臂，以及使上述水平辊子转动的旋转传动机构，上述多个水平辊子交错地设置在所述的活动臂和支承臂上。

采用上述结构之后，在摆动机构将面片叠层时，面片不再是吊挂在供给面片的供料装置与接受并将运送成叠面片的输送装置之间，它先后经过上述多个水平辊子再落到输送装置上，因而面片在摆动机构层叠面片时，面片先后受到上述多个水平辊子的承托，这样面片不会因其自身重量的作用而趋于伸长，从而使得到的层叠面片的重量、厚度、宽度都比较均匀。

下面结合附图和实施方式对本发明作进一步详细说明。

图1是本发明的一种实施方式的示意性侧视图；

图2是图1所示实施方式的摆动机构的侧视图；

田3是图2所示摆动机构的局剖正视图；

图4是本发明摆动机构的驱动装置的示意透视图。

首先参看图1，该面片层叠设备包括一台供给面片的供料输送机2，一个与供料输送机2端部相连接的摆动机构3，一个让面片1在其亡折叠并将折叠好的面片1送到下道工序的精选装置 10，输送装置10带有一输送带11．所述摆动机构3包括多个水平辊子51、52、53、54、55组成的辊组、安装所述辊子的活动臂31和支承臂32(见图2)、使所述辊子转动的旋转传动机构(该机构将在下面详细描述)，以及使所述摆动机构3摆动的驱动装置(该装置将在后面详述)，所述辊组中两两相邻的辊子彼此沿相反方向转动，由此使所述面片1支持在每个辊子上，并通过辊子的转动来输送。面片1由供料输送机2供送到摆动机构3，并借助于摆动机构3的摆动折叠在输送带11上，折叠好的面片然后被传送到下道工序。

供料输送机2的下游端有辊子5和5’，一条驱动带6环绕着它们。摆动机构3包括一根作为摆动机构3摆动中心的枢轴4，一个活动臂31和一个支承臂32。如图2所示，在活动臂31和支承臂32之间连接着一个气缸装置9。在折叠面片开始之前，可将活动臂31随着气缸装置9中的气缸杆91的伸出而支离开支承臂 32。该活动臂31被气缸杆91支离开支承臂32的角度只需要能在折挂面片开始时顺利地让面片1的前端从辊子51和辊子5间穿过送到输送带11即可，换言之，不一定非要打开到90°。活动臂 31上装有多个辊子51、53和55，它们彼此间隔一预定距离。支承臂32上装有多个辊子52和54，它们彼此也间隔一预定距离。当气缸杆91缩回，活动臂31运动到贴住支承臂32时(如图3所示)，每个辊子51、53和55相对于支承臂32上的每个辊子52和 54交错设置，从而使上述辊子51和辊子5之间垂下的面片如图1所示那样在辊子51、52、53、54和55之间来回折弯，形成波纹状。参看图3， 一个齿轮8连接在辊子5的辊轴的端部，齿轮81～85分别连接在辊子51～55的辊轴的端部。当活动臂31被运动到贴合住支承臂32时，齿轮8以及齿轮81～85分别与邻接的齿轮啮合。由于辊子5是刚性配合地装在枢轴4上(辊子5的转动不影响枢轴4)，这时如果辊子5转动，它的转动作用就通过齿轮8传到齿轮81～85，使得邻接的齿轮彼此朝相反的方向转动。也就是说，当辊子51顺时针转动时，辊子52逆时针转动，辊子53顺时针转动，辊子54逆时针转动，而辊子55则顺时针转动(见图3所示的箭头方向)。

在面片1从驱动带6输送到被支离开一定角度的活动臂31和支承臂32之间以后．活动臂31随后被运动到贴合住支承臂32 (如图1所示)，这样面片1就由每个辊子51～55轮流地支持着。当驱动带6转动而供入面片时，每个辊子51～55被带着转动并将面片1送到输送带11上。

图4表示摆动机构3的驱动装置，该驱动装置包括一个倒L形的滑座16。臂17枢装在滑座16的一端，并在滑座16滑动和固定销18的共同作用下进行摆动。在臂17的自由端有一个槽17’，连接在轴4上的摇柄4’的一端插在槽17’中。滑座16的自由端有一个槽16’。一根连杆15固定在一个大偏心齿轮14的最长直径上，并且靠近该齿轮14的周边。连杆15插到槽16’中。一个小偏心齿轮13与大偏心齿轮14啮合，小偏心齿轮13连接在马达 12的轴上。

采用偏心齿轮14，其原因是当摆动机构3从其中心朝着输送装置10的两侧摆动时必须要加速。因为摆动机构3作圆周运动，如果摆动机构3的角速度是恒定的，则摆动机构3的自由端沿水旷方向的速度随着摆动机构靠近每个摆动行程的终端而变小．其结果是，当摆动机构3离开输送装置10的中心较远时，供送到输送装置10的输送表面上的每单位长度的面片的体积就增加了。因此而片1不能令人满意地折叠起来。所以需采用偏心齿轮14，以便当摆动机构3向外摆动时加速其摆动。

当小偏心齿轮13由马达12驱动转动时，大偏心齿轮14由小偏心齿轮13带着转动。当大偏心齿轮14转动时，固定在齿轮14上的连杆15使滑座16作往复滑动．并由于滑座16相对于销18运动而使臂17摆动。臂17的摆动使摇柄4，摆动，由于枢轴4始终保持在轴线O-O’上，从面由摇柄4’的摆动导致轴4沿轴线O— O’的转动。这样摆动机构3就由轴4带着摆动。由于齿轮14是偏心的，所以当滑座16运动靠近每个行程外端时，滑座16的滑动就被加速，摇柄4’也加快了摆动。通过上述方式驱动摇柄4’，摆动机构3的摆动在每个行程的终端就能被加速。

在工作中，当面片1由供料输送机2供入摆动机构3时，活动臂31处于远离支承臂32的位置(如图2所示)。在此状态下．而片1从活动臂31和支承臂32之间的辊子5的上表面向下输送。当活动臂31运动到贴合住支承臂32时，面片1就由每个辊子51～55轮流支持(如图1所示)。由于齿轮8和81～85彼此啮合，所以当齿轮8随辊子5转动时，邻接的齿轮81～85就彼此沿相反的方向转动，因此面片1经由每个辊子51～55供到输送带11上。

接着，当驱动机构3在马达12的带动下开始摆动时，面片1从最下端的辊子55流出井立即被铺放和折叠在输送带11上。因此，与前面所述公知的现有技术的摆动机构不同，面片1将不会由于其自重而伸长，而且它的厚度和宽度不会改变。然后，输送带 11随着而片的折叠而将叠好的面片输送到下道工序上。

从上述说明中可以理解，在摆动机构上设置辊子，以便在输送面片时将面片支持在每个辊子上。因此，尽管为丁利用摆动折叠面片面需要一个垂直距离，面片也不会出现由其自重面伸长。所以，在输送装置上就能得到具有均匀厚度和宽度的连续面片。

这样，就能为下道工序提供尺寸均匀的层叠面片。

(“说明书附图”与原“说明书附图”相同，为节省篇幅此处从略，请参见156至159页原专利申请文件中“说明书附图”)

说明书摘要

本发明公开了一种面片层叠设备，它包括面片的供料输送机，位于该输送机下面的摆动机构和将层叠好的面片提供下到道工序的输送装置；摆动机构包括多个彼此基本平行的水平辊子，相邻的辊子彼此沿相反的方向转动。当面片由供料输送机传送到撂动机构时，面片由每个辊子支持并通过每个辊子的转动传送到输送装置，随着摆动机构的摆动，面片就被折叠在输送装置上。采用这种结构的设备能使折叠成层的面片重量、厚度、宽度保持均匀。

(“摘要附图”与原“摘要附图”相同，为节省篇幅，此处从略，请参见161页本案例原专利申请文件中“摘要附图”)

# 案例五  柱挂式广告板

本案例原专利申请文件的撰写主要存在五个方面的问题：

(1)独立权利要求的撰写不符合中国专利法实施细则第二十一条第二款的规定，缺少实现本实用新型目的的必要技术特征。此外，写入了非必要技术特征，使该独立权利要求的保护范围过窄；

(2)一部分权利要求未清楚地说明本实用新型的技术特征，未清楚地表达请求保护的范围；

(3)一部分从属权利要求引用关系不当，导致其保护范围不清楚；

(4)个别权利要求未以说明书为依据，不符合中国专利法第二十六条第四款的规定。

(5)说明书八个组成部分内容不符合中国专利法实施细则第十八条及审查指南相应部分的规定。

[原专利申请文件]

权利要求书

1．一种柱挂式广告板，其特征在于：该广告板包括面板(1)和位于面板(1)背面中间位置的凸块(2)，该凸块(2)的高度为整个面板(1)高度的1／3至1／2，该凸块(2)与支撑物接触的表面为图1所示的弧形表面。

2．根据权利要求1所述的柱挂式广告板，其特征在于：该凸块 (2)的两侧各有一根束带(3、4)，其中一根束带(3)的自由端装有一个双环扣(23)，(另一根束带的自由端可从此双环扣穿过面将广告板栓固在柱杆上)。

3．根据权利要求2所述的柱挂式广告板，其特征在于：该两根束带(3、4)均不带有双环扣(23)。

4．根据权利要求1所述的柱桂式广告板，其特征在于：该凸块 (2)的一侧有一根束带(4)，凸块(2)上与束带(4)连接处相对的另一侧有一个供束带(4)自由端穿过的耳孔(21)。

5．根据权利要求1至4所述的柱挂式广告板，其特征在于；该面板(1)的前侧有一透明防水罩(5)，该防水罩(5)从面板(1)的上、左、右三侧一直延伸至该面板(1)的后侧。

6根据权利要求1至5所述的柱桂式广告板之背面凸块，其特征在于：该凸块(2)与支撑物相接触的表面为粗糙表面。

7．根据权利要求6所述的柱挂式广告板之背面凸块，其特征在于：该凸块(2)与支撑物相接触的表面上有一长方形凹孔(24)。

8．根据权利要求7所述的柱挂式广告板之背面凸块，其特征在于：该长方形凹孔(24)内安放一个防滑块(6)，防滑块(6)的厚度等于或略大于长方形凹孔(24)的深度；防滑块(6)朝外的表面为粗糙表面。

说  明  书

新型柱挂式广告板

本实用新型属于一种宣传用品，还涉及到将其固定到电线杆之类柱形支撑物上的方法。

目前，在一些城市，如河南省郑州市街道上已出现厂一种圆筒形广告板，该广告板套在邮筒上，或者将电线杆包住。这样的广告板不易拆装和保存，而且不论从哪一个方向看，都不能看到广告的全部内容。在今年出版的杂志《广告与信息》上也披露了一种柱挂式广告板，这种广告板的迎风面积较大，在大风天气，强度不够，很易损坏，且拆装很不方便。

本发明的目的是提供一种强度好、结构稳定、不易损坏、拆装方便、而且能看到全部广告内容的柱挂式广告板以及固定这种广告板的方法。

为了达到上述目的，采用了如权利要求1所述的广告板。由于凸块背面的弧形表面与支撑物上和该凸块相接触的表面形状相适配，凸块就能比较稳定地贴靠在柱杆件支撑物表面上，即使在大风作用下，风力通过凸块作用在支撑物-上，因此不易被大风吹坏。

当该广告板的背而凸块如权利要求2所述安装丁两根束带后，就可将一根束带穿过另一根束带自由端上的双环扣拉紧，从而可以很方便地将整个广告板拴固在柱杆上。

当该广告板在其面板上安装了如权利要求5所述的透明防水罩，可防止广告板面板上的广告被雨淋湿而损坏，从面可延长所张贴广告的使用寿命。

当该广告板的背面凸块如权利要求6、7、8所述采用了粗糙表面或者安装了表面粗糙的防滑块后，其与束带配合能更牢固地固定此广告板，而不致向下滑移。

综上所述，本实用新型的优点是；使用方便，固定可靠，不易损坏，便于保藏。

下面结合附图对本实用新型作进一步详细的说明。

图1为本实用新型柱挂式广告板的部件分解透视图。

图2为图1所示柱挂式广告板(未装束带时)的侧剖视图。

图3为图1所示柱挂式广告板(未装束带时)的俯视剖视图。

由图1可知，本实用新型柱挂式广告板有一面板1，该面板1背面的横向中间位置有一凸块2。该凸块2的高度可以在整个面板1的高度方向延伸，这样广告板的强度比较好；但是，该凸块2也可以如图1和图2所示，其高度约为面板1整个高度的l／3至 1／2，大体位于其纵向中间位置，这样既保证了广告板有一定强度，又节省了广告板的材料，并减轻了广告板的重量：当然，该凸块2的高度也可采用其它的尺寸。在图1和图3中，凸块2背部表面为横向凹弧形表面，为适应不同支撑物的形状，该凸块2背部表面还可选择得与支撑物上和该凸块2相接触的表面形状相适配。凸块两侧分别设有左耳孔21和右耳孔22，两根束带3、4可分别穿过左耳孔21和右耳孔22，其端头折回平贴带身，可采用线缝制、采用铆钉铆合或其它类似连接方式，使其与凸块相连，这样就可将两根柬带绕过柱杆，相互系紧，从而将广告板栓固在柱杆上。此外，还可在上述两根束带中的一根束带3的自由端，如图1所示连接有双环扣23，此时将另一根束带4穿过双环扣29中心．再折回绕经第一个环扣外侧，转入井穿过第二个环扣中心，拉紧束带4，即可将广告板栓固在柱杆上。

还可在此广告板面板1的背部凸块2的中央部位开有一长方形凹孔24，在该凹孔24内安放一个防滑块6，防滑块6的厚度等于或略大于长方形凹孔24的深度，因此当防滑块6放人凹孔24中后，防滑块699表面与凸块2表面相齐平或略为高出。防滑块 6与凹孔24底部相对的表面涂有胶，面其朝外的表面为粗糙表面。当然，也可在面板1背部凸块2表面直接形成粗糙表面，这样的广告板结构更为简单。

作为这种广告板的进一步改进，还可如图1、2和3所示，在面板1的前侧设置一透明防水罩5，该透明防水罩5的上、左、右三侧延伸至面板1的后侧．从图1可详细看到该透明防水罩5的结构，可将此透明防水罩5从面板1上方根方便地套到面板1上，透明防水罩5与面板1之间保留有间隙。

本实用新型不局限于上述实施方式，不论在其形状或结构上作任何变化，凡是利用面板背面凸块与柱状支撑物相配的表面和束带将广告板栓固在柱杆上的柱挂式广告板均落在本实用新型保护范围之内。此外，将此束带改为金属薄片、用螺栓等将带有与支撑物相配表面凸块的广告板夹紧在杆形支撑物上，或者将此广告板横过来安装在横柱上都是本实用新型的一种变型，均应认为落在本实用新型保护范围之内。

说明书附图

说明书摘要

本实用新型公开了一种柱挂式广告板，采用本实用新型广告板的结构后可以很方便地将广告板从其支撑物上拆下或装上，且可以防止被雨水冲淋而损坏广告，这种结构开拓了广告板的新发展方向。

摘  要  附  图

[对原专利申请文件的评析]

# 一、权利要求书

1．权利要求1存在下述五个方面的问题

(1)原权利要求1缺少实现本实用新型目的的必要技术特征，不符合中国专利法实施细则第二十一条第二款的规定。

由说明书中所描述的实施方式可知，本实用新型广告板面板的背部横向中间位置设置打凸块，凸块背面的形状与支撑物和该凸块相接触的表面形状相适配，其与束带配合就能使广告板比较牢固地固定在电线杆之类的支撑物上，若没有束带，则广告板就无法固栓在柱状支撑物上。因此，束带是实现本实用新型日的的必要技术特征。原权利要求1未包含束带这个技术特征，不能构成完整的技术方案，应将它补充到独立权利要求1中。

(2)按照中国专利法实施细则第二十一条第二款的规定，在独立权利要求中只需要记载为达到发明或者实用新型目的的必要技术特征，而原权利要求1中写人了非必要技术特征。

按照说明书所描述的实施方式，凸块的高度可以采用不同的尺寸，既可以在整个面板的高度方向延伸，也可以为面板整个高度的1／3至1／2，甚至可采用其他尺寸，均能达到本实用新型目的。因此，原权利要求1中的“凸块的高度为整个面板高度的1／3至1／2”这个技术特征对实现本实用新型目的来说是非必要技术特征，不必写入独立权利要求1。当然，按照请求原则，在审查过程中，存在这类问题的权利要求书仍能被通过，但这样限定后会缩小独立权利要求1的保护范围，损害了专利申请人的利益。因此．在撰写权利要求书时，不应将此类非必要技术特征写入独立权利要求。

在说明书中也指出，当凸块高度为整个面板高度的1／3至1／2时，既保证了广告板有一定强度，义节省了广告板的材料，减轻厂广告板的重量。也就是说，该技术特征对于本实用新型来说，也有积极作用，因此可以作为附加技术特征，写到一个从属权利要求中去，对本实用新型作进一步限定，为撤销程序或者无效程序建立一道更稳固的防线。这一点，体现在修改后的权利要求书中，增加了一个新的权利要求，即新权利要求5。

(3)原权利要求1未清楚地说明本实用新型的技术特征，因而未清楚地表达请求保护的范围，不符合中国专利法实施的细则第二十条第一款的规定。

根据说明书中的记载可知，凸块应位十广告板面板背面的横向中间位置，而纵向并不要求一定在中间位置。在原权利要求1限定为面板背面的中间位置，对此可理解为三种情况．其一是横向中间位置，其二足纵向中间位置，其三在纵向和横向均位于中间位置。显然，本实用新型应为第一种情况，因此原权利要求1并末清楚地说明本实用新型的技术特征，应进一步限定为“横向”中间位置(见修改后的权利要求1)。

(4)原权利要求1引用了附图，不符合中国专利法实施细则第二十条第三款的规定。

按照中国专利法实施细则第二十条第三款的规定．权利要求书一般不得使用“如图……所示”的用语。原权利要求1中引用了图1，显然不符合要求，应将“为图1所示的”几个字删去。

在修改后的权利要求1中，考虑到凸块背部表面形状不一定非要为弧形表面，也可采用其他与支撑物表面相配的形状，故改写成“该凸块的表面形状与支撑物上和该凸块相接确的表面形状相适配”，这样可使本实用新型得到更充分的保护。

当然，为稳妥起见，此时也可象前面第(2)个问题中有关“凸块高度”的技术特征那样，将“弧形表面”作为附加技术特征，写到一个从属权利要求中去，对本实用新型作进一步限定，再建立一道防线。但考虑到“弧形表面”这个技术特征对本实用新型创造性的贡献不大，因此在修改后的权利要求书中并未将其写入到一个新的从属权利要求中。

(5)原权利要求1未相对于最接近现有技术划清界限，不符合中国专利法实施细则第二十二条第一款的规定。

根据说明书中记载的现有技术来看，“广告与信息”杂志所披露的广告板也包括面板以及与束带一样起固紧作用的固紧装置——上、下两个固紧在电线杆上的圆环和由圆环向着电线杆同侧伸出的两根横杆，该广告板可作为本实用新型的最接近现有技术。原权利要求1未相对于此最接近现有技术划清界限，未将他们共有的必要技术特征写到其前序部分中去。因此，应改写此权利要求1，象推荐的修改后的权利要求1那样，将面板和固紧装置这两个共有必要技术特征写入到权利要求1的前序部分。

综合上面所指出的五个方面问题，将原权利要求1改写成推荐的新权利要求1。

2．权利要求2存在的问题

原权利要求2的限定部分中出现了会造成权利要求保护范围不确定的括号，不符合中国专利法实施细则第二十条第一款的规定。

审查指南第二部分第二章第3 3节中规定：“除附图标记或者其他必要情形必须使用括号外，权利要求中应当尽量避免使用括号。”否则，不清楚括号中的内容是否对演权利要求作了进一步的限定，致使该权利要求未清楚地表达请求保护的范围。对于这种情况，若括号中的内容是对该权利要求起限定作用的技术特征，应特此括号去掉，括号中的内容保留在权利要求中；若括号中的内容不起限定作用，只是对权利要求中的技术特征作解释或说明，则应将此括号中的内容连同括号一起删去。

显然，对本案例未说，权利要求2巾括号前的内容已清楚地限定了本实用新型束带和双环扣的结构，括号中的内容只是说明该束带如何与双环扣配合将广告板拴固在杆柱上。在这种情况下应将括号及括号中的内容一起删去。

3．权利要求3存在的问题

原权利要求3引用关系不当，并不是对引用的权利要求2作进一步的限定，因此不符合中国专利法实施细则第二十一条第三款的规定。

核照中国专利法实施细则第二十一条第三款的规定，从属权利要求应当用其附加技术特征对引用的权利要求作进一步的限定。而原权利要求2和原权利要求3是两个并列的技术方案，前者中的束带为两根，两根之一的自由端装有双环扣，后者中的两根束带自由端均不带有双环扣，因而原权利要求3不是对原权利要求2技术方案的进一步限定，不能引用原权利要求2。

对此可采用两种修改方式。一种只需要改写后一权利要求的引用部分，使其引用关系正确，必要时对其限定部分作相应改写，如在本案例中，将权利要求3改为引用权利要求1，并适当改写限定部分文字，使其成为权利要求2的并列技术方案即可。另一种是同时改写两个从属权利要求，使前  从属权利要求成为包含原两个从属权利要求保护范围在内的新从属权利要求，此后再用‘个或二个新从属权利要求对其作进一步限定，使其相应于原来两从属权利要求之一的、或分别相应于原有两从属权利要求的技术方案：例如，在新修改的权利要求2中限定为带有两根束带，由于对其中一根的自由端是否装有双环扣束作进一步限定，因此新权利要求2不仅包含了原权利要求2的技术方案，也包含厂原权利要求3的技术方案，而新修改的权利要求3仍引用新权利要求2，对其作进一步限定——其中一根束带的自由端装有双环扣，从而新权利要求3落在新权利要求2的保护范围之中。在本案例推荐的修改权利要求书中对原权利要求2和3采用了后一种修改方式。

4．权利要求4存在的问题

原权利要求4未以说明书为依据，不符合中国专利法第二十六条第四款的规定。

原权利要求4的技术方案中仅采用一根束带，而此技术方案并未记载在说明书第八部分具体实施方式中，因而此权利要求4未以说明书为依据。

对这类问题，有两种修改方式，一种是删去原权利要求4，另一种是将与权利要求4技术方案的有关内容补充到说明书第八部分中。显然，后者要比前者好，因此在申请前撰写权利要求书时应该按照本案例所建议的修改方式，在说明书第八部分实施方式中补充与权利要求4有关的内容。但是，若在实审期间审查虽指出原专利申请文件存在此类问题需要修改时，就要视具体情况而定，不少申请案仍可采用后一修改方式，而有些申请案只能采用前者删去相应权利要求的修改方式。

5．权利要求5存在的问题

原权利要求，引用部分采用了非择一的引用方式，造成其表达的保护范围不清楚，不符合中国专利法实施细则第二十条第一款的规定。

审查指南第二部分第三章第3.1.2节规定，多项从属权利要求引用的权利要求的编号应当用“或”或者其他与”或”同义的方式表示。这种择一引用方式表示分别从引用的多项权利要求中选择一项与其限定部分一起表达该从属权利要求请求保护的范围，相应有多个技术方案。

而原权利要求5引用了权利要求1至4，这种类似于“和”结构的非择一引用方式，会造成其表达保护范围不清，因而审查指南上述章节中明确指出不允许采用，故需对原权利要求5的引用部分进行改写。由于在推荐的修改后的权利要求书中增加了一项新的权利要求5，因此原权利要求5改写成新修改的权利要求6，其引用部分改写成“根据权利要求1至5中任何一项所述的……”。

6．权利要求6存在下述三个方面的问题

(1)原权利要求6与原权利要求5一样，采用了非择一引用的方式，对此应作出相类似的修改。

(2)原权利要求6这项多项从属权利要求引用了另一项多项从属权利要求，不符合中国专利法实施细则第二十三条第二款的规定。

原权利要求6是一项引用权利要求1至5中任何一项的多项从属权利耍求，其引用的原权利要求5也是一项事项从属权利要求，因而这种引用方式是不允许的。

对此可这样进行修改，将此多项从属权利要求6改写成两项从属权利要求(相当于新修改的权利要求7和9)，其中之一(相当于新修改的权利要求7)仅引用另一项在前的多项从属权利要求 (在修改后权利要求书中，其仅引用权利要求6，即相当于引用原权利要求5)，而另一项新的从属权利要求(相当于新修改的权利要求9)择—引用其余几项单项从属权利要求(在修改后的权利要求书中，其引用权利要求1至5中任何一项，相当于引用原权利要求1至4中任何一项)。

(3)原权利要求6的主题名称与其引用的权利要求主题名称不一致，不符合中国专利法实施细则第二十三条第一款的规定。

原权利要求1至5中任何一项都请求保护一种柱挂式广告板，而原权利要求6却请求保护该柱挂式广告板面板背面的凸块，两者不一致．这是不允许的，应修改原权利要求6的主题名称，仍请求保护一种柱挂式广告板。

综合上面所指出的三个方面问题，将原从属权利要求6改写成两项新的从属权利要求7和9。

7．权利要求7和权利要求8存在的问题

原权利要求7存在三个方面的问题：

(1)原权利要求7未构成一个完整的技术方案，因而未清楚地表达其保护范围，不符合中国专利法第二十条第一款的规定。

根据说明书中的记载，作为防止广告板下滑的进一步改进方案之一是：在凸块与支撑物接触的表面上开有一长方形凹孔，在该长方形凹孔内安放一个防滑块，防滑块的厚度等于或略大于长方形凹孔的深度，防滑块朝外的表面为粗糙表面。而原权利要求7在限定部分仅限定“凸块与支撑物接触的表面开有一长方形凹孔”，而将其余的技术特征写在原权利要求8的限定部分中，这样原权利要求7并不能实现进一步防止广告板下滑，因此必须将原权利要求8限定部分的技术特征补充到原权利要求7中。

(2)原权利要求，与原权利要求3一样，引用关系不当，其限定部分并不是对其所引用权利要求的进一步限定，不符合中国专利法实施细则第二十一条第三救的规定。

根据说明书的记载可知，它和原权利要求6是两个并列的技术方案，因此原权利要求7也不能引用原权利要求6。在推荐的修改后的权利要求书中，对原权利要求7采用了与原权利要求2和3不同的另一种修改方式，即在前面评析原权利要求3时所提到的前一种修改方式。具体说来，在原权利要求6改写成新权利要求7和9后，将该权利要求7改写成新权利要求8和10，新权利要求8的引用部分与新权利要求7的引用部分一样，新权利要求 10的引用部分与新权利要求9的引用部分一样。

(3)原权利要求7与原权利要求6一样，其主题名称为柱挂式广告板面板背面的凸块，不符合中国专利法实施细则第二十三条第一款的规定。应类似于原权利要求6，将主题名称改为“柱挂式广告板”。

原权利要求8存在两个问题，其一是引用的主题名称改变，其二是进一步限定的附加技术特征应并入原权利要求7中。

综上所述，原权利要求7和8应作如下修改：将原权利要求7和8合并成一个权利要求，并改变其引用关系和引用主题名称，并随着其原引用的权利要求6改写成两个新从属权利要求7和9，也分别写成两个新权利要求9和10。详见推荐的、修改后的权利要求书。

# 二、说明书及其摘要

1．名称

原说明书中的实用新型名称包含了商业性宣传用语，不符合审查指南第二部分第二章第2．2．1节的规定。

审查指南第二部分第二章第2，2节对说明书八个组成部分的撰写要求作了规定，其中要求实用新型名称不得使用商业性宣传用语。而原实用新型名称中包含厂“新型”这样的广告宣传用语，应将”新型”两个字删去。

# 2．所属技术领域

原说明书这—部分存在两方面的问题：

(1)将所属技术领域写成本实用新型的广义技术领域，不符台审查指南第二部分第二章第2．2．2节的规定。

审查指南第二部分第二章第2，2．2节指出，实用新型所属技术领域应当是实用新型直接所属或者直接应用的技术领域，而不是上位的或相邻的技术领域。而在原说明书中将其写成其广义的技术领域“宣传用品”，显然不符合要求，应写明为“柱挂式广告板”。

(2)与本实用新型的主题、类型不一致。

作为实用新型的所属技术领域，显然应体现实用新型的主题和类型。对本实用新型来说，尽管在说明书中除了描述柱挂式广告板的具体结构之外，也说明了该广告板的固定方法，但根据权利要求书可知，本实用新型仪要求保护柱挂式广告板，并未要求保护此广告板的固定方法(注：实际上要求保护后者无实际意义，因此权利要求书仅要求保护产品是正确的更何况实用新型专利仅保护产品，不保护方法)，而在所属技术领域部分还包含了”将其固定到……柱形支撑物上的方法”，显然两者不相一致，应将这部分内容删去。综合起来，可以按照修改后的说明书中所推荐的方式进行修改。

# 3．背景技术

原说明书这一部分共描述了两种现有技术：圆筒形广告板和柱挂式广告板。显然，后者是申请人认为的最接近现有技术，但原说明书中对此最接近现有技术的描述存在两个方面的问题：

(1)未写明诖现有技术的详细出处。

审查指南第二部分第二章第2．2．9节中指出，引证非专利文件的，要写明这些文件的详细出处。但原说明书中只指出其披露在今年出版的《广告与信息》杂志上，而未给出是哪个月份出版的第几期杂志，因而对于公众来说不易查找到这份材料，故不符合审查指南的要求。

(2)未对该现有技术的相关内容作简要说明。

原说明书中对该现有技术在给出其名称后，就直接指出其存在的问题，而未对该现有技术作简要说明，不利于理解本实用新型，对此，应在这一部分补充相关内容。

推荐的、修改后的说明书对此现有技术补充了上述两方面内容，以满足中国专利法实施细则第十八条之(三)对背景技术中引证的对比文件所提出的要求。

# 4．目的

原说明书这一部分存在两个方而的问题：

(1)与本实用新型的主题、类型不一致。

正如前面所指出的，本实用新型仅要求保护柱挂式广告板，但原说明书这一部分中却包含了两个目的，其一是提供一种……柱挂式广告板，其二是提供一种固定该广告板的方法，显然与权利要求书中的主题，类型不一致。对此，应象修改后的说明书那样，删去后一目的。

(2)存在着与说明书中其他部分用词不一致的形式缺陷。

根据整个说明书的记载来看，本申请案是一件实用新型专利申请，故说明书中绝大多数地方均称作“本实用新型”，但在这一部分却称作“本发明的目的”，显然与其他地方的表达不一致，因此在这一部分的起始处应改为“本实用新型的目的”。

# 5．技术方案

原说明书这—部分存在两方面问题：

(1)在这一部分出现了引用权利要求的语句，不符合中国专利法实施细则第十八条第三款的规定。

小同亨利法实施细则第十八第第二救规定，实用新型说明书中不得使用“如权利要求……所述的……”‘类的引用语；而在原说明书这一部分先后出现了引用权利要求1、2、5以及6、7、8的语句，明显不符合规定。在修改的说明书中，在引用权利要求的地方补充了相应权利要求的具体内容，从而消除了此缺陷。

(2)将技术方案与有益效果放在一段中进行描述。

按照中国专利法实施细则第十八条第一款的规定，技术方案和有益效果是说明书的两个组成部分，因此应分开进行描述，至少反映独立权利要求的技术方案与该方案的有益效果应分成两段。而原说明书中权利要求1的技术方案和从该方案出发分析所得到的有益效果放在同一段内，应将其分成两段，对此可参见修改后说明书的相应部分。

最后必须说明一点，由于推荐的、修改后的权利要求书与原权利要求书相比作了较大的改动，因此在修改的说明书中不仅需针对上述两个问题进行修改，还必须根据修改后的权利要求书对这一部分作适应性修改。

# 6．具体实施方式

原说明书中这一部分存在的问题是说明书不支持权利要求书．不符合中国专利法第二十六条第四款的规定。

正如前面评述原权利要求4时指出的那样，原权利要求4的技术方案中仅采用一根束带，而原说明书这一部分所有的具体实施方式中都有两根束带，因此原说明书这一部分所记载的内容不支持权利要求4，也就是说权利要求4未以说明书为依据，不符合专利法第二十六条第四款的规定。

作为本案例，应在说明书部分补上“一根束带”的技术方案。由于其与两根束带相比变化不大，没有必要再增加一幅附图对其作详细描述，只需象推荐的说明书那样，在描述了两根束带的方案后，对一根束带的方案作简单说明即可，从而消除上述缺陷。

# 7．说明书摘要

原说明书摘要存在两个方面的问题：

(1)未描述本实用新型技术方案的主要技术特征，不符合中国专利法实施细则第二十四条的规定。

原说明书摘要除了给出本实用新型的名称外，只写了其功能和效果，而对本实用新型的技术方案丝毫未作描述，从而不能起到专利信息情报的作用，不符合专利法实施细则第二十四条的规定。

在修改文本中，将独立权利要求技术方案的有关内容写入到摘要中。由于字数还有一定富裕，因而还将其两个重要的从属权利要求限定部分的技术特征“透明防水罩”和“凸块背面的粗糙表面”以可选用的方式写入到摘要中。

(2)包含有商业性宣传用语，不符合中国专利法实施细则第二十四条的规定。

原说明书摘要中，声称本实用新型柱挂式广告板的结构开拓了广告板的新发展方向，明显带有夸大性的宣传内容，不满足要求，应像修改后的推荐文本那样，在摘要中删掉此类商业性宣传用语。

[修改后的专利申请文件l

权利要求书

1．一种柱挂式广告板，包括面板和固紧装置，其特征在于：该固紧装置由大体位于面板(1)背面横向中间位置的凸块(2)以及与凸块(2)相连接、且可将面板(1)固紧到其支撑物上的束带(3、4)构成，该凸块(2)背面的形状与支撑物上和诖凸块(2)相接触的表面形状相适配。

2．根据权利要求1所述的柱挂式广告板，其特征在于：将面板 (1)固紧到支撑物上的束带(3、4)为两根，分别与凸块(2)的两侧相连接。

3．根据权利要求2所述的柱挂式广告板，其特征在于：该两根束带(3、4)中的一根(3)的自由端装有一个供另一根束带(4)自由端穿过的双环扣(23)。

4．根据权利要求1所述的柱挂式广告板，其特征在于：将面板 (1)固紧到支撑物上的束带(4)为一根，凸块(2)上与束带(4)连接处相对的另一侧有一个供束带(4)自由端穿过的耳孔(21)。

5．根据权利要求1所述的柱挂式被告板，其特征在于：该凸块 (2)的高度为整个面板(1)高度的1／3至l／2，大体位于面板(1)的纵向中间位置。

6．根据权利要求1至5中任何一项所述的柱挂式广告板，其特征在于；该面板(1)的前侧有一透明防水罩(5)，该防水罩(5)从面板(1)的上、左、右三侧一直延伸至该面板(1)的后侧。

7．根据权利要求6所述的柱挂式广告板，其特征在于：该凸块 (2)与支撑物相接触的表面为粗糙表面。

8．根据权利要求6所述的柱挂式广告板，其特征在于：该凸块 (2)与支撑物相接触的表面上有一长方形凹孔(24)，该长方形凹孔 (24)内安放一个防滑块(6)，防滑块(6)的厚度等于或略大于长方形凹孔(24)的深度；防滑块(6)朝外的表面为粗糙表面。

9．根据权利要求1至5中任何一项所述的柱挂式广告板，其特征在于：该凸块(2)与支撑物相接触的表面为粗糙表面。

10．根据权利要求1至5中任何一项所述的柱挂式广告板，其特征在于：该凸块(2)与支撑物相接触的表而上有一长方形凹孔 (24)，该长方形凹孔(24)内安放一个防滑块(6)，防滑块(6)的厚度等于或略大于长方形凹孔(24)的深度；防滑块(6)朝外的表面为粗糙表面。

说  明  书

柱挂式广告板

本实用新型涉及一种可固定在柱形杆件上的广告板，尤其是可固定在电线杆之类圆柱形杆件上的柱挂式广告板。

目前，在一些城市，如河南省郑州市街道上已出现了一种圆筒形广告板，该广告板套在邮筒上，或者将电线杆包住。这样的广告板不易拆装和保存，而且不论从哪一个方向看，都不能看到广告的全部内容。在x x x x年x月出版的杂志《广告与信息》第八期第 25页上也披露了一种柱桂式广告板，该广告板的支架为上、下两个固紧在电线杆上的圆环，读两圆环均向着电线杆同侧伸出一根彼此相平行的横杆．广告板固定在此上、下横杆上。这样的广告板以悬臂方式固定在电线杆上，迎风面积较大．在大风天气．强度不够，很易损坏；且拆装很不方便。

本实用新型的目的是提供一种强度好、结构稳定、不易损坏、拆装方便、而且能看到全部广告内容的柱挂式广告板。

为达到上述目的，本实用新型柱挂式广告板包括面板和固紧装置，该固紧装置由位于面板背面横向中间位置的凸块以及与凸块相连接、且可将面板固紧到其支撑物上的束带构成，该凸块背面的形状与支撑物上和读凸块相接触的表面形状相适配。

采用上述结构，由于凸块背面的形状与支撑物上和该凸块相接触的表面形状相适配，当束带系缚在电线杆之类的柱形支撑插上时，凸块就能比较稳定地靠在柱杆件支撑物表面上，其与束带配合就能使广告板比较牢固地固定在电线杆之类的支撑物上。由于凸块位于广告板背面横向中间位置，即使在大风作用下，风力通过凸块作用在支撑物上，因此不易被大风吹坏。此外，由于采用束带系缚，所以拆装广告板也十分方便。

上述束带可以采用两根，分别与凸块两侧相连接。还可以在其中一根束带的自由端安装一个双环扣。当然该束带也可以只有一根，凸块上与束带相对的另一侧有一个供束带穿过的耳孔。

面板背面凸块的高度可以小于面板的高度，例如为整个面板高度的1／3至1／2，从而可节省此柱挂式广告板的用材和减少广告板的重量。

作为本实用新型的进一步改进，在此广告板的面板前侧有一透明防水罩，读防水罩从面板的上、左、右三侧一直延伸至该面板的后侧。采用这种结构后，可防止广告板面板上的广告被雨淋湿而损坏，从而可延长所张贴广告的使用寿命。

作为本实用新型更进一步的改进，该凸块背部与支撑物相接触的表面为粗糙表面，从而其与束带配合能更牢固地固定此广告板，而不致向下滑移。当然，还可采用另一种结构来达到此效果，在谊凸块背部与支撑物相接触的表面上设置一长方形凹孔，读凹孔内安放一个防滑块，防滑块的厚度等于或略大子长方形凹孔的深度，防滑块朝外的表面为粗糙表面。

综上所述，本实用新型的优点是：使用方便，固定可靠，不易损坏，便于保藏。

下面结合附图对本实用新型作进一步详细的说明。

图1为本实用新型柱挂式广告板的部件分解透视图。

图2为图1所示柱桂式广告板(未装束带时)的侧剖视图。

图3为图1所示柱挂式广告板(未装束带时)的俯视剖视图。

由图1可知，本实用新型柱挂式广告板有一面板1，该而板1背而的横向中间位置有一凸块2。该凸块2的高度可以在整个面板1的高度方向延伸，这样广告板的强度比较好；但是，该凸块2也可以如图1和图2所示，其高度约为面板1整个高度的1／3至 1／2，大体位于其纵向中间位置，这样既保证了广告板有一定强度，又节省了广告板的材料，并减轻厂广告板的重量；当然，该凸块2的高度也可采用其它的尺寸。在图1和图3中，凸块2背部表面为横向凹弧形表面，为适应不同支撑物的形状，该凸块2背部表面还可选择得与支撑物上和该凸块2相接触的表面形状相适配。凸块两侧分别设有左耳孔21和右耳孔22，两根束带3、4可分别穿过左耳孔21和右耳孔22，其端头折回平贴带身，可采用线缝制、采用铆钉铆合或其它类似连接方式，使其与凸块相连，这样就可将两根束带绕过柱杆，相互系紧，从而将广告板拴固在柱杆上。此外，还可在上述两根束带中的一根束带3的自由端，如图l所示连接有双环扣23，此时将另一根束带4穿过双环扣23中心，再折回绕经第一个环扣外侧，转入并穿过第二个环扣中心，拉紧束带4，即可将广告板拴固在柱杆上。当然还可以在凸块2上只安装一根束带，如束带4，此时可将束带4的自由端穿过左耳孔21，然后用此束带4自身打结而将此广告板拴固在柱杆上。

还可在此广告板面板1的背部凸块2的中央部位开有一长方形凹孔24，在该凹孔24内安放一个防滑块6，防滑块6的厚度等于或略大于长方形凹孔24的深度，因此当防滑块6放入凹孔24中后，防滑块6的表面与凸块2表面相齐平或略为高山。防滑块 6与凹孔24底部相对的表面涂有胶，而其朝外的表面为粗糙表面。当然，也可在面板1背部凸块2表面直接形成粗糙表面，这样的广告板结构更为简单。

作为这种广告板的进一步改进，还可如图1、2和3所示，在面板1的前侧设置一透明防水罩5，该透明防水罩5的上、左、右三侧延伸至面板1的后侧，从图1可详细看到该透明防水罩5的结构，可将此透明防水罩5从面板1上方很方便地套到面板1上，透明防水罩5与面板1之间保留有间隙。

本实用新型不局限于上述实施方式，不论在其形状或结构上作任何变化，凡是利用面板背面凸块与柱状支撑物相配的表面和束带将广告板拴固在柱杆上的柱挂式广告板均落在本实用新型保护范围之内。此外，将此束带改为金属薄片、用螺栓等将带有与支撑物相配表面凸块的广告板夹紧在杆形支撑物上，或者将此广告板横过来安装在横柱上都是本实用新型的一种变型，均应认为在本实用新型保护范围之内。

(“说明书附图”与原“说明书附图”相同，为节省篇幅此处从略，请参见182至183页原专利申请文件中的“说明书附图”)

说明书摘要

本实用新型公开了一种柱挂式广告板，它由面板1、位于面板背面横向中间位置的凸块2以及与凸块相连接，且可将面板固紧到其支撑物上的束带3、4构成，该凸块背面的形状与支撑物上和该凸块相接触的表面形状相适配。采用上述结构的广告板强度奸、结构稳定、使用方便、固定牢靠、不易损坏、便于保藏。此外，还可在面板前侧设置透明防水罩5，防止雨水冲淋广告；该凸块背面还可以为粗糙表面或者在其上安放表面粗糙之防滑块6。

(“摘要附图”与原“摘要附图”相同，为节省篇幅此处从略，请参见185页原专利申请文件中”摘要附图”)

# 案例六   用于沸腾液体的传热壁

本案例原专利申请文件的撰写主要存在五个方面的问题：

(1)原权利要求1缺少实现本发明目的的必要技术特征，致使其相对于说明书中所引证的现有技术缺乏新颖性；

(2)原权利要求4和5这两项独立权利要求与原权利要求1不属于一个总的发明构思的两项以上的发明，不符合中国专利法第三十一条有关单一性的规定；

(3)说明书的发明名称、所属技术领域、背景技术、发明目的以及说明书摘要仅反映了第一项独立权利要求的内容，而未反映后两项并列独立权利要求的内容，因而这几部分未全面反映本专利申请的请求保护的内容；

(4)说明书技术方案部分缺少反映三项发明有相应特定技术特征的内容；

(5)权利要求中涉及一个较宽的数值范围，但说明书具体实施方式部分缺少足够的实施例来支持该较宽的数值范围。

[原专利申请文件]

权利要求书

1． 一种用于沸腾液体的传热壁，其特征在于：传热壁外表面下方有许多平行、窄长的通道(2)，外表面(6)上沿着通道(2)间隔地开有许多小孔(5)，使通道(2)与传热壁外部相通。

2．按照权利要求1所述的传热壁，其特征在于：突起(4)的形状是非对称的，它与小孔(5)横截面的面积比为0.4～0.8。

3．按照权利要求2所述的传热壁，其特征在于：上述非对称突起(4)的一侧高于另一侧，整个突起(4)是倾斜的。

4．一种沸腾液体传热壁的制造方法，先在管壁上形成彼此间隔很近的、端部带有多个均匀分布切口的肋片，再将肋片端部折弯，并与相邻肋片搭接，从而在外表面下方形成平行窄长的通道，肋片切口处成为沿通道间隔设置的小孔，其特征在于：带切口(12)的肋片(11)是按照下述工艺步骤制得的，先在金属管外表面上形成多条浅沟槽(7)，此后用铲刮刀具(9)沿着金属管外表面铲刮起带切口(12)的肋片(11)，在这同时铲刮刀具(9)的后缘(10)挤压该金属管上尚未被铲刮起的外表面(8)，使与其相邻的浅沟槽(7)变形，在其斜面或波谷部分形成隆起(71)，从而在铲刮下一个肋片 (11)时，该肋片(11)的切口(12)内有一个隆起部分(13)；这样在形成肋片后，将肋片折弯与相邻肋片搭接时，该隆起部分就成为小孔 (5)内从孔壁向孔中心伸出的非对称突起(4)。

5．沸腾液体传热壁制造方法中的专用铲刮刀具，其特征在于：该刀具端部表面是倾斜的，形成锐角的铲刮前缘，该刀具端部的后缘(10)有一个高出端部斜面、可对尚未铲刮起的金属管外表面起挤压作用的突出部分。

说  明  书

用于沸腾液体的传热壁

本发明涉及一种用于空凋、制冷系统中的沸腾液体传热壁，该传热壁通过液体的沸腾和汽化将热量传递给与其相接触的液体。

近一、二十年来，为了有效地将热量从平板或管表面传递给液体，用于氟里昂这类液体的沸腾传热技术迅速发展。尤其是近几年来，在传热壁下方设置多排可与液体相接触的窄长通道来提高传热效果。美国专利说明书US—4060125和US—4059147就公开了这样一种传热壁，在该传热壁面下方的窄长通道平行地伸展着，它们彼此相隔很小的距离，外表面卜沿着该通道间隔地开有小孔，使通道与传热壁外部相通。采用这样的结构后，液体通过小孔流入通道，在通道壁上形成一层液体，增加厂液体与传热壁的接触面，从而可以提高沸腾传热的传热效率，但是这种结构的传热壁有一个与传热壁热载荷匹配的最佳小孔直径，热载荷过大或者过小都会降低传热性能。

本发明的目的是在上述用于沸腾液体的传热壁的基础上提供一种传热性能更好的传热壁。

为达到上述目的，本发明对外表面下方有许多平行窄长通道的沸腾液体传热壁的结构作了进一步改进：在该传热壁中设有非对称突起，它与小孔横截面的面积比为0.4～0.8。

本发明的制造方法包括下述几个步骤：先在金属管外表面上形成多条浅沟槽；然后用铲刮刀具沿着金属管外表面铲刮起带切口的肋片，在这同时铲刮刀具的后缘挤压该金属管上尚未被铲刮起的外表面，使与其相邻的浅沟槽处变形，在浅沟槽的斜面或波谷处形成隆起，从而在下一次铲刮时，铲刮起的肋片的切口内有一个隆起部分；当制得带切口的肋片后，将肋片端部析弯，使其与相邻肋片搭接，从而在外表面下方形成平行窄长的通道，肋片切口处成为沿通道间隔设置的小孔。

本发明专用铲刮刀具的端部表面是倾斜的，形成锐角的铲刮前缘，端部的后缘有一个高出端部斜面、可对尚未铲刮起的金属管外表面起挤压作用的突出部分。

由于在上述传热管表面小孔中设置了非对称突起，它对从小孔流入通道的沸腾液体起到一种加热作用。当热负载较小情况下，通道内产生的蒸汽容积很小，液体很容易流入通道，使通道内充满液体，由于突起对沸腾液体的加热作用，使通道内充满沸腾液体的区域面积要小于没有突起存在的情况，也就是说加大了通道壁的液膜层，提高了沸腾传热的效率。

下面结合附图和实施例对本发明作进一步详细的说明。

图1为本发明用于沸腾液体的传热壁面的透视图。

图2为图1所示传热壁面外表面小孔的俯视图。

图3为图2所示小孔沿Ⅲ—m线的剖视图。

图4为图2所示小孔沿1V—Ⅳ线的剖视图。

图5示意描述了本发明制造如图1所示传热管壁面时肋片成形的步骤。

图6为肋片成形时铲刮刀具挤压表面使浅沟槽端部变形的透视图。

图7为成型肋片的示意图。

图8至图10为沸腾液体在该传热壁通道中的三种工作状态。

图1为本发明沸腾液体传热壁面的透视图。在传热壁面基体或者传热管管体1上有许多平行的窄长通道2，这些通道彼此间距很小。通道2上方的外表面6上有许多三角形的小孔5，按一定的规则间隔排列。每个孔5中都有一个突起4，该突起4在小孔横截面的投影面积小于小孔5的横截面面积，突起4的形状是非对构；的。如图2所示，三角形小孔5的底边51与通道2相平行，与该底边51斜交的两个侧边52、53以及从侧边52伸出的突起4相当于通道2侧壁3的延伸部分，突起4以横跨的方式伸进孔5中，并将孔5的一部分挡住。该小孔的形状也可以是其它形状，如矩形、梯形、U形或半圆形等，突起4也可以是任何所希望的形状，例如该突起的前端部有多个裂口，或者突起的前端成双舌片形。

从图3和图4可知，由三角形小孔5侧边52伸出的突起是倾斜的，倾角为5’～80’，其靠近底边51处那部分的水平位置要高于靠近另一侧边-Q处那部分的水平位置。

图1到图4所示的传热壁面可以采用如下加工步骤制成：首先如图5所示在传热管管体1表面上加工出许多浅沟槽7，其走向与垂直于管体1中心轴的平面斜交；然后以铲刮表面而不切削表面层的方式在传热管壁面上铲刮起许多肋片11；最后将每个肋片11的端部折弯，使其与相邻的肋片相接触。图5中未画出最后一个加工步骤。

传热管管体1由导热材料制成，例如可选用外径为18毫米、壁厚为1.1毫米的铜管材。铜管表面的浅沟槽是用滚花刀具加工的，在管体1外表面上产生许多平行的、截面为V形的、螺旋状盘绕的浅沟槽。图5中的浅沟槽7与管体1的轴线成45°角。各条浅沟槽彼此之间的间隔为0.2～1毫米，深度为0.1～0.15毫米。当然，浅沟槽7的形状不局限于V形，可以是任何一种所需要的截面形状，如矩形、梯形、U字形或弧形。其加工方式不限于滚花加工，也可以是滚压成型、切削加下或其他方式。

在形成浅沟槽7后，用铲刮刀具9对管体1外表面进行加工，斜跨过浅沟槽7铲刮管体1外表面，而不切掉表面层，形成端部带有许多V形切口12的肋片11。该铲刮刀具的形状与一般的切削刀具相近似，端部是倾斜的，其前缘成锐角，只是在其后缘10处有一个高出端部斜面的突出部分，因而当铲刮刀具铲刮时，该后缘 10上的突出部分对尚未铲刮起的管体表面8施加挤压摩擦作用，迫使V形浅沟槽7附近表面8上的材料流动到浅沟槽7中，在其斜边及其波谷处形成如图6所示的隆起71，这样当铲刮下一个肋片时，该肋片11端郡切口12内也就出现一个隆起部分13(见图7)。在作上述铲刮加工时，若取铲刮角为25度，肋片间的距离为0.5毫米，铲刮深度为0.35毫米，则加工制得的肋片高度可达 0.9亳米。

在这之后，对肋片11端部进行变形加工，将肋片11端部折弯，其折弯方向朝着隆起部分13的方向，并使其与相邻的肋片11相接触，从而制得如图1所示的传热壁面，相邻胁片间的空间14成为该传热壁面6下方通过小孔5与外界相通的窄长通道2，肋片11切口12靠近波谷处的隆起部分13成为三角形小孔5中从孔壁向孔中心伸出的突起4。折弯肋片可以采用滚压的方法，也可以采用模压的方法。例如，在上述实施例中，使平滚轮与铜管外圆周保持接触，将铜管绕中心轴转动，并作轴向运动，在平滚轮施加的压力作用下，铜管外径减少到18.3毫米，最后形成的窄长通道宽度大约为0．26毫米，高度为0．50毫米。

当传热管管体1处于图8所示的工作状态时，通道2的整个壁面上都覆盖了一层液体薄膜105。此时，所有通道内壁上都有效地起到传递热量的作用，把热量传递到液体薄膜105上，液体薄膜105厚度很小，液体很快变成气态103，汽化的冷却介质101带着汽化潜热从通道2内排出。一旦通道2内壁面上没有液体浸润时，液体就立刻通过小孔5输送到通道2中，于是通道2的整个内壁表面又重新形成一层新的液体薄膜105。这样，在整个工作阶段，通道2整个内壁表面都有一层均匀的液体薄膜。

但当传热管管体1处于尚未达到有效地进行传热的情况时，通道2内产生的气态冷却介质容积很小，那么从通道2内释放到壁外的汽化的冷却介质101对进入通道2的液态冷却介质102的流动阻力很小，液态介质很容易进入通道，因而通道2的局部地区充满了液态介质，如图9中的106所示，因而产生的液体薄膜105区减小了。在充满液态介质区域，热量以显热方式传递，与以潜热方式传递相比，其传热性能人人降低。仉是，对于有突起4的小孔来说，突起4对通过小孔5流进通道2的液态冷却介质起一种加热作用，与无突起的传热壁相比，通道2上充满液态冷却介质的区域减小了，也就是说液体薄膜105区加大了，有助十改善传热性能。

当传热管管体1热负荷加大时，通道2内产生的气态冷却介质容积增加。与此同时，流入到通道2的液态冷却介质容积减小，使通道2内壁表面上有一部分没有液体薄膜，如图10小表面108的情况。此处的热量也以显热方式传给汽化的冷却介质，传热性能大大下降，因而小孔5中的突起尺寸不可太大，以便在热负载高时，仍有足够的液体冷却介质流入通道2，使通道2上没有润湿部分的内壁面积减小，以改善在高负载时的传热性能。

本发明不局限于上述管状传热壁面，同样适用于圆环状、板状或其他形状的传热壁面，只要在其外表面上小孔中设置厂从孔壁向孔中心伸出的突起，均属于本发明的范围。

说明书附图

说明书摘要

本发明公开了一种空调、致冷系统中的沸腾液体传热壁，其制造方法及专用铲刮刀具。传热壁外表面6下方有许多平行的窄通道2，外表面上沿通道间隔开有小孔5。本发明在小孔5中设置了从孔壁向孔中心伸出的突起4，从而保证该传热壁在高、低热负载及正常工作负载时均有较好的传热性能。

摘  要  附  图

[对原专利申请文件的评析]

# 一、权利要求书

1．原权利要求1存在下述两个方面的问题

(1)原权利要求1缺少实现本发明目的的必要技术特征，致使其相对于现有技术无新颖性。

根据说明书的记载可知，本发明的改进之处是在传热壁外表面的小孔中设置了从孔壁向孔中心伸出的非对称突起，从而提供了一种传热性能较好的沸腾液体传热壁。而在原权利要求书中却将此实现发明目的的最关键技术特征写入从属权利要求2中，因此权利要求1缺少实现本发明目的的必要技术特征，不符合中国专利法实施细则第二十—条第二款的规定。正由于将本发明最关键的技术特征写入了从属权利要求2，故原权利要求1的请求保护的对象与说明书背景技术部分美国专利说明书US—4060125和US—4059174中所披露的传热壁结构完全相同，因而原权利要求1相对于这两篇对比文件中任何一篇来说缺乏新颖性，不符合中国专利法第二十二条第二款的规定。

在修改后的权利要求书中，将原权利要求2限定部分的内容 (即本发明的必要技术特征)写入到权利要求1的特征部分，克服了上述两个缺陷。

(2)原权利要求1未相对于最接近现有技术划清前序部分和特征部分的界限，不符合中国专利法实施细则第二十二条第一款的规定。

按照说明书背景技术部分的记载，在美国专利说明书US— 4060125和US—4059147所披露的传热壁中，其外表面下方有许多平行、窄长的通道，外表面上沿着通道间隔地开有许多小孔，使通道与传热壁外部相通。原权利要求1未将上述与最接近技术所共有的技术特征写入前序部分，而将其写在特征部分，因而未划清前序部分和特征部分的界限。在修改后的权利要求1中已将上述共有技术特征写入到前序部分。这样改写后可以看出，若在撰写权利要求1注意与最接近现有技术划清界限，原权利要求1的全部技术特征就全部进入前序部分，这样就能避免写出相对于现有技术缺乏新颖性的独立权利要求。

2．原权利要求2未清楚地表达其请求保护的范围，不符合中国专利法实施细则第二十条第一款的规定。

原权利要求2限定部分进一步限定突起的形状是非对称的，它与小孔横截面的面积比为0．4～0．8。该进一步限定的附加技术特征“突起”在权利要求'中未出现过，且在限定部分未给出该“突起”与权利要求1中已出现过的技术特征之间的关系，因而该突起在传热壁结构中的位置是不清楚的，不知该突起是设置在小孔中还是在通道中，也就是说权利要求2未清楚地表达其保护范围。

因此，在修改的权利要求1中，不是简单地将权利要求2限定部分的技术特征补充到权利要求1的特征部分，面在补充的时候，对这部分内容作·厂进一步改写，明确地写明突起位厂小孔中：“外、表面上的小孔中有一个从孔壁向孔中心伸出的非对称突起，它在小孔横截面上的投影面积与小孔横截面的面积比为0．4～0．8”。

3．原权利要求4以及原权利要求5与原权利要求1不是属于一个总的发明构思的两项以上的发明，不符合中国专利法第三十一条的规定。

原权利要求4请求保护制造传热壁的方法，其特征部分的技术特征是为了在传热壁外表面的小孔中形成非对称的突起；原权利要求5请求保护该制造方法的专用铲刮刀具，其端部后缘的突出部分也是为厂在传热壁外表面的小孔中形成非对称的突起；而原权利要求1中并未包含有此非对称的突起，因而原权利要求4和5与原权利要求1不具有相同或相应的、从整体上对解决现有技术问题作出贡献的特定技术特征，未体现山它们之间在技术上相互关联，不属于一个总的发明构思，不满足单一性的要求。

当然，对于新修改的权利要求书来说，新权利要求1所体现的技术解决方案是在该传热壁外表面的每个小孔中设置厂非对称突起，这样一来，三项独立权利要求特征部分的技术特征都是为了在传热壁小孔中形成非对称突起，三者的特征部分是相应的、从整体上为解决现有技术问题而作出贡献的技术特征，因面属于一个总的发明构思，符合中国专利法第三十一条及其实施细则第三十五条的规定。

4．原独立权利要求4在撰写格式上未体现出其为制造原权利要求1所述传热壁的方法，原独立权利要求5也未体现出其为原权利要求4所述制造方法中的专用铲刮刀具。

在修改的权利要求书中，对于与此两权利要求相应的新权利要求3和4的前序部分进行了改写。对于方法权利要求3，写明为：“制造权利要求1所述的沸腾液体传热壁的方法”；对于专用设备的权利要求4，写明为：“实现权利要求3所述制造沸腾液体传热壁方法中的专用铲刮刀具”。从而进一步反映了该三项独立权利要求在技术上相互关联。

5．原独立权利要求5未相对于最接近现有技术划清前序部分和特征部分的界限，不符合中国专利法实施细则第二十二条第一款的规定。

由于现有技术中的铲刮刀具的端部表面也是倾斜的，形成锐角的前缘，因此该技术特征应写入前序部分。在修改后的权利要求4(相应于原独立权利要求5)中就克服了此缺陷，将记载在原权利要求5特征部分的上述技术特征移至与其相应的新权利要求4的前序部分中。

# 二、说明书及其摘要

1．名称

原说明书发明名称未清楚地反映本发明专利申请请求保护的主题，不符合审查指南第二部分第二章第2．2．1节的规定。

由本专利申请的权利要求书可知，本专利申请是三项发明的合案申请。第一项发明是用于沸腾液体的传热壁；第二项是制造该传热壁的方法；第三项是制造传热壁方法中的专用铲刮刀具。原发明名称仅反映第一项发明的主题，而未体现出第二项和第三项发明，因而不符合审查指南中上述规定。修改后的发明名称克服了上述缺陷，反映了三项发明的主题：用于沸腾液体的传热壁、其制造方法及专用铲刮刀具。

# 2．所属技术领域

所属技术领域未体现三项发明的直接所属或直接应用的技术领域，不符合审查指南第二部分第二章第2．2．2节的规定。

与原发明名称存在问题类似，所属技术领域仅反映厂第一项发明——传热壁的直接所属技术领域，而未反映第二、三项发明——传热壁制造方法及其专用铲刮刀具的直接所属技术领域，故在修改后的说明书中增加了这部分内容，指出“本发明还涉及该传热壁的制造方法以及该方法的专用铲刮刀具”。

# 3．背景技术

背景技术部分仅介绍了一项发明的有关现有技术，因而未全面地反映本专利申请三项发明的背景技术。

原背景技术部分引证了两份对比文件：美国专利说明书US—4060125和US—4059147。其中美国专利说明书US—4059147不仅披露了一种与本发明相近的沸腾液体传热壁，还披露了该传热壁的制造方法；而原说明书在引证这份对比文件时仅介绍了传热壁，而未具体说明该传热壁的制造方法，即未反映本专利申请第二项发明的背景技术，因而是不全面的。在修改的说明书中，引证第一份对比文件美国专利说明书US—4060125时，介绍厂与传热壁有关的现有技术；而在引证第二份对比文件美国专利说明书 US—4059147时，主要介绍厂该传热壁的制造方法。从而，比较全面地反映了本专利申请的背景技术。

# 4.目的

发明目的部分存在两个问题：

(1)发明目的过于笼统，仅指出要改善传热性能，而未具体说明要解决的技术问题。

在修改的说明书中，具体说明要提供一种传热性能稳定的传热壁，不仅在正常工：作状态而且在热载荷过大或过小时都能保持良好的传热性能。

(2)与发明名称、所属技术领域，背景技术部分一样，仅写明第一项发明的发明目的，未给出后两项发明的发明目的。

# 5．技术方案

技术方案部分存在两个问题：

(1)技术方案部分未清楚地说明本发明所请求保护的对象。

技术方案与原权利要求1相比，写入了第一项发明的必要技术特征；非对称突起以及其与小孔横截面的面积比。但是，由于未给出该非对称突起设置的位置，因而仍然未清楚地说明本发明所请求保护的用于沸腾液体的传热壁。在修改的说明书中，技术方案部分指出该非对称突起设置在传热壁外表面上沿通道间隔设置的小孔中。

(2)技术方案部分缺少反映三项发明有相应特定技术特征的内容。

原技术方案部分的第二项发明制造传热壁的方法以及第三项发明该方法的专用铲刮刀具基本上是清楚的。但是，本专利申请是：项发明的合案申请，在说明后两项发明的技术方案时未更明确地说明此两技术方案与第一项发明传热壁技术方案的技术联系。在修改后的说明书中，在说明第二项和第三项发明技术方案时，在其开始部分和结尾部分，增加了反映该两项发明与第一项发明中的关键技术特征“传热壁小孔中的非对称突起”技术相关联的内容。

# 6．具体实施方式

说明书具体实施方式部分缺少足够的实施例来支持权利要求中的数值范围，不符合审查指南第二部分第二章第2．2．8节的规定。

在本专利申请的权利要求书中，对非对称突起与小孔横截面面积比Ψ限定为0．4～0，8，给出一个较宽的数值范围。但在具体实施方式部分对此技术特征并未给出足够的实施例来加以说明，致使权利要求2对Ψ所限定的数值范围得不到说明书的支持，也就是说权利要求2的保护范围未以说明书为依据，不符合中国专利法第二十六第第四款以及审查指南上述部分的规定。

为消除此缺陷，在修改的说明书中，在具体实施方式部分增加了二段文字说明，给出六组试验情况。此六组试验结果证明，其中与Ψ为0.4至0．8范围相应的四组试验的传热效果远优于Ψ小于 0．4的另两组试验的传热效果，由此说明将权利要求书中的吵限定为0．4至0．8是合理的。

为更清楚地帮助理解此六组试验结果，结合一幅附图加以说明。因此，说明书附图部分增加了一幅说明此六组试验结果的附图(图11)；相应，在说明书图而说明部分，增加了对图11内容所作的简要说明。

# 7．说明书摘要

原说明书摘要存在的问题与发明名称、所属技术领域、背景技术以及发明目的一样，仅体现了第一项发明的具体内容，而未反映后两项发明的具体内容，因而其反映的技术情报也是不全面的。修改后的说明书摘要中增加了后两项发明的具体内容；但由于受到摘要字数的限制，对后两项发明的具体内容未分开来加以描述，而是将它们结合起来进行说明。

[修改后的专利申请文件]

权利要求书

1．一种用于沸腾液体的传热壁，传热壁外表面下方有许多平行、窄长的通道，外表面上沿着通道间隔地开有小孔，使通道与传热壁外部相通，其特征在于：外表面上的小孔(5)中有一个从孔壁向孔中心伸出的非对称突起(4)，它在小孔{5)横截面上的投影面积与小孔(5)横截面的面积比为0．4～0．8。

2．按照权利要求1所述的传热壁，其特征在于：上述非对称突起(4)的一侧高于另一侧，整个突起(4)是倾斜的。

3．一种制造权利要求1所述的沸腾液体传热壁的方法，先在管壁上形成彼此间隔很近的、端部带有多个均匀分布切门的肋片，再将肋片端部折弯，并与相邻肋片搭接，从而在外表面下方形成平行窄长的通道，肋片切口处成为沿通道间隔设置的小孔，其特征在于：带切口(12)的肋片(11)是按照下述工艺步骤制得的，先在金属管外表面上形成多条浅沟槽(7)，此后用铲刮刀具(9)沿着金属管外表面铲刮起带切口(12)的肋片，在这同时铲刮刀具(9)的后缘 (10)挤压该金属管上尚未被铲刮起的外表面(8)，使与其相邻的浅沟槽(7)变形，在其斜面或波谷部分形成隆起(71)，从而在铲刮下一个肋片(11)时，该肋片(11)的切口(12)内有一个隆起部分(13)，这样在形成肋片后，将肋片折弯与相邻肋片搭接时，该隆起部分就成为小孔(5)内从孔壁向孔中心伸出的非对称突起(4)。

4．实现权利要求3所述制造沸腾液体传热壁方法中的专用铲刮刀具，该刀具端部表面是倾斜的，形成锐角的前缘，其特征在于：在该刀具端部的后缘(10)有一个高出端部斜面、可对尚未铲刮起的金属管外表面起挤压作用的突出部分。

说  明  书

用于沸腾液体的传热壁其制造方法及专用铲刮刀具

本发明涉及一种用于空调、制冷系统中的沸腾液体传热壁，该传热壁通过液体的沸腾和汽化将热量传递给与其相接触的液体。本发明还涉及读传热壁的制造方法以及读方法的专用铲刮刀具。

近一、二十年来，为了有效地将热量从平板或管表面传递给液体，用于氟里昂这类液体的沸腾传热技术迅速发展。尤其是近几年来，在传热壁下方设置多排可与液体相接触的窄长通道来提高传热效果。美国专利说明书US—4060125就公开了这样一种传热壁，在该传热壁面下方的通道平行地伸展着，它们彼此相隔很小的距离，外表面上沿着该通道间隔地开有小孔，使通道与传热壁外部相通。采用这样的结构后，液体通过小孔流入通道，在通道壁上形成一层液体，增加了液体与传热壁的接触面，从而可以提高沸腾传热的传热效率，但是这种结构的传热壁有一个与传热壁热载荷匹配的最佳小孔直径，热载荷过大或者过小都会降低传热性能。

美国专利说明书US—4059147不仅公开了类似结构的传热壁，还披露了该传热壁的制造方法。首先用滚动挤压方法在传热壁表面上向外挤出肋片，肋片的高度比肋片的厚度大几倍，也大于肋片的间距，接着用滚花刀具在肋片端部形成有间隔的小切口，然后将肋片端部折弯，使其几乎与相邻的肋片相搭接。

本发明的目的是在上述用于沸腾液体的传热壁基础上提供一种传热性能稳定的传热壁，该传热壁不仅在正常工作状态具有良好的传热性能，而且在热载荷过大或过小时同样保持良好的传热性能。本发明的目的还要提供一种制造读传热壁的方法以及专用铲刮刀具。

为达到上述目的，本发明对外表面下方有许多平行窄长通道的沸腾液体传热壁的结构作了进一步改进：在外表面上沿通道间隔设置的小孔中形成一个从孔壁向孔中心伸出的非对称突起，它在小孔横截面上的投影面积与小孔横截面的面积比为0．4～0．8。

为了在传热壁小孔中形成上述非对称突起，本发明的制造方法包括下述几个步骤：先在金属管外表面上形成多条浅沟槽；然后用铲刮刀具沿着金属管外表面铲刮起带切口的肋片，在这同时铲刮刀具的后缘挤压该金属管上尚未被铲刮起的外表面，使与其相邻的浅沟槽处变形，在浅沟槽的斜面或波谷处形成隆起，从而在下一次铲刮时，铲刮起的肋片切口内有一个隆起部分；当制得带切口的肋片后，将肋片端部折弯，使其与相邻肋片搭接，从面在外表面下方形成平行窄长通道，肋片切口处成为沿通道间隔设置的小孔，而在肋片切口内的隆起部分成为小孔内从孔壁向孔中心伸出的非对称突起。

为使传热壁外表面的小孔中形成非对称突起，上述制造方法要采用专用的铲刮刀具。本发明专用铲刮刀具的端部表面是倾斜的，形成锐角的铲刮前缘，端部的后缘有一个高出该端部斜面的突出部分，当用这样的铲刮刀具铲刮肋片时，此突出部分对尚未铲刮起的金属管表面起挤压作用，在浅沟槽的斜面或波谷处形成隆起，该隆起最后成为外表面小孔中的非对称突起。

由于在上述传热管表面小孔中设置了非对称突起，它对从小孔流入通道的沸腾液体起到一种加热作用。当热负荷较小情况下，通道内产生的蒸汽容积很小，液体很容易流入通道，使通道内充满液体，由于突起对沸腾液体的加热作用，使通道内充满沸腾液体的区域面积要小于没有突起存在的情况，也就是说加大了通道壁的液膜层，提高了沸腾传热的效率。

下面结合附图和实施例对本发明作进一步详细的说明。

图1为本发明用于沸腾液体的传热壁而的透视图。

图2为图1所示传热壁面外表面小孔的俯视图。

图3为图2所示小孔沿Ⅲ-Ⅲ线的剖视图。

图4为图2所示小孔沿Ⅳ—Ⅳ线的剖视图。

图5示意描述了本发明制造如图1所示传热管壁面时肋片成形的步骤。

图6为肋片成型时铲刮刀具挤压表面使浅沟槽端部变形的透视图。

图7为成形肋片的示意图。

图8至图10为沸腾液体在该传热壁通道中的二种工作状态。

图11为图l至图4传热壁面的传热特性曲线图。

图1为本发明沸腾液体传热壁面的透视图。在传热壁面基体或者传热管管体1上有许多平行的窄长通道2，这些通道彼此间距很小。通道2上方的外表面6上有许多三角形的小孔5，按一定的规则间隔排列。每个孔5中都有一个突起4，该突起4在小孔横截面的投影面积小于小孔5的横截面面积，突起4的形状是非对称的。如图2所示，三角形小孔5的底边51与通道2相平行，与该底边51斜交的两个侧边52、53以及从侧边52伸出的突起4相当于通道2侧壁3的延伸部分，突起4以横跨的方式伸进孔5中，并将孔5的一部分挡住。该小孔的形状也可以是其他形状，如矩形、梯形、U形或半圆形等，突起4也可以是任何所希望的形状，例如该突起的前端部有多个裂口，或者突起的前端成双舌片形。

从图3和图4可知，由三角形小孔5侧边52伸出的突起是倾斜的，倾角为5～80°，其靠近底边51处那部分的水平位置要高于靠近另一侧边53处那部分的水平位置。

图1到图4所示的传热壁面可以采用如下加工步骤制成：首先如图5所示在传热管管体1表面上加工出许多浅沟槽7，其走向与垂直于管体1中心轴的平面斜交；然后以铲刮表面面不切削表面层的方式在传热管壁面上铲刮起许多肋片11；最后将每个肋片11的端部折弯，使其与相邻的肋片相接触。图5中未画出最后一个加工步骤。

传热管管体1由导热材料制成，例如可选用外径为18毫米、壁厚为1．1毫米的铜管材。铜管表面的浅沟槽是用滚花刀具加工的，在管体1外表面上产生许多平行的、截面为V形的、螺旋状盘绕的浅沟槽。图5中的浅沟槽7与管体1的轴线成45·角。各条浅沟槽彼此之间的间隔为0．2～1毫米，深度为0．1～0.15毫米。当然，浅沟槽7的形状不局限于V形，可以是任何一种所需要的截面形状，如矩形、梯形、u字形或弧形。其加工方式不限于滚花加工，也可以是滚压成形、切削加工或其他方式。

在形成浅沟槽7后，用铲刮刀具9对管体1外表面进行加工，斜跨过浅沟槽7铲刮管体l外表面，面不切掉表面层，形成端部带有许多V形切口12的肋片1'。该铲刮刀具的形状与一般的切削刀具相近似，端部是倾斜的，其前缘成锐角，只是在其后缘10处有一个高出端部斜面的突出部分，因面当铲刮刀具铲刮时，该后缘 10上的突出部分对尚未铲刮起的管体表面8施加挤压摩擦作用，迫使V形浅沟槽7附近表面8上的材料流动到浅沟槽7中，在其—‘斜边及其波谷处形成如图6所示的隆起71，这杆当铲刮下一个肋片时，该肋片11端部切口12内也就出现一个隆起部分13(见图7)。在作上述铲刮加工时，若取铲刮角为25度，肋片间的距离为0．5毫米，铲刮深度为0．35毫米。则加工制得的肋片高度可达 0．9毫米。

在这之后，对肋片11端部进行变形加工：，将肋片11端部折弯，其折弯方向朝着隆起部分13的方向，并使其与相邻的肋片11相接触，从而制得如图1所示的传热壁面，相邻肋片间的空间14成为该传热壁面6下方通过小孔5与外界相通的窄长通道2，肋片11切口12靠近波谷处的隆起部分13成为三角形小孔5中从孔壁向孔中心伸出的突起4。折弯肋片可以采用滚压的方法，也可以采用模压的方法。例如，在上述实施例中，使平滚轮与铜管外圆周保持接触，将铜管绕中心轴转动，并作轴向运动，在乎滚轮施加的压力作用下，铜管外径减少到18．3毫米，最后形成的窄长通道宽度大约为0．26毫米，高度为0．50毫米。

当传热管管体1处于图8所示的工作状态时，通道2的整个壁面上都覆盖厂一层液体薄膜105。此时，所有通道内壁上都有效地起到传递热量的作用，把热量传递到液体薄膜105上，液体薄膜105厚度很小，液体很快变成气态103，汽化的冷却介质101带着汽化潜热从通道2内排出。一旦通道2内壁面上没有液体浸润时，液体就立刻通过小孔5输送到通道2中，于是通道2的整个内壁表面义重新形成一层新的液体薄膜105。这样，在整个工作阶段，通道2整个内壁表面都有—层均匀的液体薄膜。

但当传热管管体1处寸：尚未达到有效地进行传热的情况时，通道2内产生的气态冷却介质容积很小，那么从16道2内释放到壁外的汽化的冷却介质101对进入通道2的液态冷却介质102的流动阻力很小，液态介质很容易进入通道，因而通道2的局部地区充满厂液态介质，如图9中的106所示，因面产生的液体薄膜105区减小了。在充满液态介质区域，热量以显热方式传递，与以潜热方式传递相比，其传热性能大大降低。但是，对于有突起4的小孔来说，突起4对通过小孔5流进通道2的液态冷却介质起—种加热作用，与无突起的传热壁相比，通道2上充满液态冷却介质的区域减小了，也就是说液体薄膜105区加大了，有助于改善传热性能。

当传热管管体1热负荷加大时，通道2内产生的气态冷却介质容积增加。与此同时，流入到通道2的液态冷却介质容积减小，使通道2内壁表面上有一部分没有液体薄膜，如图10中表面108的情况。此处的热量也以显热方式传给汽化的冷却介质，传热性能大大下降，因而小孔5中的突起尺寸不可太大，以便在热负载高时，仍有足够的液体冷却介质流入道道2，使通道2上没有润湿部分的内壁面积减小，以改善在高负载时的传热性能。

从上述分析可知，突起4的尺寸有一个最佳范围。为确定此突起4的最佳尺寸范围，做了六组试验。在这些试验中，均采用三氯氟甲烷作为冷却介质。设突起4在小孔5横截面上的投影面积与小孔横截面的面积比为Ψ，该六组试验中Ψ的变化值和平均值如表1所示。

表1

| 试验组别 | NO．1 | NO.2 | NO．3 | NO．4 | NO. 5 | NO.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ψ值 变化范围 | 0.19- O.33 | 0.27- 0.36 | 0.37- 0.53 | 0.54- O.66 | 0.58- 0.74 | 0.61- 0.78 |
| Ψ值 平均值 | O.29 | 0.31 | 0.44 | 0．60 | 0.66 | 0.70 |

该六组试验结果如图11所示。从该图可知，当突起Ψ在小孔横截面上的投影面积与小孔横截面积之此Ψ的平均值在0．44～0．70之间变化时，有可能得到高的传热效率。这对于每个壁面来说，相当于Ψ在0．4至0，8之间。

本发明不局限于上述管状传热壁画，同样适用于圆环状，板状或其他形状的传热壁面，只要在其外表面上小孔中设置了从孔壁向孔中心伸出的突起，均属于本发明的范围。

说明书附图

说明书摘要

本发明公开了一种空调、致冷系统中的沸腾液体传热壁、其制造方法及专用铲刮刀具。传热壁外表面6下方有许多平行窄通道 2，外表面上沿通道间隔开有小孔5，小孔中设置了从孔壁向孔中心伸出的突起4，从而保证该传热壁在高、低热负载及正常工作负载时均有较好的传热性能。为制得该壁面，先在表面上形成多条浅沟槽，然后用后缘有突出部分的铲刮刀具沿金属管外表面铲刮起切口中有隆起的肋片，再折弯肋片端部，制得小孔中有突起的传热壁面。

(“摘要附图”与原“摘要附图”相同，为节省篇幅此处从略，请参见215页原专利申请文件中“摘要附图”)

# 案例七  水龙头

本案例原专利申请文件的撰写主要存在四个方面的问题： (1)独立权利要求缺少实现本发明目的的必要技术特征，而同时又记载有非必要技术特征；

(2)从属权利要求存在引用部分的主题名称错误、记载的附加技术特征不清楚、以及多项从属权利要求引用多项从属权利要求等问题；

(3)两项独立权利要求之间缺乏中国专利法第三十一条规定的单一性；

(4)说明书中的所属技术领域、技术方案、有益效果、图面说明以及附图等部分不符合审查指南第二部分第二章第2．2节或第 2．3节的有关规定。

[原专利申请文件]

权利要求书

1．一种水龙头，它包括壳体、手柄、阀杆、阀芯和阀座，所述壳体丛有相互连通的进水通道、出水通道以及阀杆安装通道，所述乒柄装于阀杆的一端，所述出水通道与所述阀杆安装通道基本位于一直线上，其特征在司；：所述阀芯(6)装于阀杆(9)的两端部之间；所述阀杆(9)的一部分位于所述阀杆安装通道(33)中；该水龙又还包括一个用于封闭所述阀杆安装通道的密封丝堵(2)。

2．如权利要求1所述的水龙头，其特征在于：所述水龙头还包括一个锁定装置；所述密封丝堵(2)是一种卡入式塞堵。

3．如权利要求1所述的水龙头的阀芯位置锁定装置，其特征在于：它由磁铁(4)及导磁铁板(5)构成，所述磁铁(4)及导磁铁板 (5)分别装在所述密封丝堵(2)上及所述阀杆(9)上与手柄(11)相对的那一端。

4．如权利要求2或3所述的水龙头，其特征在于，所述阀芯位置锁定装置由装在阀杆(9)上与手柄相对那一端的腰形定位板 (12)、截面形状与定位板相同的腔体、以及位于密封丝堵(2)下面的腔体圆周壁上的缺槽(22)构成。

5．如权利要求1、2或3所述的水龙头，其特征在于：在所述出水通道(32)出口处装有一个带中间导孔(20)的十字形阀杆导引装置(10)，所述阀杆穿过该中间导孔(20)。

6．如权利要求5所述的水龙头，其特征在于：在所述出水通道 (32)出口处装有一个带中间导孔(20)的喷淋网罩型阀杆导引装置 (10)，所述阀杆穿过该中间导孔(20)。

7．如权利要求1或6所述的水龙头，其特征在于：所述的壳体(1)是一种外表面镀铬的壳体，以防止其生锈，并使其外表面更为美观。

8．如权利要求1所述的水龙头，其特征在于：所述阀杆(9)的另一部分位于所述山水通道(32)中，并且所述阀杆(9)的长度使其伸出所述出水通道(32)；所述阀芯位置锁定装置是一个可将所述阀芯(6)锁定于一个打开位置的阀芯位置锁定装置。

9．一种水龙头，它包括壳体、手柄、阀杆、阀芯和阀座，所述壳体具有相互连通的进水通道、出水通道以及阀杆安装通道，所述手柄装于阀杆的一端，其特征在于：所述山水通道(32)出口处装有一个喷淋网罩。

说  明  书

水龙头

本发明涉及一种阀装置，特别是涉及一种自洁式水龙头。目前，公共场所设置的水龙头大多是如美国专利说明书US— XX X X号所公开的类型，它包括：壳体、阀杆、手柄、阀芯及阀座等组件，所述壳体具有相互连通的进水通道、出水通道及阀杆安装通道，该出水通道与阀杆安装通道不在一中心线上，手柄与阀芯分别装于阀杆的两端，阀杆的装有阀芯的那一部分装在壳体的阀杆安装通道中，并通过密封填料及压紧螺帽实现该通道的壁与阀杆间的密封。手柄位于壳体的上部，通过转动手柄可使阀杆在一个螺母上旋转，而阀杆在螺母上的旋转实现阀芯相对阀座的升降，从而实现水龙头的开或关。这种水龙头已广泛用于家庭及各种公共场所。但是，当其使用于公共场所具有如下缺点：由于手柄及出水口分别位于壳体的上、下方，因此在使用过程中得不到清洗，从而，手柄成了各种传染病菌的传播媒介，许多人在用完水后，因害怕弄脏洗净后的手，而不关闭水龙头，造成了水的浪费。

本发明的目的在于提供一种在打开水龙头用水的同时水能清洗其手柄、且使用方便的水龙头。

本发明的目的是通过提供一种具有如下结构的水龙头而实现的，该水龙又包括：壳体、阀座、手柄、阀杆、阀芯，所述壳体上具有相互连通的进水通道、出水通道和阀杆安装通道，所述出水通道及阀杆安装通道基本位寸：一直线上，所述手柄装在阀杆的一端，而所述阀芯固定于阀杆中间的适当位置上，所述阀杆位于所述的阀杆安装通道和出水通道中，该水龙头还包括一个用于封闭所述阀杆安装通道的密封丝堵和一个可使阀芯锁定于一个打开位置的阀芯位置锁定装置，所述锁定装置应当由分别装在所述密封丝堵及所述阀杆的与手柄相对的那一端上的磁铁及导磁铁板构成。

所述的密封丝堵也可以是卡入式塞堵或其他惯用形式的封堵件。

本发明水龙头与已有技术的水龙头相比具有如下的优点：使用方便、成本低、产生了好的社会效益和经济效益。

下面将参照附图描述本发明的两个实施方式。

图1是本发明水龙头第一实施方式(阀芯位于打开位置时)的剖视图。

图2为图1所示水龙头其阀芯位于关闭位置时的剖视图。

图3是本发明水龙头的另一个实施方式的剖视图。

图1和图2示出厂本发明水龙头的第一实施方式，壳体1具有相互连通的进水通道31、出水通道32、阀杆安装通道33、以及阀座34。出水通道32、阀杆安装通道33位于一直线上，并分别位于阀座34的下方和上方。阀芯位置锁定装置由导磁铁板5及磁铁4构成。导磁铁板5通过其上的螺纹孔35及螺母37装于阀杆 9的一端，而与导磁铁板5相配合的磁铁4装在密封丝堵2上(如图2所示)。阀芯6通过螺母8、18，垫片7、17装在阀杆9两端部之间的合适位置处，阀杆9位于阀杆安装通道33和出水通道32中，使其一端穿过喷淋网罩阀杆导引装置10上的中心导孔20伸出出水通道32。在阀杆9端部装有手柄11。阀芯6位于阀杆安装通道33中。由密封丝堵2及密封圈3封闭阀杆安装通道 33。

图l所示的是水龙头的开启状态。手握手柄1l向上推，阀芯 6离开阀座34，阀芯6上的导磁铁板5为密封丝堵2上的磁铁4所吸住，从而保证水流畅通。图2是水龙头的关闭状态，手握手柄 61下拉，导磁铁板55被拉离磁铁4，阀芯6堵住阀座34，从而将水龙又关闭。为能将导磁铁板55轻松地拉离磁铁4，导磁铁板55上设有数个小孔。

当水龙头打开时，水从喷淋网甲型阀杆导引装置10上喷出，人们在用水的同时，水亦对手柄冲洗，因此，人们关闭水龙头时，不必担心被手柄所污染。

图3示出了本发明水龙头的第二个实施方式，除去其阀芯位置锁定装置和阀杆导引装置不同于第一个实施方式外，水龙头的其他结构均是相同的。其阀杆导引装置由带中心导孔20的十字形部件60构成，阀杆9穿过其中心导孔20。如图3所示，其阀芯位置锁定装置的定位板12装于阀杆9的上端部，其形状如图3中的A-A剖视图所示。将其圆周相对中心线对称地各切去部分圆弧，形成一个腰形板，壳体1的对应腔体部分截面形状也与定位板 12相同，密封丝堵2下面的腔体圆周上各铣去缺槽22。当手握手柄11向上推，与密封丝堵2相碰时，将手柄旋转α角，定位板12即进入缺槽22中，从而阀芯6被挂住，不必人手继续推手柄11，即可保证水流畅通，同样，用水过程中，水流亦对手柄进行冲洗。用毕，将手柄11反方向旋转α角，定位板12离开缺槽22，阀芯6自动落入阀座34。

此外，第二个实施方式采用的阀芯位置锁定装置与第一实施方式相比，具有工作稳定的优点，即不易发生阀芯误开启和误关闭的情况。

可以理解，上述两实施方式的一些特征可以互换或省略，例如，图1和图2所示水龙头可采用十字形的阀杆导引装置，面图3所示水龙头可采用喷淋网罩型的阀杆导引装置，或者可以省去上述导引装置；所述阀芯不但可以装于阀杆的两端部之间，也可以装于阀杆的端部，例如，与导磁铁板或定位板制成一体。

此外，本发明白洁式水龙头壳体外部可以镀铬，以使水龙头外表面更为美观，且不易生锈。

说明书附图

说明书摘要

本发明公开厂一种水龙头，它包括：壳体、手柄、阀杆、阀芯和阀座；阀座具有相互连通的进水通道、出水通道及阀杆安装通道；出水通道与阀杆位于一直线上，阀杆位于阀杆安装通道和山水通道中，阀杆的长度使其能伸出所述出水通道，该水龙头还包括将阀芯锁定于打开位置的阀芯位置锁定装置。与已有水龙头相比，本发明的水龙头在打开使用的同时，流出的水亦可对手柄进行清洗，可避免洗净的手关闭水龙头时又被手柄污染，可广泛应用于公共场所。

摘  要  附  图

[对原专利申请文件的评析]

# 一、权利要求书

1．独立权利要求1

本申请具有两个独立要求，即权利要求1和9。首先讨论权利要求1。权利要求1存在如下几个方面的问题：

(1)原权利要求J未记载达到本发明目的的必要技术特征，不符合中国专利法实施细则(以下简称实施细则)第二十一条第二款之规定。

首先，权利要求8中记载的阀杆的位置、长度限定即“所述阀杆的另一部分位于所述出水通道中，并且所述阀杆的长度使其伸出所述出水通道”应为构成本发明的必要技术特征。

这是因为，就本申请说明书所公开的内容而言，如果阀杆不位于出水通道中并使其伸出出水通道，则无法保证在打开水龙头时，使与阀杆端部相连的手柄位于出水通道的下方。这样，也就无法实现打开水龙头即可清洗手柄的发明目的。

在此需要说明的是，如果在该说明书中还公开了其他实施例，在这些实施例所公开的技术方案中，阀杆虽不位于出水通道中也可保证在打开水龙头时手柄处于出水通道出水门下。此时，上述阀杆的位置及长度特征叮以不作为必要技术特征记载J：权利要求 1中(此时，该技术特征可由其他可保证在打开水龙头时可冲洗手柄的上位概念的技术特征所替代)。

由此也可以看出权利要求的保护范围(包括其内涵和外延)与其公开实施例之间的关系——实施例越多，则可获得的保护范围越大。

其次，权利要求2中的技术特征“所述水龙头还包括一个锁定装置”以及权利要求8中的技术特征“所述阀芯位置锁定装置是一个可将所述阀芯锁定于一个打开位置的阀芯位置锁定装置”也应为构成本发明的必要技术特征，而并入权利要求飞中。这是因为，如果缺少该阀芯位置锁定装置，则该水龙头的使用将极为不方便 (只有用手一直向上推着手柄才能洗手)，也就不能实现使用方便这一发明目的。

应当说明的是，上述补入权利要求1的技术特征“可将所述阀芯锁定十一个打开位置的阀芯位置锁定装置”是一种功能性限定。在适当情况下，使用功能性限定可以在合理范围内扩大权利要求的保护范围，此时在说明书中最好能公开多个实施方式。对本案例来讲，说明：幅中已给出两种锁定装置，作此功能性限定是允许的。

(2)权利要求1中记载了非必要技术特征，使得该权利要求的保护范围变窄。

在其说明书中明确指出“所述密封丝堵也可以是卡入式塞堵或其他惯用形式的封堵件”。可以看出，在权利要求1中密封装置并非仅局限于密封丝堵这一下位的特定形式。因此，该权利要求 1中的具体概念“丝堵”是一非必要技术特征，应将其删去而代之以合适的上位概念“件”或“装置”。即将“密封丝堵”改为“封堵件”或“封堵装置”。

此外，权利要求1中的特征，“所述阀芯装于阀杆的两端之间”是非必要技术特征。这是因为，在其说明书中也已明确说明阀芯不但可以装于阀杆的两端部之间，而且也可以装于阀杆的一端(参见说明书最后一部分的描述)，因此，显然不应将阀芯的位置限定为位于阀杆的两端部之间，而应将其改为；所述阀芯装于所述阀杆上。

需要说明的是，如果将其改为“所述阀芯装于所述阀杆上”，则这一技术特征已被美国专利说明书US—X X X X X所公开，应将其划入前序部分中。

(3)权利要求1未相对于最接近现有技术划清共有特征与区别特征的界限，不符合实施细则第二十二条第一款之规定。

实施细则第二十二条第一款之(一)中明确规定：“前序部分：写明发明或者实用新型要求保护的主题名称和发明或者实用新型主题与现有技术共有的必要技术特征”。在该权利要求中技术特征“所述出水通道与所述阀杆安装通道基本位于一直线上”，并未被其说明书中所记载的现有技术所披露(该美国专利明确指出，其出水通道与阀杆安装通道不在一中心线上)。因此，它不属于实施细则上述条款所规定的“与现有技术共有”这一条件。不应将其写入前序部分，而应将其置于区别特征部分。

需要特别说明的是，在独立权利要求的前序部分中仅需记载该项发明与最接近现有技术所共有的技术特征，而属于最接近现有技术但并未被该发明采用的技术特征则不能记载于独立权利要求的前序部分中。例如，“出水通道与阀杆安装通道不在一中心线上”这一技术特征虽是现有技术但并未被该发明所采用，因此不能记载于前序部分中(如果将其记入前序部分中，将使该权利要求不清楚，不符合实施细则第二十条第一款之规定)。

2．权利要求2未用所记载的附加技术特征对被引用的权利要求作进一步的限定，不符合实施细则第二十三条第一款之(二)的规定

在权利要求l中已经明确限定了安装通道的密封装置是密封丝堵，而在权利要求2中又指出密封丝堵是卡入式塞堵。很显然，卡入式塞堵是密封丝堵的并列解决方案而并非是其下位概念(或者讲是进一步限定)。因此，这种限定不符合实施细则上述条款的规定。当然，当权利要求1如前所述将密封丝堵更改为封堵装置时，权利要求2的此缺陷已被克服。

# 3．权利要求3中存在下述两个问题

(1)权利要求3不符合实施细则第二十条第一款之规定。

权利要求3所记载的附加技术特征是对权利要求2的阀芯位置锁定装置进行了具体限定。而在权利要求1中根本未出现该阀芯位置锁定装置。权利要求3引用权利要求1时将使其保护范围变得不清楚。因此，权利要求3只能引用权利要求2，而不能引用权利要求1。当然，在修改后的权利要求书中，权利要求2已并入权利要求1中。则此问题就随之被克服。

(2)权利要求3引用部分的主题名称与其引用的权利要求主题名称不一致。不符合实施细则第二十三条第一款之(一)之规定。

实施细则该条之(一)中明确指出：“引用部分：写明引用的权利要求的编号及其主题名称。”

原权利要求1请求保护的主题名称是水龙头，而并非是阀芯位置锁定装置。该权利要求引用部分的主题名称也应为水龙头。

4．权利要求4引用关系不当，致使其保护范围不清楚，不符合实施细则第二十条第一款之规定。

权利要求4所记载的附加技术特征是权利要求3的阀芯位置锁定位置的另一种变型，而并非是对其作进一步的具体限定。也就是说，权利要求4是一个与权利要求3并列的阀芯位置锁定装置的具体实施方式。因此，它只能引用权利要求2，而不能引用权利要求3。

5．权利要求6引用关系不当，致使其保护范围不清楚，不符合实施细则第二十条第一款之规定

权利要求6所记载的附加技术特征是权利要求5的阀杆导引装置的另一种变型，因此，它不能引用权利要求5，应改为引用权利要求1、2或3。

# 6．权利要求7具有下述两方面的问题

(1)原多项从属权利要求7间接引用另一项多项从属权利要求，不符合实施细则第二十三条最后一款之规定。

实施细则第二十三条最后一款规定：“引用两项以上权利要求的多项从属权利要求，不得作为另一项多项从属权利要求的基础。”

在本案例中，权利要求7引用了权利要求1或6，其本身是多项从属权利要求。其所引用的权利要求6从形式上看仅引用权利要求5，但由于权利要求5引用了权利要求1、2、3，故权利要求6本身构成了“隐含”多项从属权利要求，它不能作为另一项多项从属权利要求?的基础。

(2)原权利要求7进一步限定的技术特征与本发明的目的无关，不符合审查指南第二部分第二章第3．3．2节的规定。

审查指南该章节中明确规定，从属权利要求不仅可以进一步限定独立权利要求的特征部分，也可以进一步限定前序部分的特征，但都应当与发明或者实用新型的目的有关。

在本案例中其发明目的是提供一种在打开水龙头的同时能自洁手柄且使用方便的水龙头。很显然，在壳体外表面镀铬的目的是防止生锈和使外壳表面更为美观，与上述本案例的发明目的根本无关。因此，应删去此项权利要求。与此相应，说明书最后一段也可删去。

7．权利要求8限定部分的技术特征是实现本发明目的的必要技术特征，应记人权利要求1中。此特征在前面已作了分析，在此不重复说明。

# 8．独立权利要求9

该权利要求是本申请的一个并列独立权利要求。该权利要求不符合中国专利法第三十一条第一款及其实施细则第三十五条有关单一性之规定。

判断两个独立权利要求所限定的发明之间是否具备中国专利法第三十一条第一款规定的单一性则应判断它们是否包含一个或者多个相同或者相应的特定技术特征——特定技术特征是指每一项发明作为整体考虑，对现有技术作出贡献的技术特征。

比较权利要求1和权利要求9可以看出，它们界定的两技术方案虽然具有多个相同的技术特征，例如壳体、手柄、阀杆等，但这些技术特征均不是其所限定的发明对现有技术作出贡献的特定技术特征。对于权利要求1而言，所述特定技术特征例如是阀杆安装通道与出水通道位于一直线上，阀杆位于所述的阀杆安装通道和出水通道中并伸出出水通道等；对于权利要求9而言，该特定技术特征是出水通道口处装有喷淋网罩。这两项权利要求实现不同的目的，采用不同的技术手段。因此，独立权利要求1和9不具有至少一个相同或相应特定技术特征，不具有单一性。

# 二、说明书

1．所属技术领域

原说明书的所属技术领域部分不符合审查指南第二部分第二章的第2．2．2节的规定。

审查指南该节中规定：发明或者实用新型所属技术领域应当是发明或者实用新型直接所属或者直接应用的具体技术领域，而不是上位的或者相邻的技术领域，也不是发明或者实用新型本身。

原说明书将其所属技术领域写为其发明本身。这是因为，提供自洁式水龙头正是本发明所要解决的技术问题，在现有技术中并不存在自洁式水龙头的技术。因此，所属技术领域应为水龙头而并非自洁式水龙头。

# 2．技术方案

原说明书的技术方案部分不符合审查指南第二部分第二章的第2．2．5节的规定。

审查指南该节中指出：一般情况下，说明书涉及技术方案部分的用语应当与独立权利要求的用语相应或相同，以发明或者实用新型必要技术特征总和的形式阐明其实质；必要时，说明必要技术特征总和与发明或者实用新型效果之间的关系以及说明要求保护的附加技术特征。

在本案例，原说明书的技术方案部分与独立权利要求的用语既不相同也不相应，而是记载了一个更为具体的技术解决方案，该技术方案基本与权利要求3的技术方案相对应(仅缺少使手柄端部从出水通道伸出这一技术特征)。这样的技术方案与权利要求 1不相适应。

在修改后的说明书中，用修改后的独立权利要求的技术方案替代现有的技术方案部分。如果需要，将重要的从属权利要求对应的附加技术特征另起一段或几段置于与独立权利要求对应的技术方案的段落之后。在此需要说明的是，对于某一上位概念有几个实施方式而出现几个并列的从属权利要求的情况，在技术方案部分另起一段描述与从属权利要求对应的具体概念时，应当使用该上位概念“可以”是某一具体概念的用语，而不要使用该上位概念“应当”是某一具体概念的用语。这是因为，如果使用类似于“应当”的用语，则会将该上位概念局限于该特定的具体概念。也就是讲在此情况下理解该上位概念包含的范围时，该上位概念仅包含所列举的特定具体概念。这将缩小该上位概念的内涵。

在本案例中，“所述锁定装置应当分别由……构成”应改为“所述锁定装置可以由……构成”。

# 3．有益效果

原说明书的有益效果部分不符合审查指南第二部分第二章的第2.2．6节的规定。

按照审查指南的规定：有益效果是由构成发明或者实用新型的技术特征带来的，或者是由所述的技术特征必然产生的。

原说明书中的效果“产生了好的社会效益和经济效益” 并非是由其技术特征必然产生的技术结果而是一种广告性语言。

需要说明的是，对于机械领域的发明的有益效果，通常应结合其结构特征和工作过程来描述，如修改的说明书“有益效果”部分。

# 4．图面说明

图面说明不符合审查指南第二部分第二章第2．2．7节的规定。

按照审查指南的规定：附图不止一幅的，应当对所有附图作出图面说明。

该说明书共有四幅图，但只有三幅图有图面说明。应将图3中沿A—A线的剖视图单独编号，并给出图面说明。

在此需要说明的是，即使附图是一幅图面很小的局部放大图，也应将其单独编号，并给出图面说明。

# 5．说明书附图

说明书附图不符合审查指南第二部分第二章的第2．3节的规定。

审查指南该节中明确规定：一件专利申请有多幅附图时，各幅图中的同一技术特征，应当使用相同的附图标记。

本案例中，图1中手柄附图标记为11，导磁铁板为5，面在图 2中则将手柄标为61，导磁铁板标为55，应将其分别改为11和5。同样，在说明书结合图2描述到手柄和导磁铁板，其标注在后面的附图标记也应由61、55分别改为11和5。

[修改后的专利申请文件]

权利要求书

1．一种水龙头，它包括：壳体、手柄、阀杆、阀芯和阀座，所述壳体具有相互连通的进水通道、出水通道以及阀杆安装通道，所述手柄装于阀杆的一端，所述阀芯装于所述阀杆上，其特征在于：所述出水通道(32)与所述阀杆安装通道(33)基本位于一直线上；所述阀杆(9)位于所述的阀杆安装通道(33)和出水通道(32)中；所述阀杆(9)的长度使其能伸出所述出水通道；该水龙头还包括一个用于封闭所述阀杆安装通道(33)的封堵装置(2)以及一个可将所述阀芯(6)锁定于一个打开位置的阀芯位置锁定装置。

2，如权利要求1所述的水龙头，其特征在于：所述封堵装置 (2)是一个卡入式塞堵。

3．如权利要求2所述的水龙头，其特征在于：所述阀芯位置锁定装置由磁铁(4)及导磁铁板(5)构成，所述磁铁(4)及导磁铁板 (5)分别装在所述封堵装置(2)上及所述阀杆(9)上与手柄(11)相对的那一端。

4．如权利要求2所述的水龙头，其特征在于：所述阀芯位置锁定装置由装在阀杆(9)上与手柄相对那一端的腰形定位板(12)、截面形状与定位板(12)相同的腔体以及位于封堵装置(2)下面的腔体圆周壁上的缺槽(22)构成。

5．如权利要求1、2或3所述的水龙头，其特征在于：在所述出水通道(32)出口处装有一个带中间导孔(20)的十字形阀杆导引装置(10)，所述阀杆穿过该中间导孔(20)。

6．如权利要求1、2或3所述的水龙头，其特征在于：在所述出水通道(32)出口处装有一个带中间导孔(20)的喷淋网罩型阀杆导引装置(10)，所述阀杆(9)穿过该中间导孔(20)。

说  明  书

水龙头

本发明涉及一种阀装置，特别是涉及一种水龙头。

目前，公共场所设置的水龙头大多是如美国专利说明书USXXXX X X号所公开的类型，它包括：壳体、阀杆、手柄、阀芯及阀座等组件，所述壳体具有相互连通的进水通道、出水通道及阀杆安装通道，该出水通道与阀杆安装通道不在一中心线上，手柄与阀芯分别装于阀杆的两端，阀杆的装有阀芯的那一部分装在壳体的阀杆安装通道中，并通过密封填料及压紧螺帽实现该通道的壁与阀杆间的密封。手柄位于壳体的上部，通过转动手柄可使阀杆在一个螺母上旋转，而阀杆在螺母上的旋转实现阀芯相对阀座的升降，从而实现水龙头的开或关。这种水龙头已广泛用于家庭及各种公共场所。但是，当其使用于公共场所时具有如下缺点：由于手柄及出水口分别位于壳体的上、下方，因此在使用过程中手柄得不到清洗，从而，手柄成了各种传染病菌的传播媒介。许多人在用完水后，因害怕弄脏洗净后的手，而不关闭水龙头，造成了水的浪费。

本发明的目的在于提供一种在打开水龙头用水的同时水能清洗其手柄、且使用方便的水龙头。

本发明的目的是通过提供一种具有如下结构的水龙头而实现的，该水龙头包括：壳体、阀座、手柄、阀杆、阀芯，所述壳体上具有相互连通的进水通道、出水通道和阀杆安装通道，所述出水通道及阀杆安装通道基本位于一直线上，所述手柄装在阀杆的一端，而所述阀芯固定于阀杆上，所述阀杆位于所述的阀杆安装通道和出水通道中，并使其手柄端从出水通道伸出，该水龙头还包括一个用于封闭所述阀杆安装通道的封堵装置和一个可将所述阀芯锁定于一个打开位置的阀芯位置锁定装置。

所述阀芯位置锁定装置可以由磁铁及导磁铁板构成，所述磁铁及导磁铁板分别装子所述封堵装置上及所述阀杆上与手柄相对的那一端。

所述阀芯位置锁定装置还可以由装于阀杆上与手柄相对的那一端的腰形定位板、截面形状与定位板相同的腔体、以及位于所述封堵装置下面的腔体圆周壁上的缺槽构成。

所述的封堵装置可以是密封丝堵、卡入式塞堵或其他惯用形式的密封塞堵。

本发明自洁式水龙头与已有技术的水龙头相比具有如下的优点：由于手柄位于出水通道下端，因此，在打开水龙头使用的同时，流出的水亦对手柄进行清洗，可以避免冼净的手关闭水龙头时又被手柄污染，从而消除了手柄成为疾病传染源的危险。

下面将参照附图描述本发明的两个实施方式。

图1是本发明水龙头第一实施方式(阀芯位于打开位置时)的剖视图。

图2为图1所示水龙头其阀芯位于关闭位置时的剖视图。

图3是本发明水龙头的另一个实施方式的剖视图。

图4是沿图3中A—A线的剖视图。

图1和图2示出了本发明水龙头的第一实施方式。壳体1具有相互连通的进水通道31、出水通道32、阀杆安装通道33以及阀座34。出水通道32、阀杆安装通道33位于一直线上，并分别位于阀座34的下方和上方。阀芯位置锁定装置由导磁铁板5及磁铁 4构成。导磁铁板5通过其上的螺纹孔35及螺母37装于阀杆9的一端，而与导磁铁板5相配合的磁铁4装在密封丝堵2上(如图 2所示)，阀芯6通过螺母8、18，垫片7、17装在阀杆9两端部之间的合适位置处。阀杆9位于阀杆安装通道33和出水通道32中，使其一端穿过喷淋网罩型阀杆导引装置10上的中心孔20伸出出水通道32。在阀杆9端部装有手柄11。阀芯6位于阀杆安装通道33中。由密封丝堵2及密封圈3封闭阀杆安装通道33。

图1所示的是水龙头的开启状态。手握手柄11向上推，阀芯 6离开阔座34，阀芯6上的导磁铁板5被密封丝堵2上的磁铁4所吸住，从而保证水流畅通。图2是水龙头的关闭状态。手握手柄u下拉，导磁铁板5被拉离磁铁4，阀芯6堵住阀座34，从而将水龙头关闭。为能将导磁铁板5轻松地拉离磁铁4，导磁铁板5上设有数个小孔。

当水龙头打开时，水从喷淋网罩型阀杆导引装置10上喷出，人们在用水的同时，水亦对手柄冲洗，因此，人们关闭水龙头时，不必担心被手柄所污染。

图3和图4示出了本发明水龙头的第二个实施方式，除去其阀芯位置锁定装置和阀杆导引装置不同于第一个实施方式外，水龙头的其他结构均是相同的。其阀杆导引装置由带中心导孔20的十字形部件60构成，阀杆9穿过其中心导孔20。如图3所示，其阀芯位置锁定装置的定位板12装于阀杆9的上端部，其形状如图4所示，将其圆周相对中心线对称地各切去部分圆弧，形成一个腰形板，壳体重的对应腔体部分截面形状也与定位板12相同，密封丝堵2下面的腔体圆周上各铣去缺槽22。当手握手柄11向上推，与密封丝堵2相碰时，将手柄旋转。角，定位板12即进入缺槽 22中，从而阀芯6被挂住，不必人手继续推手柄11，即可保证水流畅通。同样，用水过程中，水流亦对手柄进行冲洗。用毕，将手柄 11反方向旋转。角，定位板12离开缺槽22，阀芯6自动落入阀座 34。

此外，第二实施方式采用的阀芯锁定装置与第一实施方式相比，具有工作稳定的优点，即不易发生阀芯误开启和误关闭的情况。

可以理解，上述两实施方式的一些特征可以互换或省略，例如，图1和图2所示水龙头可采用十字形的阀杆导引装置，而图3所示水龙头可采用喷淋网罩型的阀杆导引装置，或者可以省去上述导引装置；所述阀芯不但可以装于阀杆的两端部之间，也可以装于阀杆的端部，例如，与导磁铁板或定位板制成一体。

说明书附图

说明书摘要

本发明公开了一种水龙头，它包括：壳体、手柄、阀杆、阀芯和阀座；阀座具有相互连通的进水通道、出水通道及阀杆安装通道；其特点是：出水通道与阀杆位于—直线上，阀杆位于阀杆安装通道和出水通道中，阀杆的长度使其能伸出所述出水通道，该水龙头还包括将阀芯锁定于打开位置的阀芯位置锁定装置。与已有水龙头相比，本发明的水龙头在打开水使用的同时，流出的水亦可对手柄进行清洗，可避免洗净的手关闭水龙头时又被手柄污染，可广泛应用于公共场所。

(“摘要附图”与原“摘要附图”相同，为节省篇幅此处从略，请参见245页原专利申请文件中的“摘要附图”。)

# 案例八    用于车辆的车身装置

本案例原专利申请文件的撰写主要存在三个方面的问题：

(1)原独立权利要求1既缺少实现发明目的的必要技术特征，又包含了不必写入独立权利要求的非必要技术特征；

(2)从属权利要求的引用关系不当，以致未清楚地表达其请求保护的范围；

(3)并列独立权利要求实际上包含了原独立权利要求1的保护范围，此外该并列独立权利要求保护范围过宽，相对于申请日前的现有技术缺少创造性。

[原专利申请文件]

权利要求书

1．一种用于车辆的车身装置，它包括一个四边形的车身底板、一个围绕该底板周边并由此向上延伸的环形侧壁和一个顶篷，该环形侧壁上至少具有一个进出口，其特征在于：所述车身底板设置有支承机构，而所述环形侧壁可绕所述车身底板所确定平面的一垂直轴线作环绕转动。

2．根据权利要求1所述车身装置，其特征在于：所述支承机构为分别置于所述车身底板四角处垂直向上的滚筒，并且至少其中之一为主动滚筒。

3．根据权利要求1或2所述车身装置，其特征在于：所述环形侧壁为一环形薄板，它具有隔板和相应地固定于其上下缘的环形上带和环形下带。

4．根据权利要求3所述的车身装置，其特征在于：所述滚筒上、下端具有分别接收所述环形上带、下带的直径缩小部分。

5．根据权利要求3所述的车身装置，其特征在于：所述环形薄板通过一个绷紧机构与相应的滚筒相连，从而使相应部分的薄板绷紧。

6．根据权利要求5所述的车身装置，其特征在于：所述绷紧机构包括与相应滚筒上、下端相连的上调节装置和下调节装置，并由连接杆相互固定在一起。

7．根据权利要求3所述的车身装置，其特征在于：所述环形下带置于所述车身底板的上表面之下。

8．根据权利要求3所述的车身装置，其特征在于：所述环形侧壁上的进出口是由所述环形薄板两端缘构成进出口的两侧，其间形成进出口。

9．根据权利要求2所述的车身装置，其特征在于：所述滚筒的每一个附近设置有从所述车身底板向上突起的垂直角板；所述车身装置前缘处的两垂直角板位于所述环形侧壁的外侧；而其后端的垂直角板位于所述环形侧壁的内侧，且两者之间构成包容相应滚筒的空间。

10．一种立方体容器，其特征在于：包括四边形底板，一组垂直安装于底板各个角处的滚筒，置于滚筒周围的环形薄板，并与滚筒紧贴接触，在薄板上有进出口，和使其围绕滚筒运动的装置，从而可将进出口相应地置于该容器的前面、后面或两侧，以及可提升和运输该容器的装置。

说  明  书

用于车辆的车身装置

本发明涉及一种车辆的车身装置，尤其是其侧壁上具有进出口的车辆车身装置。

现有技术中此类车身装置或车辆已由下述专利文献予以披露：

美国专利说明书US—3709552(1973年1月9日公布)描述了一侧敞开的运货车辆，所述的那侧可由吊挂于车顶部的滑动隔板来封闭。

美国专利说明书US—4545611(1985年10月8日公布)披露了侧面打褶的篷车车身，其侧面可开u，由可滑动的门结构封闭，该门的两边侧固定，由可折叠的隔扳连接两边侧。

此外，美国专利说明书US—4844524(1989年7月4日公布)披露了运贷拖车的封闭机构，由张紧的柔性隔板覆盖开口，隔板具有垂直轴，该轴由轴承可转动地连接于拖车上。

上述现有技术所公开的车身装置或车辆侧壁的进出口仅能位于相应车辆的某(些)侧的固定位置，因而，当车辆停靠的位置使其进出口未能与欲装卸货物对准或完全偏离时，为装卸方便，势必要调整车辆的停靠方位，才能使其进出口正面向所述货物或场地，但是，若该停靠处十分狭小，而无法调整其停靠方位时，装卸难度随之进一步加大。

此外上述现有技术中的车身装置均要在相应的进出口处设置单独的封闭部件，以保证车辆行驶时该车身装置封闭，因此，其结构较为复杂，增加了车辆自重，降低了车辆载荷比。

为此，本发明的目的在于提供一种用于车辆的车身装置，它的进出口可置于其任意一侧面，且该进出口无需单独设置封闭部件，从而克服上述现有技术之不足。

本发明的车身装置包括一个四边形的车身底板，一个围绕该底板周边并由此向上延伸的环形侧壁和一个顶篷，该环形侧壁上至少具有一进出口，所述车身底板设置有支承机构，而所述环形侧壁可绕所述车身底板所确定平面的一垂直轴线作环绕转动。

根据本发明的车身装置，其中的支承机构为分别置于所述车身底板四角处垂直向上的滚筒，且至少其中之一为主动滚筒。

所述车身装置的环形侧壁为一环形薄板，它具有隔板和相应地固定于其上、下缘的环形上带和环形下带。所述滚筒的上、下端还可以具有分别接收环形上、下带的直径缩小部分。

上述环形薄板也可通过一个绷紧机构与相应的滚筒相连，从而使相应部分的薄板绷紧。该绷紧机构还可以包括与相应滚筒上、下端相连的上调节装置和下调节装置，并由连接杆相互固定在一起。

所述环形下带最好位于所述车身底板的上表面之下，以便于进出。面所述环形薄板的两端构成所述进出口的两侧，其间成为进出口。该进出口转至紧邻车辆驾驶室后侧时，两者相互重叠，由该驾驶室的后壁封闭该进出口。

此外，本发明车身装置的每一滚筒附近设置有从所述车身底板向上突起的垂直角板，而该车身装置前端处的两垂直角板位于环形侧壁的外面；而其后端的另两垂直角板位于所述环形侧壁的里面，并围绕各自相应的滚筒，使环形侧壁的转动得到防护。

上述本发明的车身装置可以克服前述现有技术所存在的不足，即由于该车身装置的环形侧壁可置于相应车辆的任意一侧，因此，无论欲装卸货物位于车辆附近的哪一侧，均可通过将环形侧壁的进出口转至该侧，而无需反复调整车辆的方位，对于工作场地十分狭小的场合，其优越性更显突出。

并且，该车身装置环形侧壁的进出口转至与车辆驾驶室相互完全重叠，即可使该车身装置封闭，故无需单独设置封闭部件，如现有技术中的门或类似结构，从而简化了车身结构，降低厂车身的重量。

下面结合实施方式及附图详细描述本发明的车身装置。

图1为可应用本发明车身装置的货车或带篷车的透视图；

图2与图1类似，是从易于观察的角度并去除部分顶篷的透视图；

图3为本发明车身装置后端滚筒上端的透视图；

图4为相应于图3所示滚筒下端的透视图；

图5示出本发明车身装置的绷紧机构的透视图；

图6为图5所示绷紧机构下部结构的透视图；

图7示出本发明车身装置的一主动滚筒下端与传动机构电动机的连接。

在图1和图2中，附图标记1为车辆驾驶室，2为本发明的车身装置，3为车身装置的车身底板，在此仅示出常见的四边形状，显然亦可采用其他的适当形状，4为车身装置的顶篷，当然，该车身装置也可以不带顶篷。在此，图1和图2所示车身装置安装在其中未示出的车辆底架上，角板5垂直安装在底板3上，相对的另一侧装有类似的对称角板(图中未示)。车身装置2的前壁130固定于角板5和与其相对的所述对称角板之间，并从底板3向上延伸至与车身装置的高度平齐或延伸至顶篷4处，车身装置2的后部，一对角板6、7装设于其内，与角板5以及对称角板类似地垂直安装于底板3 E，但其角板边的朝向分别与所述角板5以及对称角板相反。

所述车身装置2包括由各角处的支承机构使其直立于底板3上、并至少具有一进出口的环形侧壁，而支承机构设置在底板3上，并由滚筒8、9、10和11组成，所述滚筒的至少之一为主动滚筒，所述环形侧壁为可绕所述底板3所确定平面的一垂直轴线作环绕转动的环形薄板12，围绕上述诸滚筒周围且相互紧贴接触，该环形薄板12包括其上下缘分别固定于环形上下带14、15的隔板13。所述环形下带15最好置于底板3的上平面之下，由此可使隔板13的两端缘16、17之间构成的进出口18更为通畅，便于货物的装卸作业及进出。所述底板3或301下具有另一底板 302，以支承由滚筒8～11或类似机构所组成的支承机构及其他机构，这样有利于所述环形下带15与滚筒8、9、10和11下端接触，由隔板13使其相互连接的端缘16和17构成进出口18，可置于车辆的任意一侧，如前后左右侧等，以便由该进出口进出车身装置，或由此装卸货物。当进出口18置于靠近车辆驾驶室1后侧，即车身装置的前壁130处，可由该前壁130将该进出口18封闭。此外，也可将所述前壁130取消，那么应使车辆驾驶室1的后侧壁可完全与进出口18相互重叠，由该后侧壁将进出口18封闭。当然，最好采用适当的密封结构，以获得良好的密封性能。所述环形薄板12的环绕转动可由人工手动操纵，也可由相应的机构来实现。

参照图3，其中顶篷4可由构件19、20组成的支架支承，所述构件19、20的相邻端固定在一起，形成车身装置2的角结构，并由角板5、6、7及所述与角板5对称的角板支承。

图3和图4分别示出车身装置后端滚筒11的上F端部，在此，所述上端部有凹槽110，以便与环形上带14配合，而下端部有凹槽111与环形下带15配合。

为了在环形薄板12上保持足够的张力而使其绷紧，可采用图 5所示的绷紧机构，它包括分别与滚筒9上、下端相连的上调节装置和下调节装置，两者之间由连接杆34固定连接在一起，该绷紧机构用螺栓24、25将一基板23连于构件19上，将可运动的拉紧板26可转动安装于基板23的枢轴27上，由常规的轴颈支承结构将滚筒9的上端连于拉紧板26的右端，一基板28与滚筒9的下端相连，并由螺栓29、30将基板28固定于底板302。拉紧板31通过枢轴32与基板28相连，由常规的轴颈支承结构将滚筒9的下端安装在拉紧板31上以便旋转。 269

为保证滚筒9的垂直取向，可采用图6所示下部结构处的活塞气缸装置37，活塞杆38由轴39可转动地连于基板28上，气缸 40通过枢轴41连于拉紧板31，这样活塞气缸装置37操作时，将沿枢轴的转动传至拉紧板31和滚筒9，从而控制两者的位置及取向，并控制环形薄板12的张力，显然，亦可根据实际需要而在其他滚筒处设置相应的绷紧机构。

为使环形薄板12绕底板3平面的垂直轴线作环绕转动，可采用图7所示的连接结构及设置，如电动机101及与其相连的传动机构102，使轴103旋转，所述轴103与滚筒之一如滚筒10相固接在此，电动机101及其传动机构102设置于下底板302之下表面处，当然．亦可在其他滚筒处相应地设置电动机及传动机构，以便所述的转动更加灵活，但应注意保持各个滚筒转动的协调性。显然，电动机及其传动机构使相应的滚筒如滚筒10转动，并带动环形薄板12(与滚筒紧贴接触)转动，从而可根据实际需要将车身侧壁上的进出口分别置于车辆的左、右或后侧，以方便车辆的装卸；面置于紧邻车辆驾驶室后侧壁时，可使车身装置封闭。

顶篷4可覆盖在环形薄板12、角板5、6、7及对称于角板5的角板以及滚筒8--11之上，从而保护车辆所装载的货物，且易于所述进出口18的设置及定位。

此外，只要转动环形薄板12，使进出口18位于车辆车身装置 2的前端处，即紧邻驾驶室1的后侧壁且两者完全重叠，就可保证该车身装置的封闭，而不需单独设置其他的封闭部件如前壁130，当然为了获得更好的密封性能亦可保留之。

上述发明可用于运货带篷车，但不限于此，如可制造一底板为四边形的立方体容器，底板四角垂直安装一组滚筒，滚筒周围置有一环形薄板，两者紧贴接触，该薄板上有进出口和使其围绕滚筒运动的装置，从而可将所述进出口相应地置于该容器的前面、后面或任一侧面，此外，还设置有可提升和运输该容器的装置。

毫无疑问，本发明的车身装置还可具有多种变换及改型，并不 270仅限于上述实施方式的具体结构，如所述底板可采用其他的几何形状，当然，应相应地变换支承机构的设置；所述环形薄板也可采用卷帘板的方式等等。总之，本发明的保护范围应包括那些对于本领域普通技术人员来说显而易见的变换或替代以及改型。

说明书附图

说明书摘要

本发明公开了一种用于车辆的车身装置，它包括一个四边形的车身底板、一个围绕该底板周边并由此向上延伸的环形侧壁和一个顶篷，该环形侧壁上至少有一个进出口，车身底板上设置支承机构，环形侧壁可绕此所述底板所确定平面的一垂直轴线作环绕转动，从而使所述环形侧壁上的进出口置于该车身装置的任意一侧，这样就可方便地使车身装置上的进出口正对着货物，便于装卸。

摘  要  附  图

[对原专利申请文件的评析]

# 一、权利要求书

1．按照中国专利法实施细则第二十一条第二款的规定，“独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案，记载为达到发明或者实用新型目的的必要技术特征。”然而，本申请的独立权利要求1中缺少为达到其发明目的的必要技术特征，与此同时还包含有不必写入独立权利要求的非必要技术特征。

(1)由本申请说明书中对其发明目的及实现该目的的实施方式的描述可知，上述权利要求1中所述的围绕底板周边并由此向上延伸的环形侧壁，应与其后所述的支承机构相互联系起来，否则环形侧壁的“向上延伸”无法实现，并且该支承机构对于所述环形侧壁的转动也是必不可少的，因此，上述支承机构与环形侧壁之间的相互联系为实现本发明目的的必要特征，故应将其由说明书中补充到权利要求1中，如经修改的权利要求1中的相应部分的限定，即“所述车身底板上设置有使所述环形侧壁直立于其上的支承机构”。

(2)由本申请的发明目的及具体实施方式可知，此车身装置可带顶篷，也可不带顶篷，因此车身装置的顶篷是实现发明目的的附加技术特征，不应写入独立权利要求1中，而原权利要求1限定为带顶篷的车身装置，缩小了其保护范围，显然这样的限定是不合适的。同样权利要求1中将车身底板的形状限定为四边形也是不必要的，本发明的目的是提供一种进出口可位于任意一侧的车身装置，因而其底板除了最常见的四边形之外还可以为圆形或其他合适的形状，权利要求1将底板限定为四边形也缩小了其保护范围。尽管按照请求原则，存在此类问题的权利要求在审查中仍可能被通过，但对于申请人的正当权益会造成损害。因而，在撰写独立权利要求时，不应写入此类非必要技术特征，而应将其作为附加技术特征写入从属权利要求。在修改后的权利要求书，将“顶篷”作为附加技术特征，写成从属权利要求2；而将四边形车身底板与原权利要求2限定部分的技术特征结合起来，写成从属权利要求4。当然，对于上述权利要求1的修改，还应注意现有技术的状况以及说明书中所描述的实施方式是否能够提出一个保护范围合适的独立权利要求，在某些情况下可能需要增加相应的实施方式，对于此将在本文的其他部分再加以说明。

上述(1)、(2)两种情况均使权利要求1不满足中国专利法实施细则第二十一条第二款的规定，但产生的原因不同。对于前者，少数是对申请的技术内容分析不当或理解不完全而疏漏了必要技术特征，多数是由于申请人不适当地追求过宽的保护范围而故意省略某些特征造成的。对于后者，多半由于对现有技术状况不甚了解，仅就发明人完成的本发明创造的一个具体实施方式来撰写独立权利要求，而未进行适当的、与所公开实施方式相应的扩展，更未对所述发明创造加以提炼。

2，从属权利要求引用关系不当，以致未清楚地表达该从属权利要求的保护范围，不符合中国专利法实施细则第二十条第一款和第二十一条第三款的规定。

从属权利要求3引用了权利要求1或权利要求2，从属权利要求4引用了权利要求3，因而从属权利要求4间接地引用了权利要求1或2。由于从属权利要求4的限定部分是对本发明中的滚筒从结构和连接关系作进一步限定，但是滚筒这个技术特征仅仅出现在权利要求2中，在整个权利要求1以及权利要3的限定部分中均未作过描述，因此该权利要求4间接引用权利要求1的技术方案是不清楚的，也就是说只允许权利要求4间接引用权利要求2。为克服此问题，新修改的权利要求书中将相当于原权利要求3的权利要求改写成两个从属权利要求，其中之一(相当于修改后的权利要求3)仅引用原权利要求1(相当于修改后的权利要求1或2)，而另一个(相当于修改后的权利要求5)仅引用原权利要求2(相当于修改后的权利要求4)，而相当于原权利要求4的从属权利要求6仅引用修改后的权利要求5。

3．本申请的另一独立权利要求10限定了一种立方容器，其保护范围远远超过原权利要求1的保护范围，它体现了本专利申请的最大保护范围。就一般的撰写方法及阅读习惯而言，一件专利申请的最大保护范围应由独立权利要求1来体现，因而原权利要求10与1的撰写顺序不宜于阅读和理解，应当予以避免。

(1)由本申请的说明书可知，通篇所描述的均为车身装置，其发明名称、技术领域、背景技术以及发明目的均如此，仅在该说明书的结尾处披露了原权利要求10(两者所用文字基本相同)，除此之外，整个说明书未提出与此有关的任何信息，如具体的实施方式、可能产生的效果等。但是，原权利要求10的保护范围不仅限于车身装置，还包括将其进出口置于任意侧而的立方容器，显然，说明书中所描述的技术内容作为原权利要求10的依据是不够的，致使原权利要求lo不符合中国专利法第二十六条第四款的规定，因此，这种撰写方式应予以避免。

(2)进一步来说，即使原权利要求10不存在(1)中所述的问题，其实质内容(从保护范围方而来看)与作为现有技术的美国专利说明书US—4753343相比较也是不适当的，该专利说明书公开了一种“盛装磁带的容器”，两者之间的不同之处在于原权利要求 10所述容器设置有提升和运输该容器的装置，而此不同之处完全是依据所述容器的尺寸规格而产生的，对于本领域普通技术人员来说，随着上述尺寸规格的变化，为了提升和运输的便利，设置上述装置完全是显而易见的。因而原权利要求10不符合中国专利法第二十二条第三款有关创造性的规定，应予以删除。由此可知，权利要求所限定的保护客体不同，其保护范围随之发生变化，如本申请的原权利要求1和10，随着保护范围的扩大，权利要求被现有技术否定的可能性将增加，相反的情形已在前述1中阐明。并且，一项保护范围适当的权利要求(尤其是独立权利要求)，是以申请人或代理人对所涉及的现有技术确切了解为前提的，否则将会出现保护范围过小或过大的缺陷。

综上对本申请原权利要求1和10的评析可知，须确切地了解与发明有关的现有技术，并将此现有技术体现于申请文件中，据此提出保护范围适当的权利要求，使申请人的正当权益得到保护。

# 二、说明书及其摘要

原说明书及其摘要相对于原权利要求书来说，基本上符合要求。由于该专利申请文件的权利要求书作了修改，则其说明书各个部分，例如技术方案、摘要，也应作相应修改，使其符合中国专利法实施细则第十八条和第二十四条的规定。

[修改后的专利申请文件]

权利要求书

1．一种用于车辆的车身装置，包括一个车身底板，一个围绕该底板周边并由此向上延伸的环形侧壁，该环形侧壁上至少具有一个进出口，所述车身底板设置有使所述环形侧壁直立于其上的支承机构，其特征在于:所述环形侧壁可绕所述车身底板所确定平面的一垂直轴线作环绕转动。

2．根据权利要求1所述的车身装置，其特征在于：其顶部覆盖有顶篷。

3．根据权利要求1或2所述的车身装置，其特征在于：所述环形侧壁为一环形薄板，它具有隔板和相应地固定于其上，下缘的环形上带和环形下带。

4．根据权利要求1或2所述的车身装置，其特征在于：所述车身底板为四边形，相应的支承机构为分别置于该车身底板四角处垂直向上的滚筒，并且至少其中之一为主动滚筒。

5．根据权利要求4所述的车身装置，其特征在于：所述环形侧壁为一环形薄板，它具有隔板和相应地固定于其上、下缘的环形上带和环形下带。

6．根据权利要求5所述的车身装置，其特征在于：所述滚筒上、下端具有分别接收所述环形上带、下带的直径缩小部分。

7．根据权利要求5所述的车身装置，其特征在于：所述环形薄板通过一个绷紧机构与相应的滚筒相连，从而使相应部分的薄板绷紧。

8．根据权利要求?所述的车身装置，其特征在于：所述绷紧机构包括与相应滚筒的上、下端相连的上调节装置和下调节装置，并由连接杆相互固定在一起。

9．根据权利要求5所述的车身装置，其特征在于：所述环形下带置于所述车身底板的上表面之下。

10．根据权利要求5所述的车身装置，其特征在于：所述环形侧壁上的进出口是由所述环形薄板两端缘构成进出口的两侧，其间形成进出口。

11．根据权利要求4所述的车身装置，其特征在于：所述滚筒的每一个附近设置有从所述车身底板向上突起的垂直角板；所述车身装置前端处的两垂直角板位于所述环形侧壁的外侧；而其后端的垂直角板位于所述环形侧壁的内侧，且两者之间构成包容相应滚筒的空间。

说  明  书

用于车辆的车身装置

本发明涉及一种车辆的车身装置，尤其是其侧壁上具有进出口的车辆车身装置。

现有技术中此类车身装置或车辆已由下述专利文献予以披露：

美国专利说明书US—3709552(1973年，月9日公布)描述了一侧敞开的运货车辆，所述的那侧可由吊挂于车顶部的滑动隔板来封闭。

美国专利说明书US—4545611(1985年10月8口公布)披露了侧面打褶的篷车车身，其侧面可开口，由可滑动的门结构封闭，该门的两边侧固定，由可折叠的隔板连接两边侧。

此外，美国专利说明书US—4844524(1989年7月4日公布)披露了运货拖车的封闭机构，由张紧的柔性隔板覆盖开门，隔板具有垂直轴，该轴由轴承可转动地连接于拖车上。

上述现有技术所公开的车身装置或车辆侧壁的进出口仅能位于相应车辆的某(些)侧的固定位置，因而，当车辆停靠的位置使其进出口未能与欲装卸货物对准或完全偏离时，为装卸方便，势必要调整车辆的停靠方位，才能使其进出口正面向所述货物或场地，但是，若该停靠处十分狭小，面无法调整其停靠方位时，装卸难度随之进一步加大。

此外上述现有技术中的车身装置均要在相应的进出口处设置单独的封闭部件，以保证车辆行驶时该车身装置封闭，因此，其结构较为复杂，增加了车辆自重，降低了车辆载荷比。

为此，本发明的目的在于提供一种用于车辆的车身装置，它的进出口可置于其任意一侧面，且该进出门无需单独设置封闭部件，从而克服上述现有技术之不足。

本发明的车身装置包括一个车身底板，一个围绕该底板周边并由此向上延伸的环形侧壁，该环形侧壁上至少具有一进出口，所述车身底板设置有使该环形侧壁直立于其上的支承机构，所述环形删壁可绕该车身底板所确定平面的一垂直轴线作环绕转动。

所述车身装置可以在其顶部覆盖顶篷。

根据本发明的车身装置，其车身底板可为四边形，其上的支承机构为分别置于所述底板四角处垂直向上的滚筒，且至少其中之一为主动滚筒。

所述车身装置的环形侧壁为一环形薄板，它具有隔板和相应固定于其上、下缘的环形上带和环形下带。所述滚筒的上、下端还可以具有分别接收环形上、下带的直径缩小部分。

上述环形薄板也可通过一个绷紧机构与相应的滚筒相连，从而使相应部分的薄板绷紧。该绷紧机构还可以包括与相应滚筒上、下端相连的上调节装置和下调节装置，并由连接杆相互固定于一起。

所述环形下带最好位于所述车身底板的上表面之下，以便于进出。而环形薄板的曲．端构成进出口的两侧，其间成为进出口。该进出口转至紧邻车辆驾驶室的后侧时，两者相互重叠，由该驾驶室的后壁封闭该进出口。

此外，本发明车身装置的每一滚筒附近设置有从所述车身底板向上突起的垂直角板，而该车身装置前端的两垂直角板位于环形侧壁的外面；而其后端的另两垂直角板位于环形侧壁的里面，并围绕各自相应的滚筒，使环形侧壁的转动得到防护。

上述本发明的车身装置可以克服前述现有技术所存在的不足，即由于该车身装置的环形侧壁可置于相应车辆的任意一侧，因此，无论欲装卸货物位于车辆附近的哪一侧，均可通过将环形侧壁的进出口转至该侧，而无需反复调整车辆的方位，对于上作场地十分狭小的场合，其优越性更显突出。

并且，该车身装置环形侧壁的进出口转至与车辆驾驶室相互完全重叠，即可使该车身装置封闭，故无需单独设置封闭部件，如现有技术中的门或类似结构，从而简化了车身结构，降低了车身的重量。

下面结合实施方式及附图，详细描述本发明的车身装置。

图1为可应用本发明车身装置的货车或带篷车的透视图；

图2与图1类似，是从易于观察的角度并去除部分顶篷的透视图；

图3为本发明车身装置后端滚筒上端的透视图；

图4为相应于图3所示滚筒下端的透视图；

图5示出本发明车身装置的绷紧机构的透视图；

图6为图5所示绷紧机构下部结构的透视图；

图7示出本发明车身装置的主动滚简下端与传动机构电动机的连接。

在图1和图2中，附图标记1为车辆驾驶室，2为本发明的车身装置，3为车身装置的车身底板，在此仅示出常见的四边形状，显然亦可采用其他的适当形状，4为车身装置的顶篷，当然，该车身装置也可不带顶篷。在此，图1和图2所示车身装置安装在其中未示出的车辆底架上，角板5垂直安装在底板3上，相对的另一侧装有类似的对称角板(图中未示)。车身装置2的前壁130固定于角板5和与其相对的所述对称角板之间，并从底板3向上延伸至与车身装置的高度平齐或延伸至顶篷4处，车身装置2的后部，——对角板6、7装没于其内，与角板5以及对称角板类似地垂直安装于底板3上，但其角板边的朝向分别与所述角板5以及对称角板相反。

所述车身装置2包括由各角处的支承机构使其直立于底板3上，并至少具有一进出口的环形侧壁，而支承机构设置在底板3上，并由滚筒8、9、10和11组成，所述滚筒的至少之一为主动滚筒，所述环形侧壁为可绕所述底板3所确定平面的一垂直轴线作环绕转动的环形薄板12，围绕上述诸滚筒周围且相互紧贴接触，该环形薄板12包括其上下缘分别固定于环形上下带14、15的隔板13。所述环形下带15最好置于底板3的上平面之下，由此可使隔板13的两端缘16、17之间构成的进山口18更为通畅，便于货物的装卸作业及进出。所述底板3或301下具有另一底板 302，以支承由滚筒8～11或类似机构所组成的支承机构及其他机构。这样有利于所述环形下带15与滚筒8、9、10和11下端接触，由隔板13使其相互连接的端缘16和17构成进出口18，可置于车辆的任意一侧，如前后左右侧等，以便由该进出口进出车身装置，或由此装卸货物。当进出门18置于靠近车辆驾驶室1后侧，即车身装置的前壁130处，可由该前壁130将该进出口18封闭。此外，也可将所述前壁130取消，那么应使车辆驾驶室1的后侧壁可完全与进出口18相互重叠，由该后侧壁将进出口18封闭。当然，最好采用适当的密封结构，以获得良好的密封性能。所述环形薄板12的环绕转动可由人工：手动操纵，也可由相应的机构来实现。

参照图3，其中顶篷4可由构件19、20组成的支架支承，所述构件19、20的相邻端固定在一起，形成车身装置2的角结构，并由角板5、6、7及所述与角板5对称的角板支承。

图3和图4分别示出车身装置后端滚筒11的上下端部，在此，所述上端部有凹槽110，以便与环形上带14配合，而下端部有凹槽111与环形下带15配合。

为了在环形薄板12上保持足够的张力而使其绷紧，可采用图 5所示的绷紧机构，它包括分别与滚筒9上、下端相连的上调节装置和下调节装置，两者之间由连接杆34固定连接在一起，该绷紧机构用螺栓24、25将一基板23连于构件19上，将可运动的拉紧板26可转动安装于基板23的枢轴27上，由常规的轴颈支承结构将滚筒9的上端连于拉紧板26的右端，一基板28与滚筒9的下端相连，并由螺栓29、30将基板28固定于底板302。拉紧板31通过枢轴32与基板28相连，由常规的轴颈支承结构将滚筒9的下端安装在拉紧板31上以便旋转。

为保证滚筒9的垂直取向，可采用图6所示下部结构处的活塞气缸装置37，活塞杆38由轴39可转动地连于基板28上，气缸 40通过枢轴41连于拉紧板31，这样活塞气缸装置37操作时，将沿枢轴的转动传至拉紧板31和滚筒9，从而控制两者的位置及取向，并控制环形薄板12的张力，显然，亦可根据实际需要而在其他滚筒处没置相应的绷紧机构。

为使环形薄板12绕底板3平面的垂直轴线作环绕转动，可采用图7所示的连接结构及设置，如电动机101及与其相连的传动机构102，使轴103旋转，所述轴103与滚筒之一，如滚筒10相固接在此，电动机101及其传动机构102设置于下底板302之下表面处，当然，亦可在其他滚筒处相应地设置电动机及传动机构，以使所述的转动更加灵活，但应注意保持各个滚筒转动的协调性。显然，电动机及其传动机构使相应的滚筒如滚筒10转动，并带动环形薄板12(与滚筒紧贴接触)转动，从而可根据实际需要将车身侧壁上的进出门分别置于车辆的左、右或后侧，以方便车辆的装卸；而置于紧邻车辆驾驶室后侧壁时，可使车身装置封闭。

顶篷4可覆盖在环形薄板12、角板5、6、7及对称于角板5的角板以及滚筒8～11之上，从而保护车辆所装载的货物，且易于所述进出口18的设置及定位。

此外，只要转动环形薄板12，使进出门18位于车辆车身装置 2的前端处，即紧邻驾驶室1的后侧壁且两者完全重叠，就可保证该车身装置的封闭，而不需单独设置其他的封闭部件如前壁130，当然为了获得更好的密封性能亦可保留之。

毫无疑问，本发明的车身装置还可具有多种变换及改型，并不仅限于述实施方式的具体结构，如所述底板可采用其他的几何形状，当然，应相应地变换支承机构的设置；所述环形薄板也可采用卷帘板的方式等等。总之，本发明的保护范围应包括那些对于本领域普通技术人员来说显而易见的变换或替代以及改型。

(“说明书附图”与原“说明书附图”相同，为节省篇幅此处从略，可参见272～273页原专利申请文件中的“说明书附图”。)

说明书摘要

本发明公开了一种用于车辆的车身装置，它包括一个车身底板，一个围绕该底板周边并由此向上延伸的环形侧壁，该环形侧壁上至少具有一个进出口，车身底板设置有使所述环形侧壁直立于其上的支承机构，环形侧壁可绕此所述底板平面的一垂直轴线作环绕转动，从而使所述环形侧壁上的进出口置于该车身装置的任意一侧，这样就可方便地使车身装置仁的进出口正对着货物，便于装卸。

(“摘要附图”与原“摘要附图”相同，为节省篇幅此处从略，可参见275页原专利申请文件中的“摘要附图”。)

# 案例九  密封装置

本案例原专利申请文件的撰写主要存在四个方面的问题：

(1)原独立权利要求1缺少实现本发明目的的必要技术特征；

(2)从属权利要求引用关系不当或者权利要求中出现引用附图的语句，致使该权利要求未清楚地表达其请求保护的范围；

(3)权利要求中出现了一些不允许的功能性限定；

(4)说明书八个部分的撰写不符合中国专利法实施细则第十八条以及审查指南相应部分的规定。

[原专利申请文件]

权利要求书

1．一种用于圆筒式滤清器中的密封装置，该滤清器包括一个呈圆筒状的外壳、一个端盖及一个滤清元件，所述的外壳具有纵轴线，并带有一个封闭端和一个敞开端，所述的端盖设置在外壳的敞开端，所述的滤清元件安装在外壳之内，所述的滤清器适合于用螺纹形式连接到一块安装板上，所述的密封装置包括：

一个环状垫圈，它安装在端盖的环状凹槽座内，该垫圈上设有一圆周沟槽；

所述的端盖包括一个固位装置，它伸入所述垫圈的沟槽内，将垫圈保持在槽内。

2．如权利要求1所述的密封装置，其特征在于：所述的固位装置与所述垫圈上的沟槽松动地配合，使所述的垫圈既可保留在所述的端盖凹槽中，又可在安装过程转动滤清器时相对端盖自由转动。

3，如权利要求1所述的密封装置，其特征在于：垫圈的断面形状如说明书图2所示，即截面大致呈矩形，具有一对轴向延伸的相对表面和一对径向延伸的相对表面，所述的圆周沟槽在所述的垫圈的一个轴向延伸面上形成。

4．如权利要求1所述的密封装置，其特征在于：所述的垫圈大致是对称的。

5．如权利要求4所述的密封装置，其特征在于：所述的垫圈横截面大致呈矩形，它有一对轴向延伸的相对表面和一对径向延伸的相对表面，所述的圆周沟槽在垫圈的一个轴向延伸面上形成。

6．如权利要求1或2所述的密封装置，其特征在于：所述的固位装置与所述端盖成一体。

7．如权利要求6所述的密封装置，其特征在于：所述的固位装置为与端盖成一体的、沿圆周方向间隔的、径向朝外延伸的舌片。

8．如权利要求6或7所述的密封装置，其特征在于：所述的固位装置为—个自环状凹槽内侧壁径向向外延伸的环状凸部，它伸入垫圈的沟槽内。

9．如权利要求1所述的密封装置，其特征在于：垫圈的边缘可以阻止装配过程中存留空气。

10．如权利要求9所述的密封装置，其特征在于：垫圈的边缘是阴，形的。

11．如权利要求1所述的密封装置，其特征在于：所述垫圈的内径大小环状凹槽内壁外表面的直径。

12，如权利要求1所述的密封装置，其特征在于：所述垫圈的外径小于所述环状凹槽外侧壁内表面直径。

13．如权利要求1所述的密封装置，其特征在于：所述垫圈的内径大于环状凹槽内侧壁外表面的直径，且垫圈的外径小于环状凹槽外侧壁内表面的直径。

14，如权利要求1所述的密封装置，其特征在于：垫圈轴向延伸的内衷面与环状凹槽的内侧壁相互隔开。

15．如权利要求1所述的密封装置，其特征在于：垫圈轴向延伸的外表面与环状凹槽的外壁相互隔开。

16．如权利要求1所述的密封装置，其特征在于：垫圈轴向延伸的内表面和外表面分别与环状凹槽的内侧壁和外侧壁相互隔开。

17．一种圆筒式滤清器的密封装置，所述滤清器包括一个大致为圆筒状的外壳，一个端盖及一个滤清元件，所述的外壳具有纵轴线，并带有一个封闭端和一个敞开端，所述的端盖设置在敞开端，所述的滤清元件安装在外壳之内，所述的滤清器适于用螺纹形式连接到一块安装板上，所述的密封装置包括：

一个大致对称的环状垫圈，它安装在端盖的凹槽座内，垫圈的截面大致为矩形，它具有一对轴向延伸的相对表面和一对径向延伸的相对表面，垫圈的一个轴向延伸表面上具有一圆周沟槽；

所述端盖包括与其成一体的固位装置，它伸入垫圈的沟槽内，将垫圈保持在凹槽内；其中，垫圈轴向延伸的内、外表面分别与环状凹榴的内、外侧壁隔开，使垫圈既可被保持在端盖的凹槽内，又可在安装过程转动滤清器时相对端盖自由转动。

说  明  书

密封装置

本发明涉及一种密封装置，具体说，涉及一种液体密封装置。

众所周知，圆筒式滤清器常用于内燃机的润滑系统中，这类滤清器通常包括一个外部容器和一个用来封闭中空圆筒状滤清元件的端盖。在滤清器的端盖和安装该滤清器的发动机机体或连接板或类似物件之间，需采用一个环状密封垫圈，从而使这些元件之间获得有效的密封。通常，在该端盖上所形成的环状凹槽内安装一个具有矩形横截面的垫圈，然后再将该凹槽的一侧或两侧的壁面卷曲，将密封圈封装在凹槽内。

这类密封垫圈的缺点是，垫圈相对端盖的转动受到阻碍。尽管垫圈在装配前预先经过厂润滑，但是，一旦垫圈与密封摹面相对接触之后，在滤清器旋转至最终工作位置时，垫圈会受到剪切变形力。垫圈所受的这种内部剪切力会导致垫圈移动，并使密封失效。

采用这种密封垫圈的滤清器，还存在装配过程中垫圈与端盖之间存留空气的可能性。所存留的空气像一个弹簧，一旦空气逸出，会使作用于该垫圈的有效外加力矩减小。这样，会使滤清器因振动而松脱，甚至可能导致滤清器离开其安装位置。另外，由于这种垫圈是一种上下不对称的结构，无论对垫圈的制造还是安装都带来不便。

因此，本发明提供了一种圆筒式滤清器的密封装置，这种圆筒式滤清器包括:一个带有封闭端和敞开端的外壳，在其敞开端装有一个端盖，滤清元件装在外壳内。该滤清器以螺纹的方式连接在一块安装板上。本发明的滤清密封装置由环状垫圈组成，该环状垫圈安放在端盖的环状凹槽座内。该垫圈的内表面上具有一个圆周沟槽。设置在端盖上的固位装置伸进该垫圈的沟槽内，将垫圈保持在槽内。

以下结合附图对本发明的几个优选实施方式进行具体描述。

图1示出了本发明所提供的圆筒式滤清器(8)。该滤清器(8)包括一个外壳或容器(10)，其一端由一个与之成一体的端壁(12)封闭。外壳(10)的另一端设有加强板(14)及环形端盖(16)。用点焊或类似方式将端盖(16)的内周边固定到加强板(14)的下侧面，而端盖(16)的外周边则用不渗漏流体的滚轧缝或接合点(18)与容器(10)的下端固定在一起，垫圈(20)最好由腈橡胶或类似耐油的弹性材料制作，将其安放在端盖(16)下侧的环状凹槽(22)内，关于这一点，将在下文详述。当滤清器(8)安装在滤清器的安装座上，例如一台内燃机上时，将形成一个油进口腔(图中未示出)，垫圈 (20)对该油进口腔起到密封作用。

加强板(14)的中心处设有内螺纹套(24)，该螺纹套(24)适于拧入一个带外螺纹的杆(图中未示出)。该外螺纹杆具有一中心通道，使来自滤清器(8)的油经过该通道而流出，加强板(14)还具有一组进口(26)，来自进口腔需进行过滤的油液经进口(26)而流入滤清器(8)的内部，中空圆筒状滤清元件(28)安装在容器(10)内，并通过支承结构(30)安装在加强板(14)上方的某一位置上。这样，经进口(26)流进滤清器(8)的油径向向外地流到容器(10)和滤清元件(28)之间的空间，在该空间内又沿轴向朝端壁(12)的方向流动，此后再沿径向向内流动，当油液穿过滤清元件(28)时，便流入丁多孔的中心管(32)内，并得到滤清，中心管(32)内的油经过内螺纹套(24)从滤清器(8)流出，再由上述外螺杆中的中心通道流回到发动机中。

采用合适的部件，例如设置在该滤清元件(28)端部和容器 (10)的端壁(12)之间的片簧(34)，可将滤清元件(28)固定在容器 (10)内的一个合适位置上。片簧(34)推压滤清元件(28)，使其靠在支承结构(30)上。通常，滤清器(8)在靠近加强板(14)处还设置有止回阀(36)，以防止发动机停止工作时通过滤清器的油回流，压力安全阀(38)设置在支承结构(30)内，该阀可在滤清元件(28)阻塞时形成旁路，使油仍能流过滤清器(8)。

如图2所示，垫圈(20)设置在端盖(16)的环状凹槽(22)内。垫圈(20)最好带有圆角，以减少该滤清器安装时可能在凹槽(22)内存留过多的空气，业已发现，要想实现这一目的，半径约为0．05英寸的圆角是适宜的。

端盖(16)的环状凹槽(22)处设有固位装置，该装置伸入垫圈 (20)内表面的沟槽(44)中，从而将垫圈(20)保持在凹槽(22)内。在图1和图2所示的实施方式中，凹槽(22)的内侧壁(42)的末端处径向朝外形成夹角，构成环状凸部(46)，该凸部伸入垫圈(20)的沟槽(44)内。这样，在滤清器的安装与操作过程中，垫圈(20)就不会从凹槽(22)内脱出。

尽管环状凸部(46)伸进沟槽(44)内，但并不紧贴住垫圈(20)，垫圈(20)和凹槽(22)之间留有间隙。

在一个优选的实施方式中，垫圈(20)的内径与凹槽(22)内侧壁(42)的直径大体相等，而垫圈(20)的外径比凹槽(22)外侧壁 (40)的直径约小0．025英寸。在该实施方式中，沟槽(44)的深度约为0，025英寸，而该环状凸部(46)的直径比凹槽(22)内侧壁 (42)的直径约大0．050英寸。最好垫圈(20)的外周与凹槽(22)外侧壁(40)之间以及垫圈(20)的内周与凹槽(22)内侧壁(42)之间都有间隙。在另一优选实施方式中，垫圈(20)的内径比凹槽(22)内侧壁(42)的直径约大0．03英寸，而该垫圈的外径比凹槽(22)外侧壁(40)的直径约小0．025英寸，沟槽(44)的深度也约为0．025英寸，环状凸部(46)的直径比凹槽(22)内侧壁(42)的直径约大 0.050英中。

这样，在安装过程中，当滤清器(8)转动时，垫圈(20)可以在凹槽(22)内自由转动，从而减小了作用于垫圈(20)上的剪切力。由于环状凸部(46)与沟槽(44)充分接触，从面避免了垫圈(20)沿轴向从凹槽(22)中脱出。垫圈(20)和凹槽(22)之间的间隙与垫圈(20)上圆角的作用相结合，使滤清器(8)安装时在垫圈(20)与凹槽 (22)间的任何气体得以逸出。

沟槽(44)最好位于垫圈(20)内表面的中央处附近，如图2所示，垫圈(20)大体对称。尽管垫圈(20)小于凹槽(22)的尺寸，但是，将垫圈制成大致为“B”字的形状，有助于环状凸部(46)将垫圈 (20)卡在凹槽(22)内。这种对称垫圈(20)的优点是，在垫圈(20)装进凹槽(22)之前，不需作安装面的选择。

图3示出了另外一个实施方式，在该实施方式中，端盖(16)上凹槽(22)的内侧壁(42)上沿圆周间隔设置了一组径向向外延伸的舌片(48)，这些舌片(48)都伸进沟槽(44)中，从而将垫圈保持在凹槽内。

本发明的密封装置在操作时能将垫圈保持住，在安装过程中允许垫圈在凹槽内自由转动。这种密封装置不需对安装面进行选择，而且可以消除空气存留在装置内的缺陷。

以上所述的仅是本发明的优选实施方式。应当指出，对于本领域的普通技术人员来说，在不脱离本发明原理的前提下，还可以作出若干变型和改进，这些也应视为属于本发明的保护范围。

说明书附图

说明书摘要

本发明涉及一种密封装置，该装置可用在圆筒式滤清器中。该滤清器包括一个一端封闭一端敞开的外壳、设在敞开端的端盖及安装在外壳内的滤清元件。该滤清器可用螺纹连接到安装板上，密封装置包括安装在端盖上环状凹槽内的垫圈。这种密封装置在安装时能自由转动。

[对原专利申请文件的评析]

# 一、权利要求书

1．权利要求1涉及一种用于圆筒式滤清器的密封装置，作为一项独立权利要求，应当符合中国专利法实施细则第二十一条第二款的规定，即从整体上反映发明的技术方案，记载为达到发明目的的必要技术特征。

在该申请的说明书中，虽然申请人未正面明确提出该发明的发明日的，但从其对背景技术所作的分析以及后述的技术方案中可以得知，解决垫圈安装过程中存在的剪切应力问题应是该发明的一个主要目的。但权利要求1中所记载的技术方案无法实现上述日的，所记载的技术特征只能保证将垫圈保持在端盖的凹槽内，而不能使垫圈在安装过程中自由转动，从而消除剪切作用力的产生，只有当垫圈与凹槽之间存在运动间隙时，才能实现上述日的。因此，原权利要求1缺少达到该发明日的的必要技术特征，不符合中国专利法实施细则第二十一条的上述规定。

2．权利要求2的限定部分与本发明的上述发明目的直接有关，是实现本发明目的的必要技术特征，应写入权利要求1。此外，这些技术特征属于一种功能性的限定，垫圈“在安装过程转动滤清器时，相对端盖自由转动”是对该技术方案所达到的技术效果的描述，但缺少具体明确的技术特征。

审查指南第二部分第二章节3，2．2节规定：“通常，对产品权利要求来说，应当尽量避免使用功能或者效果特征来限定发明，只有某一技术特征无法用结构特征来限定，或者技术特征用结构特征限定不如用功能或效果特征来限定更为清楚，而且该功能或者效果能够通过说明书中充分规定的实验或者操作直接和肯定地验证时，使用功能或者效果特征来限定发明才是允许的。”

权利要求2限定部分的技术特征显然不属于上述情况，因为从说明书所公开的技术方案看，这些效果特征完全可以，也应该用具体的技术特征来取代。

3．权利要求3中“垫圈的断面形状如说明书附图2所示”一句，属于对说明书附图的直接引用，不符合中国专利法实施细则第二十条第三款的规定：“除绝对必要外，不得使用，如图……所示”的用语。”

此外“截面大致呈矩形，具有一对轴向延伸的相对表面和一对径向延伸的相对表面” 属于垫圈的一个重要结构特征。从说明书所公开的技术内容可以得知：无论对现有技术还是对该发明，这种大致呈矩形的横截面形状都是唯一的形状。如果将演技术特征写入权利要求3中，则意味着在权利要求1的技术方案中，其垫圈的形状不是或者有可能不是矩形截面，这显然与说明书所公开的内容不相符，因此，应将该技术特征写入权利要求1的前序部分。

在撰写独立权利要求时，有些技术特征虽然是构成一项技术方案的必要特征，但它与现有技术完全相同，而且与其发明目的没有直接的关系。例如一项发明涉及一种照相机，其发明点在于对照相机的快门机构作了改进，照相机的其他部分与现有技术相同，这时，其独立权利要求可以写作“一种照相机，它具有一个快门机构，其特征在于：……。”这时，照相机的其他构件，例如镜头并未被写入该权利要求中去，但这绝非意味着镜头不是组成该照相机的必要技术特征，而是意味着其镜头与现有技术的镜头相同，在独立权利要求的前序部分中省略了，省略并不意味着不存在。但如果在该权利要求的从属权利要求中将该技术特征写入，例如，将权利要求2写作：如权利要求1所述的照相机，其特征在于它还包括一个镜头。这时，特意味着权利要求1中所述的照相机不带有或者可能不带有镜头，这显然与该发明的技术方案相矛盾，故权利要求 2不能被允许。如果申请人想把镜头这一技术特征写入权利要求书中，则只能将其写入权利要求1的前序部分。

基于同样理由，在本发明中，表达垫圈的横截面为矩形的形状技术特征只能写入权利要求1的前序部分。

4．权利要求4中”所述的垫圈大致是对称的”这一技术特征不够清楚和准确，它没有指明对称的方向。依照说明书的记载，应将其改为“垫圈的横截面沿径向上下对称”。从而使该权利要求符合中国专利法实施细则第二十条第一款的规定：“清楚地表达请求保护的范围”。

5．如前面第3点所述，权利要求5限定部分的特征，即对垫圈横截面形状及其外表面的限定应写入权利要求1的前序部分，在对权利要求1作了这种修改之后，权利要求5即没有存在的必要。

6．权利要求7是对权利要求6的引用，“固位装置与端盖成一体”这一技术特征已写入权利要求6中，故应将该技术特征从原权利要求7(见修改后的权利要求5)中删除。

7．从形式上看，权利要求8引用了权利要求6或7，而权利要求6又引用了权利要求1或2，这种引用关系不符合中国专利法实施细则第二十三条第二款的规定。

从技术内容上看，根据说明书的记载，该密封装置中的“固位装置”有两种不同的实施方式，一是“一个自环状凹槽内侧壁径向向外延伸的环状凸部”，二是“与端盖成一体的，沿圆周方向间隔的、径向朝外延伸的舌片”，两者属于并列的技术方案，故权利要求 8不能对权利要求7进行引用，否则将会导致技术方案上的矛盾。

8．权利要求9限定部分也属十一种功能性限定，它仅仅记载了其效果特征，如同以上对权利要求2的分析，该效果特征应采用具体结构特征来表示。

9．权利要求10限定部分的技术特征是产生权利要求9技术效果的具体结构特征，可以用之取代权利要求9，但“垫圈的边缘是圆形的”这一描述不够准确，应修改为：“垫圈的角部是圆形的”。为对本发明更好地加以保护，此从属权利要求改写成新权利要求 3和7，前者引用权利要求1或2，后者引用权利要求6。

10．如同以上对权利要求1的分析，为实现该发明的发明目的，权利要求1中至少应当包括使垫圈在安装过程中可以自由转动的具体技术特征。根据说明书的记载，能够实现该目的的技术方案有两个：一个是使垫圈的外直径小于凹槽外侧壁的直径，而其内直径又与凹槽内侧壁的直径大致相同；另一个是使垫圈的外直径小于凹槽外侧壁的直径，同时其内直径又大于凹槽内侧壁的直径。权利要求11和12的技术特征均不完整，它们只对内、外径中的一个尺寸作了限定，与说明书所公开的技术方案不符，而且，在不对内、外径作出同时限定的情况下，也难以保证其发明目的的实现，因此，权利要求11和12应当删除。

11．权利要求13实际上相当于上述的第二种技术方案，根据中国专利法实施细则第二十条第一款的规定，为了“清楚并简要地表达请求保护的范围”，可以将说明书中所描述的两种方案归纳为：“垫圈的外直径小于端盖环状凹槽外侧壁的直径，而垫圈的内直径等于或大于环状凹槽内侧壁外表而的直径。”由于该技术特征是实现本发明目的的必要技术特征，应将其补入权利要求1中，而将权利要求13删除。

12．权利要求14～16实际上就是权利要求11～13所达到的一种技术效果，不存在任何新的技术特征，因此，从属权利要求14～16的保护范围实质上与从属权利要求11～13的保护范围完全相同，应当删除。

13．从形式上看，权利要求17是该发明的第二个独立权利要求，该权利要求实际上涉及该发明的一种优选的技术方案。该方案中除了包含实现该发明目的的全部必要技术特征之外，还包括了“一个大致对称的环状垫圈”和“与端盖成一体的固位装置”这两个技术特征。该技术方案完全可以用一个从属权利要求的形式来表达，从而使权利要求书更为“清楚、简要”。修改后的权利要求4中引用权利要求2的部分，实际上就相当于该技术方案。

14．在说明书的一个优选实施方式中，分别对垫圈、凹槽以及固位装置的尺寸作了具体限定，为了更有效地对该发明进行保护，不妨以该实施方式为依据撰写一个新的从属权利要求，如修改后的权利要求8。

15．该发明的发明点在于对现有滤清器的密封装置进行改进，在选择专利保护的主题时，选择“密封装置”作为保护客体是十分合适的。为了获得最大的保护范围，在权利要求1中应尽量避免写入与该密封装置无关的技术特征。原权利要求1中记载了若干有关圆筒式滤清器的结构特征，这将导致保护范围的缩小，修改后的权利要求1已删去这些结构特征。

如果该密封装置与圆筒式滤清器的结合要求滤清器结构本身或其结合本身作相应的改进，从而给滤清器本身带来了实质性的进步，不妨将“带有这种密封装置的滤清器”作为该发明的第二个技术主题进行保护。由于说明书中已经对滤清器的有关结构作了很详细的公开，这种补充也是有基础的。但就本发明来说，该滤清器本身结构除密封装置外无任何其他改进，因而不应将滤清器作为第二个主题进行保护。这里需要注意的是，如果权利要求书中增加丁“滤清器”这一主题，说明书中的发明名称、技术领域、背景技术，发明目的以及技术方案部分都需作相应的修改。

# 二、说明书

1．名称

本发明是专用于圆筒式滤清器中的密封装置，而原发明名称“密封装置”过于笼统，未体现其特定的应用领域，因此未清楚、简明地反映读发明的主题。应将发明名称改为“圆筒式滤清器中的密封装置”。这样修改后，也满足了与权利要求书中所要求保护的主题名称相一致的要求。

# 2．所属技术领域

原说明书中所属技术领域部分所提到的“涉及一种液体密封装置”与其权利要求中要求保护的主题不一致，概括得过于上位，根据审查指南第二部分第二章第2．2．2节的规定，该技术领域应当是发明直接所属或者直接应用的具体技术领域，而不是上位的或者相邻的技术领域，也不是发明本身，因此，将技术领域写作“涉及一种圆筒式滤清器的密封装置”为宜。

# 3．背景技术

说明书原背景技术部分只写明与该发明最为相关的背景技术状况，未写明该有关技术的出处。根据中国专利法实施细则第十八条的有关规定，在背景技术部分应指明反映这些背景技术的有关文件，因此在修改后的说明书这一部分给出了反映此现有技术状况的德国专利申请公开文件的公告号。

# 4．发明目的

原说明书中缺少“发明目的”这一部分。根据审查指南第二部分第二章2．2．4节的有关规定，在说明书的背景技术之后，应当用正面的、尽可能简洁的语言客观而有根据地反映发明要解决的技术问题。

根据说明书背景技术中对现有技术状况的分析以及结合实施方式对本发明所作的说明，可以得知该发明针对以下三个问题进行了改进：

# (1)在安装过程中垫圈承受内部剪切作用力的问题；

(2)在安装过程中出现存留空气的问题；

(3)垫圈不规则形状给其制造和安装带来不便。

如果将以上三个问题同时写入该发明的一个发明目的内，则权利要求1的技术方案必须包括能解决上述三个问题的全部必要技术特征，这样，将会使保护范围变窄。通过阅读权利要求书及说明书可以得知，申请人是将上述问题中的第一个问题作为主要问题来解决的，其他两个问题都是在解决了第一个问题的基础上对该发明所作的进一步改进。这时，在撰写发明目的时就不应将上述三个问题混为一谈，而应分清主次，从而使权利要求1有可能获得最大的保护范围。

具体地说，有两种方式可供选择厂—种是仅仅将解决第一个问题作为该发明的发明目的，即写作“本发明的目的在于消除垫圈安装过程中所承受的剪切作用力的问题”。第二和第三个问题的解决，可以放在该发明所取得的有益效果部分进行叙述，即针对某些优选的实施方式，阐明其可以消除安装过程中存留空气的问题以及解决安装不便的问题。另—种方式是将解决第一个问题作为该发明的主要目的，其余两个作为该发明的第二和第三个目的。但这时应当注意，无论在说明书还是权利要求书中，与后两个目的有关的技术方案必须以第一个发明日的为基础；也就是说，在撰写权利要求书时，应将与第二、三个目的有关的权利要求写作与第一个发明目的有关的权利要求(例如权利要求1)的从属权利要求。正如审查指南第二部分第二章2．2．4节所规定的：“一件专利申请的说明书可以包括一个或者多个发明或者实用新型的目的……说明节所写明的每个目的应当与一个总的发明构思相关。

# 5．技术方案

原说明书技术方案部分与原权利要求1一样，缺少实现发明目的的必要技术特征。应当根据新修改的权利要求1对这一部分作相应修改，使之成为一个能够实现该发明目的的技术方案。

此外，修改后的说明书中在这一部分还简要写明两个实现其另两个目的的优选实施方式，即相应于新修改的权利要求2和4的两个技术方案。

# 6．有益效果

原说明书将本发明的有益效果写在说明书的末尾，不符合中国专利法实施细则第十八条规定的八个部分的顺序。为此，在修改后的说明书中将这部分内容提前，写在“技术方案”之后。此外，为了更清楚地写明本发明的有益效果，更具体地通过对技术方案技术特征的分析来说明其有益效果。

# 7．图面说明

原说明书中缺少图面说明这一部分。按照中国专利法实施细则第十八条的规定，说明书中有附图的，在结合附图描述具体实施方式之前应集中对所有附图作出说明。因此，在修改后的说明书中，在此处集中给出三幅附图的图面说明。

# 8．具体实施方式

原说明书这一部分共存在五个问题：

(1)这一部分一开始写明图1为本发明所提供的滤清器，显然与本发明的主题不符。因为本发明是用于滤清器中的密封装置，不是滤清器本身，故在修改后的说明书中改为“图1是一种采用本发明密封装置的滤清器的局剖侧视图”。

(2)根据审查指南第二部分第二章2．2．8节的规定，说明书中的附图标记不加括号，而原说明书中的附图标记全部带有括号，因此在修改后的说明书中有关附图标记的括号应全部删除。

(3)说明书中出现了英制计量单位，不符合审查指南第二部分第二章2．1．1节的有关规定：应当使用国家法定汁量单位。即长度单位不得用英寸，应将其换算成同家法定计景单位厘米。如果需要，可在其后括号内注明相应的英制单位。

(4)说明书中“片簧34”中的附图标记“34”在附图中未予标明，不符合中国专利法实施细则第十九条第三款的规定：附图中未出现的附图标记不得在说明书文字部分提及。这有两种修改办法，一种是在附图中补标上附图标记34，另一种是将说明书中片簧之后的附图标记34删去。在修改的说明书中采用了后一种办法。

(5)与前面权利要求4中所指出的问题一样，说明书中描述“垫圈20大体对称”时未指明对称的方向，以致造成描述不够清楚。应修改为“垫圈20的横截面大体沿径向上下对称”。

# 9．说明书摘要

说明书摘要主要存在两个问题：其一是未写明本发明的主要技术特征，即与原权利要求1一样缺少实现发明目的的必要技术特征；其二是缺少摘要附图。

[修改后的专利申请文件]

权利要求书

1．一种用可于圆筒式滤清器中的密封装置，它包括一个环形垫圈和一个位于滤清器端盖上、用于安放此环形垫圈的环状凹槽，环形垫圈的横截面大致呈矩形，包括一对径向延伸的表面和一对轴向延伸的表面，其特征在于：在此垫圈的轴向内侧面上设有一圆周沟槽，滤清器端盖的环状凹槽内侧壁上设有—个伸入到垫圈沟槽内的固位装置，将垫圈保持在凹槽内，所述固位装置与垫圈沟槽呈松动配合，垫圈的外直径小于端盖环状凹槽外侧壁的直径，而垫圈的内直径则等于或大于环状凹槽内侧壁外表面的直径。

2。如权利要求1所述的密封装置，其特征在于：所述垫圈横截面的形状沿径向上下对称。

3．如权利要求1或2所述的密封装置，其特征在于：所述垫圈的角部是圆形的。

4．如权利要求1或2所述的密封装置，其特征在于：所述固位装置与所述端盖成一体。

5．如权利要求4所述的密封装置，其特征在于：所述固位装置是多个沿环形凹槽内侧壁圆周方向间隔设置的、径向向外延伸的舌片。

6．如权利要求4所述的密封装置，其特征在于：所述固位装置是一个自其环状凹槽内侧壁沿径向向外延伸的环状凸部。

7．如权利要求6所述的密封装置，其特征在于：所述垫圈的角部是圆形的。

8．如权利要求7所述的密封装置，其特征在于：所述垫圈的圆角半径为0.127厘米，垫圈中沟槽深度为0．064厘米，端盖上环状凸部的直径比其内侧壁直径大0．127厘米，垫圈的内直径比端盖凹槽的内侧壁直径大0．076厘米，垫圈的外直径比端盖外侧壁的直径小0.064厘米。

说  明  书

圆筒式滤清器中的密封装置

本发明涉及一种密封装置，具体地说，涉及一种圆筒式滤清器的密封装置。

众所周知，圆筒式滤清器常用于内燃机的润滑系统中。这类滤清器通常包括一个外部容器和—个用来封闭中空圆筒状滤清元件的端盖。在滤清器的端盖和安装该滤清器的发动机机体或连接板或类似物件之间，需采用一个环状密封垫圈，从而使这些元件之间获得有效的密封。通常，在该端盖上所形成的环状凹槽内安装一个具有矩形横截面的垫圈，然后再将该凹槽的一侧或两侧的壁画卷曲，将密封圈封装在凹槽内。在德国专利申请公开说明书DE—3222815A中，对这种密封装置作了详细描述。

这类密封垫圈的缺点是，垫圈相对端盖的转动受到阻碍。尽管垫圈在装配前预先经过于润滑，但是，一旦垫圈与密封基面相对接触之后，在滤清器旋转至最终工作位置时，垫圈会受到剪切变形力。垫圈所经受的这种内部剪切力会导致垫圈移动，并使密封失效。

采用这种密封垫圈的滤清器，还存在装配过程中垫圈与端盖之间存留空气的可能性，所有留的空气像一个弹簧，一旦空气逸出，会使作用于该垫圈的有效外加力矩减小。这样，会使滤清器因振动而松脱，甚至可能导致滤清器离开其安装位置。另外，由于这种垫圈是一种上下不对称的结构。无论对垫圈的制造还是安装都带来不便。

本发明针对现有技术中所存在的上述问题提供了一种供圆筒式滤清器用的密封装置，其主要目的在于：该装置一方面可以将垫圈保持在端盖的凹槽内，另一方面在安装时又可使垫圈相对端盖自由转动，从而避免了内部剪切作用力的产生。

本发明的另一个目的在于使垫圈在安装时不需要对其安装面进行选择，以便于垫圈的加工和安装。

本发明还有一个目的，即解决垫圈安装过程中，端盖凹槽中会存留空气的问题。

本发明的上述目的是这样实现的：提供一种用于圆筒式滤清器的密封装置，它包括一个环形垫圈和一个位于滤清器端盖上、用于安放此环形垫圈的环状凹槽，所述垫圈的横截面大致呈矩形，包括一对径向延伸的表面和一对轴向延伸的表面，在垫圈的轴向内侧面上设有一圆固沟槽，滤清器端盖的环状凹槽内侧壁上设有一个伸入到垫圈沟槽内的固位装置，将垫圈保持在凹槽内，所述的固位装置与所述垫圈沟槽呈松动配合，垫圈的外直径小于端盖凹槽外侧壁的直径，而垫圈的内直径则等于或大于凹槽内侧壁外表面的直径。

在一个优选实施方式中，将垫圈的角部制成圆形。

在另一个优选的实施方式中，将垫圈的横截面形状制成沿滤清器的径向上下对称的形状。

采用本发明的密封装置，在操作过程中能将垫圈保持在端盖的凹槽内，由于垫圈与凹槽之间留有间隙，在安装过程中，垫圈可以在凹槽内自由转动，从而避免了剪切应力的产生；由于垫圈为对称结构，便于制造，而且安装时不需对其安装面进行选择；垫圈的圆形角部可以防止在垫圈与端盖之间存留空气。

以下结合附图对本发明的几个优选实施方式进行具体描述：

图1是一种采用本发明密封装置的滤清器的局部侧视图；

图2是图1所示滤清嚣的密封装置的局部放大图；

图3是本发明密封装置的另一实施方式的端部视图。

图1示出了采用本发明密封装置的圆筒式滤清器8，该滤清器8包括一个外壳或容器10，其一端由一个与之成一体的端壁12封闭，外壳10的另一端设有加强板14及环形端盖16。用点焊或类似方式将端盖16的内周边固定到加强板14的下侧面，而端盖 16的外周边则用不渗漏流体的滚轧缝或接合点18与容器10的下端固定在一起，垫圈20最好由睛橡胶或类似耐油的弹性材料制作，将其安放在端盖16 下侧的环状凹槽22内，关于这一点，将在下文洋述。当滤清器8安装在滤清器的安装座上，例如一台内燃机上时，将形成一个油进口腔(图中未示出)，垫圈20对该油进口腔起到密封作用。

加强板14的中心处设有内螺纹套24，该螺纹套24适于拧入一个带外螺纹的杆(图中未示出)。该外螺纹杆具有一中心通道，使来自滤清器8的油经过该通道而流出，加强板14还具有一组进口26，来自进口腔需要进行过滤的油液经进口26而流入滤清器8的内部，中空圆筒状滤清元件28安装在容器10内，并通过支承结构30安装在加强板14上方的某一位置上。这样，经进口26流进滤清器8的油径向向外流到容器10和滤清元件28之间的空间，在该空间内又沿轴向朝端壁12的方向流动，此后再沿径向向内流动，当油液穿过滤清元件28时，便流入了多孔的中心管32内，并得到滤清，中心管32内的油经过内螺纹套24从滤清器8流出，再由上述外螺纹杆中的中心通道流回到发动机中。

采用合适的部件，例如设在在该滤清元件28端部和容器10的端壁12之间的片簧可将滤清元件28固定在容器10内的一个合适位置上。片簧推压滤清元件28，使其靠在支承结构30上。通常，滤清器8在靠近加强板14处还设置有止回阀36，以防止发动机停止工作时通过滤清器的油回流。压力安全阀38设置在支承结构30内，该阀可在滤清元件28阻塞时形成旁路，使油仍能流过滤清器8。

如图2所示，垫圈20设置在端盖16的环状凹槽22内。垫圈 20最好带有圆角，以减少该滤清器安装时可能在凹槽22内存留过多的空气，业已发现，要想实现这一目的，半径约为0．127厘米的圆角是适宜的。

端盖16的环状凹槽22处设有固位装置，该装置伸入垫圈20内表面的沟槽44中，从面将垫圈20保持在凹槽22内。在图1和图2所示的实施方式中，凹槽22的内侧壁42的末端处径向朝外形成夹角，构成环状凸部46，该凸部伸入垫圈20的沟槽44内。这样，在滤清器的安装与操作过程中，垫圈20就不会从凹槽22内脱出。

尽管环状凸部46伸进沟槽44内，们并不紧贴住垫圈20。垫圈20和凹槽22之间留有间隙。

在一个优选实施方式中，垫圈20的内径与凹槽22内侧壁42的直径大体相等，而垫圈20的外径比凹槽22外侧壁40的直径约小0．064厘米。在该实施方式中，沟槽44的深度约为0．064厘米，而该环状凸部46的直径比凹槽22内侧壁42的直径约大0.127厘米。最好垫圈20的外周与凹槽22外侧壁40之间以及垫圈20的内周与凹槽22内侧壁42之间都有间隙。在另一优选实施方式中，垫圈20的内径比凹槽22内侧壁42的直径约大 0．076厘米，而该垫圈的外径比凹槽22外侧壁40的直径约小 0，064厘米，沟槽44的深度也约为0．064厘米，环状凸部46的直径比凹槽22内侧壁42的直径约大0．127厘米。

这样，在安装过程中，当滤清器8转动时，垫圈20可以在凹槽 22内自由转动，从面减少了作用于垫圈20上的剪切力。由于环状凸部46与沟槽44充分接触，从而避免了垫圈20沿轴向从凹槽 22中脱出。垫圈20和凹槽22之间的间隙与垫圈20上圆角的作用相结合，使滤清器8安装时在垫圈20与凹槽22间的任何气体得以逸出。

沟槽44最好位于垫圈20内表面的中央处附近，如图2所示，垫圈20的横截面大体沿径向上下对称。尽管垫圈20小于凹槽 22的尺寸，但是，将垫圈制成大致为“B”字的形状，有助于环状凸部46将垫圈20卡在凹槽22内。这种对称垫圈20的优点是：在垫圈20装进凹槽22之前，不需作安装面的选择。

图3示出厂另外一个实施方式，在该实施方式中，端盖16上凹槽22的内侧壁42上沿圆周间隔设置了一组径向向外延伸的舌片48，这些舌片48都伸进沟槽44中，从而将垫圈保持在凹槽内。

以上所述的仅是本发明的优选实施方式。应当指出，对于本领域的普通技术人员来说，在不脱离本发明原理的前提下，还可以作出若干变型和改进，这些也应视为属于本发明的保护范围。

(“说明书附图”相同为节省篇幅此处从略，可参见297页原专利申请文件的“说明书附图”。)

说明书摘要

本发明涉及一种供圆筒式滤清器使用的密封装置，它包括一个环形垫圈和一个位子滤清器端盖上、用于安放此垫圈的环状凹槽，此垫圈横截面大致为矩形，在其轴向内侧面上设有一道沟槽，端盖环状凹槽内侧壁上设置了一个可伸入此沟槽内的固位装置，此垫圈与凹槽间留有间隙，使垫圈在凹槽内可自由转动，从而避免在安装过程产生剪切力。垫圈角部制成圆形、且垫圈大致沿径向上下对称，可消除安装过程中存留过多的空气，且不需对安装表面进行选择。

摘要附图

# 案例十   带吸墨水腔室的墨水瓶

本案例原专利申请文件的撰写主要存在五个方面的问题：

(1)独立权利要求缺少实现本实用新型目的的必要技术特征；

(2)一部分从属权利要求所请求保护客体的名称与其引用的独立权利要求所请求保护客体的名称不一致；

(3)一部分从属权利要求引用关系不当，导致保护范围不清楚；

(4)说明书名称和所属技术领域写入了本实用新型的区别技术特征；

(5)说明书的目的部分与技术方案部分混写成一段，且未明确写明本实用新型的目的。

[原专利申请文件]

权利要求书

1．一种墨水瓶，包括瓶体和瓶盖，其特征在于：该瓶体1有一个从其瓶口部分5伸入到瓶体1内腔的吸墨水腔室2，该吸墨水腔室2的高度大体上等于从瓶体1瓶口部分5的顶端到瓶体1内腔底壁11的高度；该吸墨水腔室2上部4的外形与瓶体1瓶口部分5内部的形状相配，该吸墨水腔室2的底壁12或其侧壁靠近底壁12处有一个墨水流入口7。

2，根据权利要求1所述墨水瓶的吸墨水腔室，其特征在于：在其侧壁上与底壁12相距10至20毫米处还开有一个导气口。

3．根据权利要求1或2所述墨水瓶的吸墨水腔室，该吸墨水腔室2还带有一根导气管9，其特征在于：该吸墨水腔室2下部6横截面外周边的尺寸至少比该瓶口部分5横截面内周边的尺寸小一个导气管9的横向尺寸，该导气管9从导气口通往瓶体1内墨水3上方的空气腔。

4．根据权利要求1、2、3所述的墨水瓶，其特征在于：在该吸墨水腔室2上部4及瓶体1的瓶口部分5之间设置一个密封件。

5．根据权利要求5所述的墨水瓶，其特征在于：该吸墨水腔室 2上部4顶端向外折弯，在该吸墨水腔室2折弯部分的下方与瓶口部分5顶部之间有一个密封垫片14。

6．根据权利要求1或5所述的墨水瓶，其特征在于：该吸墨水腔室2底壁。12上设置一垫块13，该垫块13横截面占整个吸墨水腔室2 F部空腔横截面的1／5至1／2，该垫块13与吸墨水腔室2底壁12上和其下部6侧壁上无墨水流入口的部分相邻，且该垫块 13的顶部比吸墨水腔室2侧壁上导气口 8的位置低2至8毫米。

说  明  书

带吸墨水腔室的墨水瓶

本实用新型涉及一种带吸墨水腔室的墨水瓶。

在商店中买回的墨水通常是装在一个由大体为圆柱形或长方体形的瓶体和瓶盖构成的墨水瓶中。当将钢笔插入到墨水瓶内吸墨水时经常发生笔杆被墨水弄脏，尤其是新开启不久使用的墨水瓶。1990年8月出版的第33期少年科普报第4版上介绍了一种名称为卫生墨水瓶的小发明，在墨水瓶口内安装了一块中间带有一个钢笔刚好能穿过的圆形通孔的泡沫塑料。当吸完墨水抽回钢笔时，泡沫塑料就把沾附在笔杆上的墨水吸掉。但是，这种结构仍然会浪费墨水，更何况这种结构的墨水瓶在使用一段时间后泡沫塑料内就吸有墨水，此时抽回钢笔时就难以将笔杆上的墨水擦拭干净，仍然会弄脏使用者的手。

本实用新型的目的是提供一种带吸墨水腔室的墨水瓶，从瓶口部分5伸入瓶体1内腔的吸墨水腔室2的高度大体上等于从瓶体1瓶口部分5的顶端到瓶体1内腔底壁11的高度，该吸墨水腔室2上部4的外形与瓶体1瓶口部分5内部的形状相配，该吸墨水腔室2的底壁12或其侧壁靠近底壁12处有一个墨水流入口 7，其侧壁还开有一个导气口8，从此导气口8至瓶体1内墨水3上方的空气腔10之间有一根导气管9。

作为本实用新型的进一步改进，在吸墨水腔室2上部4及瓶体1的瓶口部分5之间设置一个密封件；也可以让吸墨水腔室2上部4的顶端向外折弯，在此折弯部分的下方与瓶体1的瓶口部分5顶部之间设置一个密封垫片14。

作为本实用新型的另一种改进，该吸墨水腔室2底壁12上设置一垫块13，该垫块横截面占整个吸墨水腔室2下部空腔横截面的1／5至1／2，该垫块13与吸墨水腔室2底壁12上和其下部6侧壁上无墨水流入口的部分相邻，且该垫块13的顶部比吸墨水腔室 2侧壁上导气口8的位置低2至8毫米。

采用本实用新型的墨水瓶结构之后，当将吸墨水腔室放入到此装满墨水的墨水瓶中时，墨水经吸墨水腔室底部的墨水流入口流入吸墨水腔室，与此同时，空气通过导气口(或再经导气管)流入到墨水瓶瓶体内墨水上方的空气腔，从而保证墨水能继续流向吸墨水腔室。一旦吸墨水腔室中的墨水超过其侧壁导气口时，墨水瓶瓶体内墨水上方的空气腔就不能得到补充的新空气，从而吸墨水腔室与墨水瓶内压力很快就达到平衡，墨水就不再经墨水流入门流向吸墨水腔室。此时，当将笔尖未被笔杆包住的钢笔放入到吸墨水腔室内抽吸墨水时，则墨水刚好淹没过钢笔笔尖，而不会沾附在笔杆上。

当在吸墨水腔室底郎设置一块垫块之后，则可将笔杆包住笔尖的钢笔放在此垫块上吸墨水，此时墨水仅淹没过该笔尖露出部分，从而墨水也不会沾附在笔杆上。

下面结合附图对本实用新型作进一步详细的说明。

图1足本实用新型墨水瓶瓶体结构的剖视图。

图2是在本实用新型另一种墨水瓶内吸墨水时的示意图。

本实用新型墨水瓶的结构如图1所示，由瓶体1和瓶盖(图中未画出)构成。瓶体1内有一个吸墨水腔室2，该吸墨水腔室2的高度大体上等于瓶体1瓶口部分5的顶端到瓶体1内腔底壁11的高度，吸墨水腔室2上部4的外形与瓶体1瓶口部分5内部的形状相配。当此吸墨水腔室2带导气管9时，其下部6横截面外周边的尺寸至少比瓶口部分5横截面内周边的尺寸小一个导气管 9的横向尺寸，从面该吸墨水腔室2可以放入到墨水瓶瓶体1内或从其中取出。在该吸墨水腔室2的底部开有墨水流入口7。在图1的实施方式中，该墨水流入口7位于吸墨水腔室2侧壁上靠近底部的位置，但也可以位于该吸墨水腔室2的底壁12上。在该吸墨水腔室2侧壁距离其底壁12为10至20毫米的地方(相当于不包尖普通钢笔笔尖的高度)还开有一个导气口1 8。该导气门8通过导气管9与墨水瓶瓶体1内墨水3上方的空气腔10相通。吸墨水腔室2上部4的顶端向外折弯，在此折弯部分下方与瓶口部分5的顶部之间有一密封垫片14，其作用是保证瓶体1内墨水 3上方的空气腔10与瓶体1外部空间之间气密封。这样，当吸墨水腔室2向下放到瓶体1内时，墨水3经其底部的墨水流入口7进入吸墨水腔室2，与此同时，吸墨水腔室2内的空气经导气口8、通过导气管9流向墨水3上方的空气腔10内，从而使墨水3继续不断地流向吸墨水腔室2。一旦吸墨水腔室2内的墨水升高到刚刚淹没导气口8时，则吸墨水腔室2内的空气就不能再从导气口 8和导气管9流向墨水3上方的空气腔10。在这同时，由于密封垫片14的作用，瓶外的空气也不能经过吸墨水腔室2和瓶体1的瓶口部分5之间流到空气腔10内。从而，随着墨水3流入到吸墨水腔室2，空气腔10内的压力降低，当吸墨水腔室2内的压力与瓶体1内的压力达到平衡时，墨水就不再流入到吸墨水腔室2。也就是说，吸墨水腔室2内墨水的高度大体维持在刚淹没过导气口 8的位置。

作为本实用新型的另一种实施方式，密封垫片14也可以用密封环的方式设咒在吸墨水腔室2上部4与瓶体1的瓶口部分5之间。这同样能对瓶体1中，墨水3上方的空气腔10与瓶体1外部之间起密封作用。

作为本实用新型的另一种实施方式，可以如图2所示墨水瓶瓶体1的结构那样，在导气口8和空气腔10之间不设置导气管 9，此时吸墨水腔室2下部6的尺寸可以与上部4的尺寸相同，也可略小于其上部4的尺寸。当墨水3从吸墨水腔室2底部的墨水流入口7流向吸墨水腔室2，吸墨水腔室2中的空气也会由导气口8经墨水3而进入瓶体1内墨水3上方的空气腔10。

作为本实用新型的另一种改进实施方式可以如图1或图2所示那样，在吸墨水腔室2的底部一侧设置一块垫块]3，其位置不能挡住吸墨水腔室2底壁12上或侧壁上的墨水流入口7，该垫块 13的横截面占整个吸墨水腔室2下部空腔横截面的1／5至1／2，垫块13的顶端比吸墨水腔室2侧壁上导气口8的位置低2至8毫米。

当吸墨水时，对于不包尖的普通钢笔，可以如图2所示，将其放入到吸墨水腔室2底部不带垫块13的一侧，从而墨水刚刚淹没过钢笔尖，这样墨水就不会弄脏钢笔杆。相反，对包尖钢笔来说，吸墨水时将其插入到吸墨水腔室2中带垫块13的一侧，笔尖与该垫块13的顶端相接触，这样墨水也刚淹过包尖钢笔笔尖露巾在外的部分，从而吸墨水后沾附在笔杆上的墨水量很小，不致弄脏使用者的手。

说明书附图

说明书摘要

本实用新型墨水瓶带有一个吸墨水腔室，采用这种结构的墨水瓶，抽吸墨水时墨水就不会沾附在笔杆上，从而不会弄脏使用者的手、纸张等，因此十分实用。

[对原专利申请文件的评析]

# 一、权利要求书

1．权利要求1存在下述两个方面的问题

(1)原权利要求1缺少实现本实用新型目的的必要技术特征，不符合中国专利法实施细则第二十一条第二款的规定。

本实用新型的日的是提供一种灌注墨水时墨水不会沾附在钢笔笔杆上墨水瓶。为此，本实用新型的墨水瓶有一个吸墨水腔室，该吸墨水腔室中墨水的高度保持在大体相当于钢笔笔尖的高度。由本实用新型说明书所描述的实施方式可知，为使吸墨水腔室中墨水高度保持在这样的高度，在吸墨水腔室的底壁或者侧壁上靠近底壁处有一个墨水流入口，侧壁上距底壁10至20毫米处开有一个导气口，且在吸墨水腔室和瓶口部分之间气密封。采用这样的结构后，吸墨水腔室内墨水的高度大体维持在刚超过导气口的位置，大体相当于钢笔笔尖的高度。如果按原权利要求1限定的技术方案，仅仅在吸墨水腔室底壁或侧壁上靠近底壁处开有墨水流入口，而在侧壁上没有导气口，在吸墨水腔室和瓶口部分之间不密封，则随着墨水从墨水流入门流到吸墨水腔室，空气就会从吸墨水腔室和瓶口之间流入到瓶体内墨水上方的空气腔中，于是墨水继续从墨水流入口流到吸墨水腔室内，直到吸墨水腔室中墨水高度等于墨水瓶内墨水高度为止，因而不能达到本实用新型目的。如果此时仅在吸墨水腔室和瓶口之间增加密封件，而在侧壁上不增设导气口，则当墨水从墨水流入口流到吸墨水腔室后，因无空气补充到瓶体内墨水上方的空气腔中，吸墨水腔室中只能流入很少的墨水，因而无法完成灌注墨水。由上述分折可知，侧壁上距底壁10至20毫米处开有导气口以及吸墨水腔室和瓶口部分之间气密封是本实用新型的必要技术特征，应补充到权利要求1中去。

在这里，需要说明一点，在说明书的第一个实施方式中，该吸墨水腔室还带有一根从导气口通往瓶体内墨水上方空气腔的导气管，密封垫片位于吸墨水腔室上部顶端向外折弯部分的下方与瓶口部分顶部之间(即相当于原权利要求3和原权利要求5进一步限定的内容)，但它们只是本实用新型的附加技术特征，不包含此两技术特征的本实用新型就能实现本实用新型的目的，因此不应将这两个技术特征补入到新修改的权利要求1中去。

(2)权利要求中出现的附图标记未置于括号中，不符合中国专利法实施细则第二十条第四款的规定。

权利要求中引用附图标记是为了帮助理解权利要求所记载的技术方案，但该附图标记不得解释为对权利要求保护范围的限制，因而中国专利法实施细则第二十条第四款规定权利要求中的技术特征可以引用说明书附图中相应的标记，该标记应当放在相应的技术特征后面，并置于括号内。而目前权利要求1和其从属权利要求中出现的附图标记均未置于括号中，不符合上述规定。因此在修改的权利要求书中，所有的附图标记均加上括号。

(注：从属权利要求中均存在此问题，在评析从属权利要求时不再重复分析。)

2．权利要求2除附图标记未加括号外还存在两个方面的问题

(1)权利要求2所请求保护客体的名称与其引用的权利要求 1所请求保护客体的名称不一致，不符合中国专利法实施细则第二十三条第一款规定。

中国专利法实施细则第二十三条第一款规定，从属权利要求的引用部分应写明引用的权利要求的编号及其主题名称，原权利要求1请求保护的是一种墨水瓶，而原权利要求2引用部分却写明为该墨水瓶的吸墨水腔室，两者明显不一致，不符合上述规定。也就是说，权利要求2仍应请求保护一种墨水瓶，即应改写成“根据权利要求1所述的墨水瓶，其特征在于……”。

(2)原权利要求2中进一步限定的内容是本实用新型的必要技术特征，应写人权利要求1。

正如前面所指出的，“在吸墨水腔室侧壁上与底壁相距10至 20毫米处开有一个导气口”是本实用新型实现其目的的必要技术特征，因此应将其补入到权利要求1的特征部分，与此相应，在修改后的权利要求书中删去原权利要求2。

3．权利要求3除附图标记未加括号外其引用部分存在三方面的问题

(1)与权利要求2中第(1)个问题一样，请求保护客体的名称与权利要求1不一致，应改写成“根据权利要求1所述的墨水瓶”。

(2)原权利要求3引用部分写入了附加技术特征，不符合中国专利法实施细则第二十三条第一款的规定。

根据中国专利法实施细则第二十三条第一款的规定，从属权利要求的引用部分仅写明引用的权利要求的编号及其主题名称，而限定部分写明发明或实用新型的附加技术特征。而原权利要求 3中将一部分附加技术特征“该吸墨水腔室还带有一根导气管”写入了引用部分，不符合上述规定。修改后的此权利要求(因删去原权利要求2，故相当于修改后的权利要求2)将此技术特征从引用部分移至限定部分。

(3)原权利要求3引用关系不当，造成保护范围不清楚，不符合中国专利法实施细则第二十条第一款的规定。

从属权利要求在引用多项在前的权利要求时，应使其限定部分的附加技术特征和每一项被引用权利要求技术特征结合起来而限定的保护客体都能清楚地表达其保护范围。原权利要求3引用权利要求1或2。在其限定部分进一步限定导气管与导气口之间的关系，但导气口是原权利要求2的附加技术特征，并来出现在原权利要求1中，因而该权利要求3仅能引用权利要求2，引用权利要求1会导致其保护范围不清，是不合适的。但在修改后的权利要求书中，由于已将原权利要求2进一步限定的内容并入新修改的权利要求1中，因此第(3)个问题就自然而然地解决了。

4．权利要求4除附图标记未加括号外还存在三方面的问题

(1)原权利要求4引用部分采用了非择一的引用方式，造成其表达的保护范围不清楚，不符合中国专利法实施细则第二十条第一款的规定。

审查指南第二部分第二章第3．3．2节规定，多项从属权利要求引用的权利要求的编号应当用“或”或者其它与“或”同义的方式表示。而原权利要求4引用了权利要求1、2、3，这种类似于“和”结构的非择一引用方式，会造成其表达保护范围不清，因而审查指南上述章节中明确指出不允许采用。对此，应修改成“根据权利要求1、2或3所述的……”。

(2)原权利要求4这项多项从属权利要求引用了另一项多项从属权利要求，不符合中国专利法实施细则第二十三条第二款的规定。

原权利要求4是一项引用权利要求1、2或3的多项从属权利要求，其引用的原权利要求3也是一项多项从属权利要求，这种引用方式不符合中国专利法实施细则第二十三条第二款的规定：引用两项以上权利要求的多项从属权利要求，不得作为另一项多项从属权利要求的基础，因而是不允许的。

(3)原权利要求4中进一步限定的内容是本实用新型的必要技术特征，应写人权利要求1。

正如前面评析原权利要求'和2所指出的那样，原权利要求 4限定部分的附加技术特征是本实用新型实现其目的的必要技术特征，因此，应将其补入到权利要求1的特征部分，与此相应，在修改后的权利要求书中删去原权利要求4。

在这里需说明一点，为了达到使吸墨水腔室上部和瓶口部分之间密封，不一定局限于采用密封垫一类的密封构件，还可以采用其他密封方式，如缝隙式密封结构，因此在修改后的权利要求1中将该技术特征表述成 “吸墨水腔室上部与瓶体瓶口部分之间气密封”。

5．权利要求5中进一步限定内容的文字表达与其引用权利要求4中所限定的内容重复，使其表达的保护范围不清楚，不符合中国专利法实施细则第二十条第一款的规定。

在原权利要求4中限定“在吸墨水腔室上部和瓶口部分之间设置一密封件”，原权利要求5进一步限定“在吸墨水腔室上部顶端向外折弯部分的下方与瓶口部分顶部之间有一密封垫片”。这样一来，对原权利要求5保护客体的保护范围可能出现两种不同的理解：一种是在吸墨水腔室上部和瓶口部分之间只有一个密封件，即密封垫片；面另一种可认为在它们之间既有一个密封件，又有一个密封垫片。因而，权利要求5限定部分的文字表达是不清楚的，使其表达保护范围不清。对此，应如新修改的权利要求3限定部分那样，先将其引用权利要求中的“气密封”(即相当于原权利要求中的“密封件”)限定为密封垫片，然后进一步限定该密封垫片的位置一位于吸墨水腔室上部顶端向外折弯部分的下方与瓶口部分顶部之间。

6．原权利要求6这项多项从属权利要求间接引用了另一项多项从属权利要求，不符合中国专利法实施细则第二十三条第二款的规定。

原权利要求6引用了权利要求1或5，原权利要求5表面上看来仅引用原权利要求4，由于原权利要求4是多项从属权利要求，因此原权利要求6间接引用了多项从属权利要求4，按照审查指南的规定，这种多项从属权利要求间接引用多项从属权利要求也是不允许的，对此应作出修改。在修改后的权利要求书中将此权利要求分为两项从属权利要求，(见新修改后的权利要求4和 5)，从而克服了多项从属权利要求间接引用多项从属权利要求的缺陷。

# 二、说明书及其摘要

1．名称

原说明书中实用新型名称包含了本实用新型的区别技术特征，与权利要求书中请求保护客体的名称不一致。

若说明书中实用新型名称包含了区别技术特征，则与其相应的独立权利要求所请求保护客体的名称中也就包含了本实用新型的区别技术特征，也就是说本实用新型的区别技术特征写入厂独立权利要求的前序部分，显然不符合中国专利法实施细则第二十二条第…款的规定。因此，应将本说明书实用新型名称中的区别技术特征“带吸墨水腔室”删去，改为“墨水瓶”，从而与修改后的独立权利要求所请求保护客体的名称相一致。

# 2．所属技术领域

所属技术领域中包含了本实用新型的区别技术特征，不符合审查指南第二部分第二章第2．2．2节的规定。

审查指南第二部分第二章第2．2．2节中指出，所属技术领域通常与发明或实用新型在国际专利分类表中可能分入的最低位置有关，该分类最低位置所包含的技术特征显然是本实用新型与最接近现有技术所共有的技术特征，因而不应将本实用新型的区别技术特征写入到所属技术领域部分。因此，修改后的说明书中，将区别技术特征“带吸墨水腔室”从所属技术领域部分删去，改为“本实用新型涉及一种墨水瓶”。

# 3．目的与技术方案

原说明书这两部分存在三个问题：

(1)说明书中将其第四部分目的和第五部分技术方案混写成一段，不符合中国专利法实施细则第十八条第一款的规定。

在原说明书中并未写明本实用新型的目的，而将本实用新型技术方案作为本实用新型的目的，显然不符合中国专利法实施细则第十八条的有关规定。

修改后的说明书在技术方案部分之前增加了一段，明确地给出本实用新型的目的；提供一种灌注墨水时不会使笔杆上沾附有较多墨水的墨水瓶。

(2)与独立权利要求相应的技术方案部分未写明要求保护的实用新型的技术方案，不符合中国专利法实施细则第十八条第一款的规定。

原说明书技术方案中与独立权利要求相应的一段中缺少实现本实用新型目的的必要技术特征——在吸罢水腔室上部及瓶体的瓶口部分之间气密封。此外，该段中还包括了不应写入该段中的本实用新型附加技术特征——从导气口到瓶体内墨水上方的空气腔之间有一根导气管。因此，技术方案这部分未写明本实用新型要求保护的技术方案。在修改后的说明书中，这一部分增补了“气密封”这一必要技术特征，并删去厂“导气管”这一附加技术特征。

(3)技术方案部分中不需写入附图标记。

由于说明书这一部分只是写明技术方案，而不是具体实施方式，因此不应写入附图标记。更何况说明书这一部分之前尚未出现对附图的描述，引入附图标记显然不妥。修改后的说明书这一部分已将附图标记删去。

# 4．具体实施方式

原说明书中这一部分存在的问题是描述吸墨水腔室及瓶口部分之间的密封手段局限于密封件，从而可能使权利要求书所表达的保护范围过窄。

为使修改后的权利要求书具有更宽的保护范围，修改后的权利要求1中将该技术特征表述成“气密封”。与此相应，说明书具体实施方式在说明该密封件的同时，增加一部分有关其他密封结构的说明。

# 5．说明书附图

说明书具体实施方式中所提到的部分附图标记在所有附图中均未出现，不符合中国专利法实施细则第十九条第三款的规定。

按照中国专利法实施细则第十九条第三款的规定：发明或者实用新型说明书文字部分中未提及的附图标记不得在附图中出现，附图中未出现的附图标记不得在说明书文字部分中提及。而在原说明书的具体实施方式中对垫块标注了附图标记13，但该附图标记13在附图中未出现，这是不允许的。对此，有两种修改方式，一种是将说明书文字部分中的附图标记13删去，另一种是在说明书附图中标明附图标记13。对本案来说，似乎应在附图中补上附图标记13，这样可使说明书的描述更为清楚。

# 6．说明书摘要

原说明书摘要存在两方而的问题。其一是摘要中未写明本实用新型的技术方案，不符合中国专利法实施细则第二十四条的规定，在修改后的说明书摘要中已将独立权利要求1所限定的技术方案补充进去。其二是缺少说明书摘要附图，同样不符合中国专利法实施细则第二十四条的规定。修改后的说明书摘要，提供了一幅能说明本实用新型技术方案的附图，即图2。

[修改后的专利申请文件]

权利要求书

1．一种墨水瓶，包括瓶体和瓶盖，其特征在于：该瓶体(1)有一个从其瓶口部分(5)伸入到瓶体(1)内腔的吸墨水腔室(2)，该吸墨水腔室(2)的高度大体上等于：从瓶体(1)瓶口部分(5)的顶端到瓶体(1)内腔底壁(11)的高度；该吸墨水腔室(2)上部(4)的外形与瓶体(1)瓶口部分(5)内部的形状相配，且该吸墨水腔室(2)上部(4)与瓶体(1)瓶口部分(5)之间气密封；该吸墨水腔室(2)的底壁(12)或其侧壁靠近底壁(12)处有一个墨水流入口(7)，在其侧壁上与底壁(12)相距10至20毫米处还开有一个导气口(8)。

2．根据权利要求1所述的墨水瓶，其特征在于：该吸墨水腔室 (2)还带有一根导气管(9)，该吸墨水腔室(2)下部(6)横截面外周边的尺寸至少比该瓶口部分(5)横截面内周边的尺寸小一个导气管(9)的横向尺寸，该导气管(9)从导气口(8)通往瓶体(1)内墨水 (3)上方的空气腔。

3．根据权利要求1或2所述的墨水瓶，其特征在于：该吸墨水腔室(2)上部(4)与瓶体(1)瓶口部分(5)之间的气密封采用密封垫片(14)，该吸墨水腔室(2)上部(4)顶端向外折弯，此密封垫片(14)位于该吸墨水腔室(2)上部(4)顶端向外折弯部分的下方与瓶口部分(5)顶部之间。

4．根据权利要求3所述的墨水瓶，其特征在于：该吸墨水腔室 (2)底壁(12)上设置一垫块(13)，该垫块(13)横截面占整个吸墨水腔室(2)下部空腔横截面的1／5至1／2，该垫块(13)与吸墨水腔室 (2)底壁(12)上和其下部(6)侧壁上无墨水流入口的部分相邻，且该垫块(13)的顶部比吸墨水腔室(2)侧壁上导气口(8)的位置低2至8毫米。

5．根据权利要求1或2所述的墨水瓶，其特征在于：该吸墨水腔室(2)底壁(12)上设置一垫块(13)，该垫块(13)横截面占整个吸墨水腔室(2)下部窄腔横截面的1／5至1／2，该垫块(13)与吸墨水腔室(2)底壁(12)上和其下部(6)侧壁上无墨水流入口的部分相邻，且该垫块(13)的顶部比吸墨水腔室(2)侧壁上导气口(8)的位置低2至8毫米。

说  明  书

墨水瓶

本实用新型涉及一种墨水瓶。

在商店中买回的墨水通常是装在一个由大体为圆柱形或长方体形的瓶体和瓶盖构成的墨水瓶中。当将钢笔插入到墨水瓶内吸墨水时经常发生笔杆被墨水弄脏，尤其是新开启不久使用的墨水瓶。1990年8月出版的第33期少年科普报第4版上介绍了一种名称为卫生墨水瓶的小发明，在墨水瓶口内安装了一块中间带有一个钢笔刚好能穿过的圆形通孔的泡沫塑料。当吸完墨水抽回钢笔时，泡沫塑料就把沾附在笔杆上的墨水吸掉。但是，这种结构仍然会浪费墨水，更何况这种结构的墨水瓶在使用一段时间后泡沫塑料内就吸有墨水，此时抽回钢笔时就难以将笔杆上的墨水擦拭干净，仍然会弄脏使用者的手。

本实用新型的目的是提供一种在钢笔灌注墨水时不会使笔杆上沾附有较多墨水的墨水瓶。

为达到上述目的，本实用新型的技术方案是：该墨水瓶瓶体内有一个从其瓶口部分伸入到瓶体内腔的吸墨水腔，吸墨水腔室的高度大体上等于从瓶体瓶口部分的顶端到瓶体内腔底壁的高度；该吸墨水腔室上部的外形与瓶体瓶口部分内部的形状相配，且该吸墨水腔室上部与瓶体瓶口部分之间气密封；该吸墨水腔室的底壁或其侧壁靠近底壁处有一个墨水流入口，在其侧壁上与底壁相距10至20毫米处还开有一个导气口。

作为本实用新型的进一步改进，该吸墨水腔室还带有一根导气管，该吸墨水腔室下部横截面外周边的尺寸至少比该瓶口部分横截面内周边的尺寸小一个导气管的横向尺寸，该导气管从导气口通往瓶体内墨水上方的空气腔。

作为本实用新型的进一步改进，该吸墨水腔室上部与瓶体瓶口部分之间的气密封采用密封垫片，该吸墨水腔室上部顶端向外折弯，此密封垫片位于吸墨水腔室上部顶端向外折弯部分的下方与瓶口部分顶部之间。

作为本实用新型更进一步的改进，该吸墨水腔室底壁上设置一垫块，该垫块横截面占整个吸墨水腔室下部空腔横截面的1／5至1／2，该垫块与吸墨水腔室底壁上和其下部侧壁上无墨水流入口的部分相邻，且该垫块的顶部比吸墨水腔室侧壁上导气口的位置低2至8毫米。

采用本实用新型的墨水瓶结构之后，当将吸墨水腔室放入到此装满墨水的墨水瓶中时，墨水经吸墨水腔室底部的墨水流入口流入吸墨水腔室，与此同时，空气通过导气口(或再经导气管)流入到墨水瓶瓶体内墨水上方的空气腔，从面保证墨水能继续流入吸墨水腔室。一旦吸墨水腔室中的墨水超过其侧壁导气口时，墨水瓶瓶体内墨水上方的空气腔就不能得到补充的新空气，从而吸墨水腔室与墨水瓶内压力很快就达到平衡，墨水就不再经墨水流入口流向吸墨水腔室。此时，当将笔尖未被笔杆包住的钢笔放入到吸墨水腔室内抽吸墨水时，则墨水刚好淹没过钢笔笔尖，而不会粘附在笔杆上。

当在吸墨水腔室底部设置一块垫块之后，则可将笔杆包住笔尖的钢笔放在此垫块上吸墨水，此时墨水仅淹没过该笔尖露出部分，从面墨水也不会沾附在笔杆上。

下面结合附图对本实用新型作进一步详细的说明。

图1是本实用新型墨水瓶瓶体结构的剖视图。

图2是在本实用新型另一种墨水瓶内吸墨水时的示意图。

本实用新型墨水瓶的结构如图1所示，由瓶体1和瓶盖(图中未画出)构成。瓶体1内有一个吸墨水腔室，该吸墨水腔室2的高度大体上等于瓶体1瓶口部分5的顶端到瓶体1内腔底壁11的高度，吸墨水腔室2上部4的外形与瓶体1瓶口部分5内部的形状相配。当此吸墨水腔室2带有导气管9时，其下部6横截面外周边的尺寸至少比瓶口部分5横截面内周边的尺寸小一个导气管的横向尺寸，从而该吸墨水腔室2可以放入到墨水瓶瓶体1内或从其中取出。在该吸墨水腔室2的底部开有墨水流入口7。在图 1的实施方式巾，该墨水流入口7位于吸墨水腔室2侧壁上靠近底部的位置，但也可以位于该吸墨水腔室2的底壁12上。在该吸墨水腔室2侧壁距离其底壁12为10至20毫米的地方(相当于不包尖普通钢笔笔尖的高度)述开有一个导气口8。该导气口8通过导气管9与墨水瓶瓶体1内墨水3上方的空气腔10相通。吸墨水腔室2上部4的顶端向外折弯，在此折弯部分下方与瓶口部分5的顶部之间有一密封垫片14，其作用是保证瓶体1内墨水3上方的空气腔10与瓶体1外部空间之间气密封。这样，当吸墨水腔室2向下放到瓶体1内时，墨水3经其底部的墨水流入口7进入吸墨水腔室2，与此同时，吸墨水腔室2内的空气经导气口8、通过导气管9流向墨水3上方的空气腔10内，从而使零水3继续不断地流向吸墨水腔室2。一旦吸墨水腔室2内的，9水升高到刚刚淹没导气口8时，则吸墨水腔室2内的空气就不能再从导气口8和导气管9流向墨水3上方的空气腔10。在这同时，由于密封垫片14的作用，瓶外的空气也不能经过吸墨水腔室2和瓶体1的瓶口部分5之间流到空气腔10内。从而，随着墨水3流入到吸墨水腔室2，空气腔10内的压力降低，当吸墨水腔室2内的压力与瓶体1内的压力达到平衡时，墨水就不再流入到吸墨水腔室2。也就是说，吸墨水腔室2内墨水的高度大体维持在刚淹没过导气口 8的位置。

作为本实用新型的另一种实施方式，密封垫片14也可以用密封环的方式设置在吸墨水腔室2上部4与瓶体1的瓶口部分5之间。当然，还可以在吸墨水腔室2上部4与瓶体1的瓶口部分5之间采用一种密封结构，如缝隙式密封结构。这同样能对瓶体l中墨水3上方的空气腔10与瓶体1外部起密封作用。

作为本实用新型的另—种实旃方式，可以如图2所示墨水瓶瓶体1的结构那样，在导气口8和空气腔10之间不设置导气管 9，此时吸墨水腔室2 下部6的尺寸可以与上部4的尺寸相同，也可略小于其上部4的尺寸。当墨水3从吸墨水腔室2底部的墨水流入口 7流向吸墨水腔室2，吸墨水腔室2中的空气也会由导气口8经墨水3而进入瓶体1内墨水3上方的空气腔10。

作为本实用新型的另一种改进实施方式，可以如图1或图2所示那样，在吸墨水腔室2的底部一侧设置一块垫块13，其位置不能挡住吸墨水腔室2底壁12上或侧壁上的墨水流入口 7，该垫块13的横截面占整个吸墨水腔室2下部空腔横截面的1／5至1／2，垫块13的顶端比吸墨水腔室2侧壁上导气门8的位置低2至8毫米。

当吸墨水时，对于不包尖的普通钢笔，可以如图2所示，将其放入到吸墨水腔室2底部不带垫块13的一侧，从而墨水刚刚淹没过钢笔尖，这样墨水就不会弄脏钢笔杆。相反，对包尖钢笔来说，吸墨水时将其插入到吸墨水腔室2中带垫块13的一侧，笔尖与该垫块13的顶端相接触，这样墨水也刚淹过包尖钢笔笔尖露出在外的部分，从而吸墨水后沾附在笔杆上的墨水量很少，不致弄脏使用秆的手。

说明书附图

说明书摘要

本实用新型公开了一种墨水瓶，瓶体1内有一个吸墨水腔室 2，其高度大体等于从瓶口到瓶体内腔底壁11的高度；吸墨水腔室上部4的外形与瓶口内部形状相配，且吸墨水腔室上部与瓶口部分之间气密封；吸墨水腔室底壁或靠近底壁的侧壁处有墨水流入口7，而距底壁10至20毫米处还开有一导气口。在这种墨水瓶中灌注墨水时，可减少沾附在笔杆上的墨水。不会弄脏使用者的手和纸张。若在吸墨水腔室底壁上设置垫块13时，对包尖钢笔也可有类似效果。

摘  要  附  图

# 案例十一   直流煤粉燃烧器

本案例原专利申请文件的撰写主要存在两个方面的问题：

(1)权利要求中技术特征重复，未采用本领域通用技术名词，从而权利要求未清楚、正确地表达保护范围；

(2)说明书八个组成部分内容不符合中国专利法实施细则第十八条的规定。

[原专利申请文件]

权利要求书

1．一种带有火焰稳定器的直流煤粉燃烧器，其特征在于：在直流煤粉燃烧器的煤粉气流喷口加装一个火焰稳定船(2)，该船由船底(3)、船帮(5)和带有点火油枪(10)的中心管组成，在船头、船尾 (4)及中心管(6)附近各有一个喷射气流的喷出口(7、8)。

2．按照权利要求1所述的直流煤粉燃烧器，其特征在于：所述火焰稳定船的船头和船尾各有一狭缝形喷射气流的喷出口(7)，在中心管附近有环缝形喷射气流的喷出口(8)。

3，按照权利要求1或2所述的直流煤粉燃烧器，其特征在于：所述喷射气流的压力为0～6公斤／厘米2表压。

说  明  书

火焰稳定船式直流煤粉燃烧器

本发明涉及煤粉燃烧设备上的一种燃烧装置。

在现有技术中，直流煤粉燃烧技术的煤粉锅炉，在点火升炉时，一般都要先烧大量的油，然后才能使喷入的煤粉燃烧稳定。此外，由于一般煤粉锅炉在负荷低于70％时，燃烧会不稳定，为了保持低负荷下稳定燃烧，也必须喷入相当多的助燃用油。在现有技术中还有一种直流煤粉燃烧器，它带有一种三角形柱状的钝体火焰稳定器，此稳定器安装在煤粉燃烧器一次风喷口外的燃烧室内，较易烧坏。

本发明的目的是提供一种克服上述缺点的直流煤粉燃烧器。

本发明是这样实现的：在直流煤粉燃烧器的煤粉气流(即一次风)喷口加装一只火焰稳定船。此船由船底、船帮及带点火油枪的中心管组成，并在船头、船尾、以及中心管和油枪形成的环缝处各有一个喷射气流的喷出口。

此种火焰稳定船式直流煤粉燃烧器的优点是：(1)结构简单，安装和更换船体方便；(2)可适应锅炉所燃煤种的变化或者负荷的变化；(3)可延长火焰稳定器的寿命；(4)可以节约大量的点火及助燃用油。

图1和图2给出了本发明的结构示意图。

下面结合附图详细说明本发明的具体结构及工作情况。

本发明主要由燃烧器喷口1及装在喷口1通道9内的火焰稳定船2组成。该船由船底3、船帮5、船头和船尾4以及装在船底中心部位的带有点火油枪10的中心管6组成，船底为曲面，船帮、船头和船尾为平面和曲面。在船头和船尾4的端部分别有一狭缝形喷口7，并由专门的管道向狭缝形喷口7引入蒸汽或压缩空气，喷入燃烧室。在船底中心部位的中心管和点火油枪之间有一环缝 8，也有蒸汽或压缩空气从其中喷出。进入煤粉气流喷口1的含煤粉气流绕流过船体，在其后形成温度不太高的回流区，该回流区未直接引燃煤粉，当煤粉气流喷出喷口时，煤粉气流的外缘形成局部的高煤粉浓度和合适氧浓度的区域，并在其外部高温气体的作用下，引燃气流中的煤粉，从而形成稳定的燃烧火焰。调节经船头、船尾及中心管附近缝隙送入的三股气流的喷射压力和流量，可控制此火焰区的位置、大小和温度。

实施例：

燃烧褐煤、烟煤、贫煤的火焰稳定船式直流煤粉燃烧器，单个燃烧器的烧煤量为2．5～3．5吨／时，喷口尺寸为320×400毫米，面积为0．125米2，船体投影面积为0．062米2。煤粉气流沿船体周围的平均流速为20米／秒。通向船头、船尾的狭缝喷口及中心管环缝的蒸汽或压缩空气的压力为0～6公斤／厘米2表压，船体最宽处为230毫米，长度为380毫米，船帮高123毫米，船头船尾高 223毫米。中心管为Φ31×3无缝钢管，内插点火油枪，点着煤粉后油枪退出。本实施例可利用原有锅炉上的一次风喷口和原有的一次风管道及给煤机，不必改动水冷壁管。实验表明，点火升炉时可节油70％以上，在锅炉负荷低到50％时不需投入助燃用油，燃烧稳定，船体不被烧坏，喷口内不积粉结渣，安全可靠，可以长期连续使用。

说明书附图

说明书摘要

火焰稳定船式直流煤粉燃烧器，系煤粉燃烧设备上的一种燃烧装置。由于该装置的特殊结构形状，决定了它是一种多功能的直流煤粉燃烧器。它不仅具有煤粉预燃室的功能，可以节约大量的点火及助燃用油，又能作主燃烧器长期连续运行。使用方便，在实际煤质多变时，燃烧稳定。

摘  要  附  图

[对原专利申请文件的评析]

# 一、权利要求书

1．原权利要求1未清楚地表述请求保护的范围，不符合中国专利法实施细则第二十条第一款的规定。

原权利要求1未清楚表述请求保护范围主要由下述三个方面的原因造成。

(1)权利要求直特征部分与前序部分中的技术特征重复，未正确限定保护范围。

根据说明书对本发明的具体描述可知，此直流煤粉燃烧器有一个设置在其喷口内部的船形火焰稳定器，且只有这一个火焰稳定器。但根据权利要求1的文字描述：在带有火焰稳定器的直流煤粉燃烧器的煤粉气流喷口内加装了一个船形火焰稳定器，火焰稳定器这个特征前后重复，因此该自流煤粉燃烧器似乎有两个火焰稳定器，一个是前序部分所描述的火焰稳定器，根据现有技术来看，其设置在喷口外，另一个是加装在气流喷口内的船形火焰稳定器，从而该权利要求1未正确限定发明。如果第二者生产了一种如说明书所描述的只有一个船形火焰稳定器的煤粉燃烧器，就可能认为不侵权。当然，申请人可以通过说明书来解释权利要求的含义，但这样至少会在侵权诉讼巾引起麻烦。

申请人若将权利要求1中的“加装” 两字改为“装有”，仍然是不清楚的，还有可能理解成两个火焰稳定器。正确的写法应该是在特征部分中对前序部分的技术特征火焰稳定器作进一步限定，即修改成：“此火焰稳定器为船形，设置在煤粉气流喷口的通道内，

(2)权利要求1中的结构关系未清楚地加以限定。

权利要求1的描述至少有两处结构关系不清楚。其一是船形火焰稳定器的位置，根据说明书的描述，它位于煤粉气流喷口的通道内，因而不易烧坏，而在权利要求1中未指出该船形火焰稳定器位于喷口内部、外部还是附近，即未清楚地给出其位置。另一个是“带点火油枪的中心管”这个特征，未给出点火油枪与中心管之间的结构关系。

(3)权利要求1中的技术名词与该领域习惯采用的技术名词不一致。

权利要求1中的技术名词“火焰稳定船”不确切，不足该领域的通用技术名词，容易引起误解，应采用通用的技术名词“火焰稳定器”，此处应改为“船形火焰稳定器”为奸。

权利要求2和说明书中存在同样的问题，也应作类似修改，为节约篇幅，在分析权利要求2和说明书时不再重复。

2．原权利要求1未相对于最接近现有技术划清前序部分和特征部分的界限，不符合中国专利法实施细则第二十二条第一款的规定。

在现有技术中，直流煤粉燃烧器包括煤粉气流喷口、火焰稳定器和点火油枪，而原权利要求1中煤粉气流喷口、点火油枪仅出现在特征部分，未写进前序部分，因此应按照中国专利法实施细则第二十二条第一款的规定，将这两个技术特征写入前序部分，对此可参见修改后的权利要求1。

3．原权利要求2限定部分的技术特征与其所引用的权利要求 l中的技术特征重复，未清楚地表达权利要求2请求保护的范围。

原权利要求1中限定船形火焰燃烧器的船头、船尾及中心管附近各有一个喷射气流喷出门；而在权利要求2中又限定船头、船尾各有一狭缝形喷射气流的喷出门，在小心管附近有一环缝形喷射气流喷出口。采用这样的表达方式，不清楚这三个部位究竟各有一条喷射气流喷出口还是两条喷出口。正确的写法应象修改后的权利要求2那样，对权利要求1中的技术特征——船头、船尾和中心管附近的喷射气流喷出口从形状上作进一步限定。

有些申请入在撰写权利要求书时会将权利要求2的限定部分写成：“……，其特征在于：喷出口(7)是狭缝形的，喷出口(8)是环缝形的。”这样的表达方式是借助于括号中的附图标记7来限定船头、船尾的喷射气流喷出口是狭缝形的，用括号中的附图标记8来限定中心管附近的喷射气流喷出口是环缝形的。根据中国专利法实施细则第二十条第四款的规定——附图标记不得解释为对权利要求的限制，因此这样的表达方式也是不允许的，应当用文字对其作进一步限定，即应写成：“在上述船头船尾端部的喷射气流喷出口(7)是狭缝形的，上述中心管和点火油枪之间的喷射气流喷出口 (8)是环缝形的”。

4．原权利要求3进一步限定的技术特征是非结构特征，不符合审查指南第二部分第二章第3．2．2节的规定。

审查指南上述章节中规定，产品权利要求适用于产品发明，可以用产品的结构特征来描述。本发明的主题是直流煤粉燃烧器，属于产品发明，与其相应的产品权利要求应用结构特征来描述，而权利要求3进一步限定的技术特征并不是直流煤粉燃烧器的结构特征，仅仅是该直流煤粉燃烧器的使用工艺条件，因此这样的从属权利要求应该删去。

# 二、说明书及其摘要

1．名称

原说明书中发明名称包含了本发明的区别技术特征——火焰稳定船，因此与权利要求书中请求保护客体的名称不一致。

若说明书中发明名称包含了区别技术特征，则与其相应的独立权利要求所请求保护客体的名称中也就包含厂本发明的区别技术特征，也就是说本发明的区别技术特征写入了独立权利要求的前序部分，显然这不符合中国专利法实施细则第二十二条第一款的规定。因此应将发明名称中的区别技术特征“火焰稳定船式”删去，改为“直流煤粉燃烧器”。

# 2．所属技术领域

所属技术领域写成本发明所属的广义技术领域，不符合审查指南第二部分第二章第2．2．2节的规定。

审查指南上述章节规定，发明所属技术领域应当是发明所属或者直接应用的具体技术领域，而不是上位的或者相邻的技术领域，也不是发明本身。原说明书这一部分将所属技术领域写为煤粉燃烧设备上的一种燃烧装置，写得过宽，未写明其具体技术领域，应写成：“本发明涉及一种主要由煤粉气流喷口和火焰稳定器组成的直流煤粉燃烧器，尤其是安装在煤粉锅炉炉膛四角的直流煤粉燃烧器。”

# 3．背景技术

背景技术部分未写明现有技术的具体出处，不符合审查指南第二部分第二章第2．2．3节的规定。

按照审查指南上述章节的规定，背景技术部分应引证反映背景技术的文件，引证专利文件的，要写明专利文件的国别、公开号和公开日期，引证非专利文件，要写明这些文件的详细出处。在原说明书中描述背景技术时未给出现有技术的出处，显然不满足要求。在修改后的说明书中，对第一个现有技术写明其是工业生产中的公知公用情况，而对第二个现有技术，给出其具体出处：《动力工程》杂志，1983年第6期及其文章名“钝体稳燃理论及试验分析”。

# 4．目的

发明目的未从正面加以具体描述，不符合审查指南第二部分第二章第2．2．4节的规定。

审查指南上述章节规定，发明目的部分应用正面的尽可能简洁的语言客观而有根据地反映发明要解决的技术问题。而在原说明书这一部分仅笼统地指出要克服上面现有技术所有在的问题，但前面现有技术描述部分指出多个存在的问题，因而不清楚本发明是解决其中哪一些具体问题。在修改后的说明书中发明目的用正面描述的方式指出其要解决的具体技术问题。

# 5．技术方案

原说明书技术方案与原权利要求1相应，总体上满足这一部分的撰写要求。但由于修改后的权利要求书中对权利要求1作了修改，因而修改后的说明书这一部分相应于修改后的权利要求1作了适应性修改。

# 6．有益效果

原说明书这一部分对有益效果的描述仅给出断言，不符合审查指南第二部分第二章第2．2．6节的规定。

审查指南上述章节规定，有益效果可以通过对发明结构特点的分析和理论说明相结合，或者通过列出实验数据的方式予以说明，不得只断言发明的有益效果。原说明书这一部分仅列出四个有益效果，而未对其作具体分析。修改后的说明书，从权利要求1技术方案出发，通过对其结构特点的分析方式来说明本发明的有益效果。

# 7．图面说明

按照审查指南第二部分第二章第2．2．7节规定，这一部分应该列出说明书所有附图的图名。原说明书这一部分并未具体给出其两幅附图的图名。修改后的说明书中，为更清楚地描述本发明，增加了一幅附图，因此这一部分给出了三幅附图的图名。

# 8．具体实施方式

原说明书这一部分共存在两个方面的问题：

(1)对机械领域采说，以产品的具体尺寸作为其实施例。

按照审查指南第二部分第二章第2．2．8节的规定，对于产品发明，其实施方式应当描述产品的机械构成、电路构成或者化学成分，说明组成产品的各部分之间的相互关系。而目前有不少申请人对实施方式或实施例的理解不正确，正如本申请原说明书那样，给出产品结构的具体尺寸，将化学领域的特殊要求不恰当地应用到机械、物理领域中来。在机械、物理领域，除非这些具体结构尺寸有特定的选择含义(参见案例六)，通常不需要在这一部分以实施例方式给出；产品发明的实施方式是指那些有同一构思、但结构不同的实施方式，而不是具体结构尺寸，因此只需要结合附图描述本发明的具体结构形式，不必罗列具体结构尺寸和加上小标题“实施例”。

(2)涉及计量单位时，未使用国家法定计量单位。

按照审查指南第二部分第二章第2．1．1节中规定，说明书的内容涉及计量单位时，应当使用国家法定计量单位，包括国际单位制计量单位和国家选定的其他计量单位。原说明书中的压力单位公斤／厘米2不符合上述规定，故在修改后的说明书中改为帕。

此外，原权利要求3也存在同样的问题，由于修改后的权利要求书中已删去权利要求3，故在分析原权利要求3时未再重复指出此问题。

除了上述两个问题外，在修改后的说明书中这一部分增加一幅附图3，并结合此附图描述了船形火焰燃烧器的工作原理，以便更清楚地理解本发明。

# 9．说明书摘要

原说明书摘要缺少对技术方案的描述，不符合中国专利法实施细则第二十四条的规定。

按照中国专利法实施细则第二十四条的规定，摘要应当写明发明所属技术领域、需要解决技术问题、主要技术特征和用途。其中，最主要的内容是由主要技术特征所构成的技术方案，以体现说明书摘要作为技术情报的功能。而原说明书摘要以过多的文字描述了发明的效果和优点，而未具体给出技术解决方案。修改后的说明书摘要主要描述了权利要求1的技术方案。

[修改后的专利申请文件]

权利要求书

1．一种直流煤粉燃烧器，它包括煤粉气流喷口、火焰稳定器和点火油枪，其特征在于：此火焰稳定器(2)为船形，设置在煤粉气流喷口(1)的通道(9)内；该船形火焰稳定器由船底(3)、船头和船尾 (4)船侧舷(5)以及装在船底(3)中心部位的中心管(6)组成，上述点火油枪可伸缩地设置在中心管(6)内；在船头和船尾(4)的端部各有一个喷射气流的喷出口(7)，在中心管(6)和点火油枪(10)之间也形成喷射气流的喷出口(8)。

2．根据权利要求1所述的直流煤粉燃烧器，其特征在于：在上述船头船尾(4)端部的喷射气流喷出口(7)是狭缝形的，上述中心管(6)和点火油枪(10)之间的喷射气流喷出口(8)是环缝形的。

说  明  书

直流煤粉燃烧器

本发明涉及一种主要由煤粉气流喷口和火焰稳定器组成的直流煤粉燃烧器，尤其是安装在煤粉锅炉炉膛四角的直流煤粉燃烧器。

工业生产中的人多数煤粉锅炉在点火升炉时都要先烧大量的油，然后才能使喷入的煤粉稳定燃烧。此外，煤粉锅炉在负荷低于70％时燃烧不稳定，为保持低负荷下稳定燃烧，必须喷入相当多的助燃用油。

在杂志《动力工程》1983年第6期的《钝体稳燃理论及试验分析》一文中公开厂由煤粉气流喷口和火焰稳定器组成的直流煤粉燃烧器，三棱柱状的钝体火焰稳定器安置在煤粉气流喷口外，这样的火焰稳定器较易烧坏。

本发明的目的是提供一种煤粉锅炉的直流煤粉燃烧器，其火焰稳定器不易烧坏，而且能适应不同煤质和负荷变化，保持稳定燃烧。

为达到上述目的，对于由煤粉气流喷口、火焰稳定器和点火油枪组成的直流煤粉燃烧器，本发明采用一种船形火焰稳定器，将其安装在煤粉气流喷口的通道内；该船形火焰稳定器由船底、船头和船尾、船侧舷以及装在船底中心部位的中心管组成；点火油枪可伸缩地设置在中心管内，中心管和点火油枪之间形成喷射气流的喷出口，在船头和船尾的端部也各有一个喷射气流的喷出口。

采用上述结构后，由于在船头、船尾及中心管内喷出三股喷射气流，通过调节这三股气流的喷射压力和流量，可使媒粉空气两相流绕流此船形火焰稳定器后形成合适的煤粉浓度场、气流速度场和温度场，成为引燃煤粉气流的稳定着火源，鉴于此，该直流煤粉燃烧器能适应锅炉所燃煤种的变化或者负荷的变化。此外，这三股喷射气流对船形火焰稳定器和喷口起到了良好的冷却作用，加之火焰稳定器设置在煤粉气流喷口的通道内，不再暴露在火焰中，因而延长直流煤粉燃烧器(尤其是其中火焰稳定器)的寿命。采用这种直流煤粉燃烧器的试验结果表明，点火升炉时可节油70％以上，锅炉负荷降低到50％时不需投入助燃用油，燃烧稳定，船形火焰稳定器不易烧坏，煤粉气流喷口内不积粉结渣，安全可靠，可长期连续使用。

下面结合附图对本发明的实施方式作进一步详细的说明。

图1是本发明直流煤粉燃烧器的正视剖面图。

图2是本发明直流煤粉燃烧器的侧视图。

图3是本发明直流煤粉燃烧器的工作原理示意图。

由图1和图2可知，本发明的直流煤粉燃烧器由煤粉气流喷口(即燃烧器喷口)1和船形火焰稳定器2组成。船形火焰稳定器 2安装在煤粉气流喷口1的通道9内，它由船底3、船头和船尾 4、船侧舷5以及装在船底3小心部位的中心管6组成，船底3为曲面，船头和船尾4以及船侧舷5为平面和曲面，船底3对着煤粉气流来流方向。在中心管6内装有点火油枪10，它可沿着中心管6来回移动。点火时，点火油枪10从中心管6中伸出，点着煤粉后，再缩回到中心管6内。在船头船尾4的端部各有一个喷射气流的喷出口7，该喷出口7最好是狭缝形的。由专门的管道向此狭缝形喷出口 7输送蒸汽或压缩空气，例如压力为0～6×10 5帕表压的蒸汽或压缩空气。在中心管6和点火油枪10之间也形成一个喷射蒸汽或压缩空气的环缝形喷出口 8。

如图3所示，含煤粉的气流在喷口1的通道9中绕流过船形火焰稳定器2后，形成一个回流区11，该回流区11温度不太高，其中的回流气体未直接引燃煤粉。煤粉气流从喷门1射出后，煤粉气流的外缘形成局部的高煤粉浓度、合适的氧浓度区12，该区在火焰13附近的高温气体作用下有较高的温度，从而引燃气流中的煤粉，形成稳定的燃烧火焰13。调节经船头船尾、以及中心管和点火油枪之间的气流喷出口送入的三股气流的喷射压力和流量，可控制此火焰区13的位置、大小和温度，以适应煤种变化和负荷变化。

本发明也可直接利用原有锅炉的一次风喷口、一次风送风管来实现，不必改动水冷壁面。

[注：此推荐的修改后的专利申请文件相对于原专利申请文件所增加的内容超出了原说明书和权利要求书的记载范围，因而这样的修改方式只适用于未提出专利申请之前的修改，若在专利申请提出后的审查期间，修改专利申请文件就不得增加附图以及补充原说明书和权利要求书中未记载的内容。]

说明书附图

说明书摘要

本发明公开了一种直流煤粉燃燃烧器，其火焰稳定器2是船形的，设置在煤粉气流喷口1的通道9内，船形火焰稳定器由船底、船头和船尾、船侧舷、以及船底中心部位的中心管6组成，中心管内装有可伸缩的点火油枪10，其间形成环形喷射气流喷出口，在船头船尾各有一个狭缝形喷射气流喷出口7。这种结构的直流煤粉燃烧器可节省大量点火及助燃用油，且可作主燃烧器长期运行，能适应不同煤种和负荷变化，保持稳定燃烧。

(“摘要附图”与原摘要附图相同，为节省篇幅此处从略，请参见347页原专利申请文件中的“摘要附图”。)

# 案例十二     滚柱轴承用的聚合材料保持架

本案例原专利申请文件的撰写主要存在两个方面的问题：

(1)独立权利要求1写入了非必要技术特征，使其保护范围过窄，将导致本专利申请得不到充分的保护；

(2)说明书八个组成部分中的某些部分的撰写不符合中国专利法实施细则第十八条的有关规定。

[原专利申请文件]

权利要求书

1．滚柱轴承用的聚合材料保持架，包括：沿轴线轴向隔开的第一和第二环形端框以及连接这两个环形端框的若干横杆，所述两个环形端框具有限定保持架轴向长度的外表面，在上述端框和横杆之间形成保持滚柱的槽腔，其特征是：每个环形端框的外表面有四个能使润滑剂容易流到滚柱的轴向凹进，所述环形端框和横杆在径向方向上的厚度为滚柱直径的80％到85％，两环形端框上的轴向凹进的位置是互相偏置的，在横杆上有相对于横杆向外延伸的保持凸块，这些保持凸块具有限制滚柱径向向外运动的保持面和一个与环形端框同轴、与轴承外圈表面相配合的圆柱形径向外表面。

2．如权利要求1所述的保持架，其特征是：所述两环形端框和各横杆均具有圆角和倒圆的边。

3．如权利要求1或2所述的保持架，其特征是：所述两环形端框和各横杆由加有加强材料的聚醚醚酮制成。

说  明  书

滚柱轴承用的聚合材料保持架

本发明涉及一种滚柱轴承用的聚合材料保持架，尤其是涉及一种适用于高工作温度和较大惯性负载下的滚柱轴承聚合材料保持架。

内燃机活塞销部位处于高负载、高速度、高加速度和高温的工作状态，从而使得轴承的选择较为苛刻。一般认为针状滚柱及其保持架组件是满足上述高要求的最佳选择。

现有活塞销部位的滚柱轴承通常使用钢制保持架。在一些要求不高的应用中，为减轻重量并降低成本，滚柱轴承用的保持架由各种聚合材料制造。例如美国专利US—X X X X X X X就公开了一种滚柱轴承用的聚合材料保持架。然而，聚合材料保持架在活塞销部位和其它条件恶劣的环境中的应用是失败的。因为，当它与钢制保持架同样厚度时，它缺乏足够的强度。当增加保持架厚度以增加其强度时，就会阻碍润滑剂流到滚柱。

本发明的目的在于，提供一种滚柱轴承用的聚合材料保持架，其既具备足够的强度，又可使足够的润滑剂流到滚柱，因而可成功地应用于内燃机活塞销部位和其他条件恶劣的环境中。

本发明的目的是通过提供下述的滚柱轴承用的聚合材料保持架达到的。该保持架包括沿轴线轴向隔开的第一和第二环形端框以及连接这两个环形端框的若干横杆，所述两个环形端框具有限定保持架轴向长度的外表面，在上述端框和横杆之间形成保持滚柱的槽腔，每个环形端框的外表面有四个能使润滑剂容易流到滚柱的轴向凹进，所述环形端框和横杆在径向方向上的厚度为滚柱直径的80％到85％，两环形端框上的轴向凹进的位置是互相偏置的，即第一环形端框的径向延伸的表面的周向位置对应于第二环形端框的轴向凹进的周向位置，而第一环形端框的轴向凹进的周向位性对应于第二环形端框的径向延伸的表面的周向位置，在横杆上有相对于横杆向外延伸的保持凸块，这些保持凸块具有限制滚柱径向向外运动的保持而和一个与环形端框同轴、与轴承外圈表面相配合的圆柱形径向外表面。

另外，所述两环形端框和各横杆均可以具有圆角和倒圆的边。所述凹环形端框和各横杆还可以由加有加强材料的聚醚醚酮制成。

下面结合附图和实施方式对本发明作进一步详细的描述。

图1是内燃机活塞销和曲柄销部位的剖视图，示出了本发明保持架的一种实施方式；

图2是图1中保持架的透视图，示出了其左端及侧面的结构；

图3是图2所示保持架的左端视图；

图4是图2所示保持架沿图3中线4—4剖开的剖视图；

图5是图2所示保持架沿图4中线5—5剖开的局部放大剖视图。

图1至图5中，10为保持架，12为活塞销，14为连杆，20为曲柄销，22为曲柄销轴承，16为活塞，18为曲轴，24和26为曲轴连结板，28和30为活塞突出部，32为第一环形端框，34为第二环形端框，36为轴线，38为横杆，40为槽腔，42为滚柱，44为保持凸块，46为导向凸台，48为外保持面，50为内保持面，52和54为环形端框32和34的轴向外表面，56为环形端框外表而上的轴向凹进。

说明书附图

说明书摘要

本发明公开了一种滚柱轴承用的聚合材料保持架，包括：沿轴线轴向隔开的第一和第二环形端框以及连接这两个环形端框的若干横杆，所述两个环形端框具有限定保持架轴向长度的外表面，在上述端框和横杆之间形成保持滚柱的槽腔，每个环形端框的外表面具有能使润滑剂容易流到滚柱的轴向凹进，所述环形端框和横杆在径向方向上的厚度为滚柱直径的80％至85％。这种保持架在增加厚度以增加强度的同时，保持润滑剂流通顺畅。

摘要附图

[对原专利申请文件的评析]

# 一、权利要求书

原权利要求1中写入了非必要的附加技术特征。说明书所记载的本申请发明目的为：提供一种滚柱轴承用的聚合材料保持架，其既具备足够的强度，又可使足够的润滑剂流到滚柱，因而可成功地应用于内燃机活塞销部位和其它条件恶劣的环境中。为实现此发明目的，“所述环形端框的外表面具有能使润滑剂容易流到滚柱的轴向凹进”以及“所述环形端框和横杆在径向方向上的厚度为滚柱直径的80％至85％”是必不可少的技术特征。前者保证有足够的润滑剂流到滚柱，后者保证聚合材料保持架具备足够的强度。这里应当指出的是，必须给巾厚度的上限85％，否则，即使在环形端框的外表面有轴向凹进，也不能保证有足够的润滑剂流到滚柱。而“每个环形端框的外表面有四个轴向凹进，两环形端框上的轴向凹进的位置互相偏置，在横杆上有相对于横杆向外延伸的保持凸块，这些保持凸块具有限制滚柱径向向外运动的保持面和一个与环形端框同轴、与轴承外围表面相配合的圆柱形径向外表面”则是实现本发明目的的非必要技术特征。加入这些特征的保持架是最佳的，没有这些特征仍然能够完成发明目的。虽然中国专利法第二十一条第二款没有禁止在独立权利要求中写入非必要技术特征，且在独立权利要求中写入非必要技术特征的专利申请也能获得授权，但写入上述非必要技术特征的独立权利要求的保护范围大大缩小，申请人的利益得不到保障。因此，在撰写权利要求书时应分清必要技术特征和非必要的附加技术特征，对于那些非必要的附加技术特征可写入到从属权利要求中去。在修改后的权利要求书中已将上述非必要的附加技术特征写入三个从属权利要求 (修改后的权利要求2、3、4)的限定部分中。

# 二、说明书

1．技术方案

原说明书技术方案部分与原权利要求1一样，写入了非必要技术特征。在独立权利要求1作了修改之后，这部分应作适应性修改。当然，对于一些重要的从属权利要求的技术方案，在这部分可以如修改后的说明书那样，另起段加以说明。

# 2．有益效果

原说明书缺少有益效果部分，没有写明本发明与背景技术相比所具有的有益效果，不符合中国专利法实施细则第十八条第一款的规定。在修改后的说明书中已将有益效果这一部分补充进去。

# 3．具体实施方式

原说明书这一部分仅给出厂附图标记所表示的零件名称，没有详细描述本发明的最好实现方式，不支持权利要求书(并不是技术方案部分有一段与权利要求1相应的话就算支持了)，也没有对本发明作出清楚的说明。因此，不符合中国专利法第二十六条第三款、第四款及其实施细则第十八条第一款第(八)项的规定。如果存在此问题，则审查时将不能通过，而申请人修改说明书使之支持权利要求书的话，又可能导致超出原说明书和权利要求书的记载范围，从而违反中国专利法第三十三条的规定。这样撰写的说明书很有可能会导致专利申请被驳回。因此，申请人应特别重视此问题。

[修改后的专利申请文件]

权利要求书

1．滚柱轴承用的聚合材料保持架，包括：沿轴线轴向隔开的第一和第二环形端框以及连接这两个环形端框的若干横杆，所述两个环形端框具有限定保持架轴向长度的外表面，在上述端框和横杆之间形成保持滚柱的槽腔，其特征是：每个环形端框的外表面具有能使润滑剂容易流到滚柱的轴向凹进，所述环形端框和横杆在径向方向上的厚度为滚柱直径的80％至85％。

2．如权利要求1所述的保持架，其特征是：所述两环形端框上的轴向凹进的位置是互相偏置的。

3．如权利要求1或2所述的保持架，其特征是：每个环形端框的外表面上的轴向凹进为四个。

4．如权利要求1或2所述的保持架，其特征是：在所述横杆上有相对于横杆向外延伸的保持凸块，这些保持凸块具有限制滚柱径向向外运动的保持面和一个与环形端框同轴、与轴承外图表面相配合的圆柱形径向外表面。

5．如权利要求1或2所述的保持架，其特征是：所述两环形端框和各横杆均具有圆角和倒圆的边。

6．如权利要求1或2所述的保持架，其特征是：所述两环形端框和各横杆由加有加强材料的聚醚醚酮制或。

说明书

滚柱轴承用的聚合材料保持架

本明涉及一种滚柱轴承用的聚合材料保持架，尤其是涉及一种适用于高工作温度和较大惯性负载下的滚柱轴承聚合材料保持架。

内燃机活塞销部位处于高负载、高速度、高加速度和高温的工作状态，从而使得轴承的选择较为苛刻。一般认为针状浓柱及其保持架组件是满足上述高要求的最佳选择。

现有活塞销部位的滚柱轴承通常使用钢制保持架。在一些要求不高的应用中，为减轻重量并降低成本，滚柱轴承用的保持架山各种聚合材料制造。例如美国专利US—x x x x x x x就公开了一种滚柱轴承用的聚合材料保持架。然而，聚合材料保持架在活塞销部位和其它条件恶劣的环境巾的应用是失败的。因为，当它与钢制保持架同样厚度时，它缺乏足够的强度。当增加保持架厚度以增加其强度时，就会阻碍润滑剂流到滚柱。

本发明的目的在于，提供一种滚柱轴承用的聚合材料保持架，其既具备足够的强度，又可使足够的润滑剂流到滚柱，因而可成功地应用厂内燃机活塞销部位和其它条件恶劣的环境中。

为实现上述发明的日的，本发明的滚柱轴承用的聚合材料保持架包括：沿轴线轴向隔开的第一和第二环形端框以及连接这两个环形端框的若干横杆，所述两个环形端框具有限定保持架袖向长度的外表面，在上述端框和横杆之间形成保持滚柱的槽腔，每个环形端框的外表面具有能使润滑剂容易流到滚柱的轴向凹进，所述环形端框和横杆在径向方向上厚度为滚柱直径80％至85％。

作为本发明的改进，所述两环形端框上的轴向凹进的位置是互相偏置的。每个环形端框的外表面上的轴向凹进可为四个。

作为本发明的进一步改进，在所述横杆上有相对于横杆向外延伸的保持凸块，这些保持凸块具有限制滚柱径向向外运动的保持面和一个与环形端框同轴、与轴承外圈表面相配合的圆柱形径向外表面。

另外，所述两环形端框和各横杆均可以具有圆角和倒圆的边。所述两环形端框和各横杆还可以由加有加强材料的聚醚醚酮制成。

采用上述聚合材料轴承保持架的结构后，由于在端框外表面上具有轴向凹进，可以使润滑剂顺畅地流到滚柱的槽腔中，从而克服了现有聚合材料轴承保持架润滑剂流动不畅的问题；又由于端框和横杆的厚度为滚柱直径的80％～85％，比现有技术中的端框和横杆厚10％，因而提高了其强度。此外，本发明的聚合材料轴承保持架比传统的钢制轴承保持架重量轻、成本低，且具有足够强度。

下面结合附图和实施方式对本发明作进一步详细的描述。

图1是内燃机活塞销和曲柄销部位的剖视图，示出了本发明保持架的一种实施方式；

图2是图1中保持架的透视图，示出厂其左端及侧面的结构；

图3是图2所示保持架的左端视图；

图4是图2所示保持架沿图3中线4—4剖开的剖视图；

图5是图2所示保持架沿图4中线5—5剖开的局部放大削视图。

由图1可看到，保持架10安装在内燃机活塞销12上。连杆 14通过曲柄销20和曲柄销轴承22将活塞16连接到曲轴18上。内燃机的其他部分是众所周知的，故未画出。

通常连杆14通过与曲轴连结板24和26的接触被轴向约束，这种具有“底端引导”的约束是众所周知的。保持架10可直接位于活塞突出部28和30之间，允许连杆14作轴向游动。或者连杆 14可以通过与活塞突出部28和30的接触被轴向约束，这样的约束称为“顶端引导”。

在图2到图5中详细地给出适应于连杆的上述轴向约束的保持架10。第一和第二环形端框32和34沿轴线36轴向隔开，多根横杆38连接两环形端框32和34，形成保持滚柱42的槽腔40。

保持架10最好由高温聚合材料制成，以便能经受住活塞销工作时的恶劣环境。这种聚合材料中加入玻璃纤维和／或者碳纤维加强材料，以确保保持架在重载下保持完整。聚醚醚酮(PEEK)是特别适合用于保持架10的聚合材料。曲柄销轴承22的工作条件比保持架10稍好，可采用相似的材料。与钢相比，轻质的聚醚醚酮材料减少了惯性力和离心力，因而可以减少发动机的振动，增加内燃机的寿命。

在本发明中，环形端框32、34和横杆38的径向厚度比常用的保持架的径向厚度厚得多，以增加强度，这些环形端框和横杆的径向厚度为滚柱42直径的80％～85％。而在现有技术中，要求保持架的径向厚度小于滚柱直径的75％，否则不能保证有足够的润滑剂流入。

从横杆38的径向外表面向外延伸形成两个保持凸块44。保持凸块44径向向外和周向延伸到这样的程度；既对有向外运动趋势的滚柱有足够的保持力，同时又能使滚柱运动。例如，带有保持凸块44的横杆部分的厚度可以是滚柱42直径的90％。环形端框32、34和横杆38具有小一些的厚度，为滚柱直径的80％～ 85％，以使足够的润滑剂流到滚柱42。

保持凸块44的径向外表面是与环形端框32、34同轴的柱形面，以避免在滚柱42的滚道中润滑剂被刮离轴承外圈。除了保持凸块44的弧形形状外，保持架10的所有其它边均倒圆，并且所有尖角处(包括内外侧边)均用圆角代替，以防止应力集中，从而改善保持架的完整性。

如本发明实施方式所示，保持凸块44从周向延伸进槽腔40而形成导向凸台46。外保持面48限制滚柱42向外运动。内保持面50为一进入槽腔40的曲面，以限制滚柱42向内运动。图5中的圆圈5且表明内保持面50最好用圆柱面。

环形端框32和34各具有外表面52和54，它们限定保持架 l0的轴向长度。设置轴向凹进56是为了使润滑剂容易流到滚柱 42。根据轴承保持架的尺寸和用途，设置不同数目和形状的轴向凹进560在本发明附图所示的实施方式中，四个轴向凹进56沿外寝面52和54等距离分开。在轴向凹进之间，平的径向延伸的表面58作为接合活塞突出部28和30用的导向面。

最好两环形端框32和34上的轴向凹进的位置是互相偏置的，即环形端框32的径向延伸的表面58的周向位置对应于环形端框34的轴向凹进56的周向位置，而环形端框32的轴向凹进 56的周向位置对应于环形端框34的径向延伸的寝面58的周向位置。在图示最佳实施方式中，这些轴向凹进56是相距90度的弓形扇面，用来为润滑剂提供空间，而且从一环形端框的扇面到另一环形端框的扇面为45度偏置。

可以相信，这种偏置有助于将润滑剂保持在轴承中。当连杆转动带动滚柱42转动，从而使保持架10缓慢转动时，从一端的轴向凹进56进入的润滑剂通过众多的滚柱到达相对端的轴向凹进 560如果没有偏置，润滑剂可能仅涵过一个或几个滚柱就被排出轴承。由于保持架10安装在活塞突出部28、30及连杆14之间有限的轴向空间，轴向凹进56大大地改善了润滑剂的流动条件。

(“说明书附图”与“原说明书附图”相同，为节省篇幅此处从略，可参见364—366页的原专利申请文件中的“说明书附图”。)

说明书摘要

本发明公开了一种滚柱轴承用的聚合材料保持架，包括：沿轴线轴向隔开的第一和第二环形端框以及连接这两个环形端框的若干横杆，所述两个环形端框具有限定保持架轴向长度的外表面，在上述端框和横杆之间形成保持滚柱的槽腔，每个环形端框的外表面具有能使润滑剂容易流到滚柱的轴向凹进，所述环形端框和横杆在径向方向上的厚度为滚柱直径的80％至85％。这种保持架在增加厚度以增加强度的同时，保持润滑剂流通顺畅。

(“摘要附图”与原“摘要附图”相同，为节省篇幅此处从略，可参见368页原专利申请文件中的“摘要附图”。)